Фразеология ведения связи с экипажем ВС иностранных компаний при буксировке и запуске двигателей.

| Буксировка | Запуск двигателей |
| --- | --- |
| После подключения СПУ вызвать экипаж 2-мя щелчками кнопкой call на панели подключения СПУ или голосом: Земля вызывает кабину, ожидаю на связи Ground to flight deck, standing by буксировка хвостом вперёд – pushback буксировка носом вперёд – towing Экипаж: Доложите готовность к буксировке Are we ready to push Техник: Наземный контроль выполнен, к буксировке хвостом(носом) вперёд готов Ground checks completed Ready for pushback(towing) Подтвердите снятие с тормозов Confirm brakes released Экипаж: С тормозов снято Brakes released Техник: Буксировка носом вперёд завершена, подтвердите установку на тормоза Towing completed, confirm brakes set Экипаж: Тормоза установлены, убирайте тягач Brakes set, disconnect Техник: Тягач убираю Disconnecting После отсоединения водила и снятия штырей Наземное оборудование убрано, все штыри сняты. Ground equipment clear and all pins removed | После подключения СПУ вызвать экипаж 2-мя щелчками кнопкой call на панели подключения СПУ или голосом: Земля вызывает кабину, ожидаю на связи Ground to flight deck, standing by Экипаж: Разрешите запуск двигателя №… Clear to start #1(2, 3) Техник: Установите стояночный тормоз Brakes to park Экипаж: Стояночный тормоз установлен Brakes set to park Техник: Наземный контроль выполнен, пины сняты, запуск разрешаю. Ground checks completed, all pins removed, clear to start #1(2, 3) Экипаж:1.Двигатели запущены, убедитесь в отсоединении УВЗ, наземного источника электропитания и ожидайте на связи(при запуске от УВЗ и подключенном наземном питании). Engines stabilized, clear to disconnect ground air and electrical supplies, awaiting visual clearance 2. Двигатели запущены, ожидайте на визуальной связи(при нормальном запуске, от ВСУ) Engines stabilized, awaiting visual clearance Техник: 1.Всё наземное оборудование отсоединено и панели закрыты(после отсоединения УВЗ и АПА) All ground equipment removed and panels closed Ожидаю на визуальной связи слева(справа) Await visual clearance from left(right) 2.Ожидаю на визуальной связи слева(справа) Await visual clearance from left(right) |