# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изменение | Номер раздела, подраздела, пункта | Номер страницы | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измененной | новой | аннулированной |  |  |  |  |

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изменение | Номер раздела, подраздела, пункта | Номер страницы | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измененной | новой | аннулированной |  |  |  |  |

| Раздел, подраздел, пункт | Стр. | Дата |
| --- | --- | --- |
| Лист регистрации изменений | 1 | Июль 9/2001 |
|  | 2 | Июль 9/2001 |
| Перечень действующих страниц | 1/2 | Июль 9/2001 |
| Содержание | 1/2 | Июль 9/2001 |
| Перечень принятых сокращений | 1/2 | Июль 9/2001 |
| Введение | 1/2 | Июль 9/2001 |
| 023.00.00 | 1 | Июль 9/2001 |
|  | 2 | Июль 9/2001 |
|  | 3/4 | Июль 9/2001 |
| 023.10.00 | 1 | Июль 9/2001 |
|  | 2 | Июль 9/2001 |
|  | 3 | Июль 9/2001 |
|  | 4 | Июль 9/2001 |
|  | 5 | Июль 9/2001 |
|  | 6 | Июль 9/2001 |
|  | 7 | Июль 9/2001 |
|  | 8 | Июль 9/2001 |
|  | 9 | Июль 9/2001 |
|  | 10 | Июль 9/2001 |
|  | 11 | Июль 9/2001 |
|  | 12 | Июль 9/2001 |
|  | 101/102 | Июль 9/2001 |
|  | 201/202 | Июль 9/2001 |
|  | 203/204 | Июль 9/2001 |
|  | 205/206 | Июль 9/2001 |
|  | 207/208 | Июль 9/2001 |
| 023.11.00 | 1 | Июль 9/2001 |
|  | 2 | Июль 9/2001 |
|  | 3/4 | Июль 9/2001 |
|  | 101/102 | Июль 9/2001 |
|  | 201/202 | Июль 9/2001 |
| 023.20.00 | 1 | Июль 9/2001 |
|  | 2 | Июль 9/2001 |
|  | 3 | Июль 9/2001 |
|  | 4 | Июль 9/2001 |
|  | 5 | Июль 9/2001 |
|  | 6 | Июль 9/2001 |
|  | 7 | Июль 9/2001 |
|  | 8 | Июль 9/2001 |
|  | 9 | Июль 9/2001 |
|  | 10 | Июль 9/2001 |
|  | 11 | Июль 9/2001 |
|  | 12 | Июль 9/2001 |
| 023.20.00 | 13 | Июль 9/2001 |
|  | 14 | Июль 9/2001 |
|  | 101/102 | Июль 9/2001 |
|  | 201/202 | Июль 9/2001 |
|  | 203/204 | Июль 9/2001 |
|  | 205/206 | Июль 9/2001 |
|  | 207/208 | Июль 9/2001 |
|  | 209/210 | Июль 9/2001 |
|  | 211/212 | Июль 9/2001 |
|  | 213/214 | Июль 9/2001 |
|  | 215/216 | Июль 9/2001 |
|  | 217/218 | Июль 9/2001 |
|  | 219/220 | Июль 9/2001 |
| 023.40.00 | 1 | Июль 9/2001 |
|  | 2 | Июль 9/2001 |
|  | 3 | Июль 9/2001 |
|  | 4 | Июль 9/2001 |
|  | 101/102 | Июль 9/2001 |
|  | 201/202 | Июль 9/2001 |
|  | 203/204 | Июль 9/2001 |
|  | 205/206 | Июль 9/2001 |
|  | 207/208 | Июль 9/2001 |
|  | 209/210 | Июль 9/2001 |
|  | 211/212 | Июль 9/2001 |
|  | 213/214 | Июль 9/2001 |
|  | 215/216 | Июль 9/2001 |
|  | 217/218 | Июль 9/2001 |
|  | 219/220 | Июль 9/2001 |
| 023.50.00 | 1/2 | Июль 9/2001 |
|  | 101/102 | Июль 9/2001 |
|  | 201/202 | Июль 9/2001 |
|  | 203/204 | Июль 9/2001 |
|  | 205/206 | Июль 9/2001 |
|  | 207/208 | Июль 9/2001 |
| 023.70.00 | 1 | Июль 9/2001 |
|  | 2 | Июль 9/2001 |
|  | 3/4 | Июль 9/2001 |
| 023.70.00 | 101/102 | Июль 9/2001 |
|  | 201/202 | Июль 9/2001 |
|  | 203/204 | Июль 9/2001 |
|  | 205/206 | Июль 9/2001 |

# Содержание

| Наименование | Раздел, подраздел, пункт | Стр. |
| --- | --- | --- |
| СВЯЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 023.00.00 | 1 |
| Введение |  | 1 |
| Общая часть |  | 1 |
| КОРОТКОВОЛНОВАЯ СВЯЗЬ | 023.10.00 | 1 |
| Радиостанция Ядро-1А |  | 1 |
| Общие сведения |  | 1 |
| Описание |  | 2 |
| Работа |  | 4 |
| Отыскание и устранение неисправностей |  | 101 |
| Технология обслуживания |  | 201 |
| АВАРИЙНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ Р-855А1 | 23.11.00 |  |
| Общие сведения |  | 1 |
| Описание |  | 1 |
| Работа |  | 1 |
| Отыскание и устранение неисправностей |  | 101 |
| Технология обслуживания |  | 201 |
| УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВАЯ СВЯЗЬ | 023.20.00 |  |
| Радиостанция Р-863 |  | 1 |
| Общие сведения |  | 1 |
| Описание |  | 2 |
| Рекомендации по выбору рабочих частот радиосредств |  | 5 |
| Радиостанция Р-828 |  | 9 |
| Общие сведения |  | 9 |
| Описание |  | 10 |
| Подготовка радиостанции Р-828 к полету |  | 12 |
| Работа с радиостанцией Р-828 |  | 13 |
| Перечень оборудования и приборов для проверки параметров радиостанции Р-828 |  | 15 |
| Отыскание и устранение неисправностей радиостанций Р-863 и Р-828 |  | 101 |
| Технология обслуживания радиостанций Р-863 и Р-828 |  | 201 |
| ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО СПУ-7 | 023.40.00 |  |
| Общие сведения |  | 1 |
| Описание |  | 1 |
| Работа |  | 3 |
| Отыскание и устранение неисправностей |  | 101 |
| Технология обслуживания |  | 201 |
| СИСТЕМА КОММУТАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЗВУКА | 023.50.00 |  |
| Общие сведения |  | 1 |
| Описание |  | 1 |
| Отыскание и устранение неисправностей |  | 101 |
| Технология обслуживания |  | 201 |
| РАДИОАППАРАТУРА ЗВУКА И ЗАПИСИ | 023.70.00 |  |
| МАГНИТОФОН П-503Б |  | 1 |
| Общие сведения |  | 1 |
| Описание |  | 1 |
| Технология обслуживания |  | 201 |

# Перечень принятых сокращений

В разделе приняты следующие условные сокращения и обозначения:

АРУ - автоматическая регулировка усиления;

АСУ - антенное согласующее устройство;

Вх. УС - вход усилителя;

Вых. УС - выход усилителя;

ГГС - генератор грубой сетки частот;

ГПД - генератор плавного диапазона;

ГТС - генератор точной сетки частот;

ДМВ - диапазон - дециметровый диапазон;

ЗУ - запоминающее устройство;

ЛАР. - ларингофон;

МВ - диапазон - метровый диапазон;

МГ - блок магнитных головок;

МНК - механизм набора каналов;

ПДУ - пульт дистанционного управления;

ПУ - пульт управления;

РК - распределительная коробка;

Р/С - радиостанция;

СМЕС. - смеситель;

ТЕЛ. - телефон;

УВЧ - усилитель высокой частоты;

УНЧ - усилитель низкой частоты;

УПЧ - усилитель промежуточной частоты;

ЦВ - циркулярный вызов;

ЭМФ - электромеханический фильтр;

fггс - частота генератора грубой сетки;

fгтс - частота генератора точной сетки;

fпч - промежуточная частота;

fс - частота сигнала.

# СВЯЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. введение

Настоящий раздел предназначен для изучения работы, состава и размещения радиоаппаратуры связи и содержит сведения, необходимые для ее правильной эксплуатации и технического обслуживания. При техническом обслуживании следует дополнительно руководствоваться:

Регламентом технического обслуживания радиоэлектронного оборудования вертолета.

Руководством по технической эксплуатации и регламентом обслуживания радиостанции ЯДРО-1А.

Руководством по технической эксплуатации и регламентом обслуживания радиостанции Р-828.

Руководством по технической эксплуатации и регламентом обслуживания радиостанции Р-863.

Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации устройства переговорного самолетного СПУ-7.

Руководством по технической эксплуатации магнитофона П-503Б.

# СВЯЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Общая часть

Радиоаппаратура связи предназначена:

для двухсторонней радиосвязи в ультракоротковолновом и коротковолновом диапазонах волн между вертолетом и наземными радиостанциями, а также с летательными аппаратами в воздухе;

для внутрибортовой телефонной связи между членами экипажа;

для магнитной записи информации и команд, поступающих по линиям радиосвязи и внутренней бортовой телефонной связи.

Радиоаппаратура связи включает:

радиоаппаратуру коротковолновой связи - радиостанция (Ядро-1А или Ядро –1А1);

радиоаппаратуру ультракоротковолновой связи (радиостанции Р-863 и Р-828);

переговорное устройство - СПУ-7;

радиоаппаратуру записи - магнитофон П-503Б;

систему коммутации и авторегулирования уровня звука.

Структурная схема радиоаппаратуры связи показана на Рис. 1.

Структурная схема определяет основные функциональные части радиоаппаратуры связи, их назначение и взаимосвязь. Основную коммутацию и распределение режимов работы выполняет самолетное переговорное устройство. Входными элементами для всей системы являются ларингофоны шлемофонов членов экипажа. Входными устройствами системы являются телефоны членов экипажа и устройство записи магнитофона П-503Б.

Радиоаппаратура связи обеспечивает:

внешнюю радиосвязь летчикам через командную и связную радиостанции с одновременным прослушиванием передач, ведущихся по внутрибортовой связи;

внутрибортовую связь летчиков с другими членами экипажа с одновременным прослушиванием радиоприемника любой радиостанции или радиокомпасов;

подачу на телефоны левого летчика речевого сообщения об аварийных ситуациях в полете;

внутрибортовую связь между членами экипажа;

прослушивание в телефонах звукового сигнала ОПАСНАЯ ВЫСОТА от радиовысотомера А-037;

прослушивание в телефонах аварийного сигнала-зуммера от аппаратуры 
САС-4-24;

возможность циркулярного вызова и связи любого члена экипажа с другими членами экипажа;

плавное регулирование громкости по сетям внутренней и внешней связи с одновременным регулированием громкости прослушиваемых сигналов;

магнитную запись информации, идущей по внешним и внутренним сетям связи абонентского аппарата левого летчика.

Радиоаппаратура связи управляется органами управления, расположенными на абонентских аппаратах, пультах управления аппаратурой, дополнительных переговорных точках и на ручках управления вертолетом.

Схема размещения радиоаппаратуры связи показана на Рис. 2.

Рис. 1. Структурная схема радиоаппаратуры связи

| I. Шлемофон левого летчика II. Шлемофон в грузовой кабине III. Шлемофон правого летчика IV. Шлемофон борттехника V. Абонентский аппарат левого летчика VI. Абонентский аппарат в грузовой кабине VII. Абонентский аппарат правого летчика VIII. Дополнительная переговорная точка борттехника | IX. Кнопка СПУ-РАДИО левого летчика X. Кнопка СПУ-РАДИО правого летчика XI. Шлемофон оператора XII. Дополнительная переговорная точка грузовой кабины (у левой двери) XIII. Дополнительная переговорная точка грузовой кабины (у аппарели) XIV. Шлемофон | XV. Дополнительная переговорная точка грузовой кабины (у правой двери) b. Выход УС СПУ с. Вход УС СПУ d. Выход АРК-15М e. Сигнал ОПАСНАЯ ВЫСОТА |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Рис. 2. Схема размещения радиоаппаратуры связи

1. Пульт управления Р/С Ядро-1А

2. Пульт управления Р/С Р-863

3. Абонентские аппараты летчиков

4. Автомат защиты сети 
СВЯЗНАЯ Р/С

5. Правая панель АЗС электропульта

6. Усилитель устройства СПУ

8. Распределительная коробка СПУ-7

9. Блок АСУ Р/С Ядро-1А

10. Антенна Р/С Ядро-1А

11. Распределительная коробка
ДИСС-15

12. Аппарат записи магнитофона 
П-503Б

13. Антенна АШВ-75 Р/С-863

15. Приемопередатчик на раме Р/С Р-828 (бл. М24-14 и бл. М24-10)

16. Фильтр ВЧ Р/С-828

17. Блок согласования Р/С Р-863

18. Приемопередатчик Р/С Р-863

19. Дополнительная переговорная точка оператора

20. Приемопередатчик Р/С Ядро 1А

21. Блок питания вентиляторов Р/С Ядро –1А

22. Блок сопряжения с АРК-УД Р/С Р-828 (бл. М24-38)

23. Блок АСУ Р/С Р-828 (бл. М24-7)

24. Блок управления АСУ Р/С Р-828 (бл. М24-7)

25. Фазовый датчик Р/С Р-828 (бл. М24-9)

26. Переключатель ЛАРИНГ. ВКЛ.-ВЫКЛ. абонентского аппарата грузовой кабины

27. Абонентский аппарат грузовой кабины

28. Дополнительная переговорная точка грузовой кабины (у левой двери)

29. Кнопка СПУ-РАДИО на ручке управления вертолетом

30. Дополнительная переговорная точка борттехника

31. Переключатель АРК-СВ – ПРОСЛУШ. – АРК.-УД переговорной точки борттехника

32. Кнопка СПУ переговорной точки борттехника

34. Пульт управления магнитофона П-503Б

36. Пульт управления Р/С Р-828

37. Дополнительная переговорная точка грузовой кабины (у правой двери)

38. Радиостанция Р-855А1

39. Антенна НИПВ р/с Р-828

I. Кронштейн на правой этажерке в кабине экипажа		VII. Щиток с абонентским аппаратом на левом борту грузовой

II. Правая панель АЗС электропульта			      кабины между шпангоутами №6 и №7

III. Левая панель электропульта 				VIII. Левая боковая панель электропульта

V. Правый щиток электропульта				IХ. Ручка управления вертолетом

VI. Дополнительная переговорная точка (поз. 19, 28, 30)	Х. Пульт управления радиостанции Ядро-1А

XI. Абонентский аппарат (поз. 3)

XII. Пульт управления радиостанции Р-828