ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по новой редакции АП-21

| Текст проекта МАК | Предлагаемый текст | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | ВВЕДЕНИЕ | Без изменений |
| Настоящие Правила разработаны в соответствии с межгосударственным Соглашением о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, утверждённым 30 декабря 1991 года в г. Минск (далее - Соглашение), и направлены на повышение уровня безопасности полетов воздушных судов государств-участников Соглашения. | Настоящие Правила разработаны в соответствии с межгосударственным Соглашением о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, утверждённым 30 декабря 1991 года в г. Минск (далее - Соглашение), и направлены на повышение уровня безопасности полетов воздушных судов государств-участников Соглашения. | Без изменений |
| Правила устанавливают обязательный для выполнения юридическими и физическими лицами государств-участников Соглашения порядок сертификации разработчиков авиационной техники, гражданских воздушных судов, компонентов, а также их производства на соответствие действующим Авиационным правилам | Правила устанавливают обязательный для выполнения юридическими и физическими лицами государств-участников Соглашения порядок сертификации организаций - разработчиков и изготовителей авиационной техники гражданского назначения, а также сертификации воздушных судов гражданского назначения и их компонентов для, имеющих целью подтверждение их соответствия действующим Авиационным правилам | Редакция уточнена для исключения двусмысленностей и увязки с наименованием документа. Далее целесообразно везде использовать формулу "авиационная техника (АТ) / воздушное судно (ВС) гражданского назначения", поскольку отнесение этих объектов к гражданской авиации (ГА) возникнет только после их государственной регистрации в реестре гражданских ВС определенного государства. До того указанные объекты нельзя относить к ГА (в частности, они часть своего жизненного цикла или навсегда могут являться объектами экспериментальной авиации) |
| Настоящие Правила учитывают накопленный опыт сертификации, стандарты и рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и международную практику. | Настоящие Правила учитывают накопленный опыт сертификации, стандарты и рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и международную практику. |  |
| Настоящие Правила не отменяют действие документов (аттестатов, сертификатов, удостоверений, свидетельств о годности, и т.п.), выданных до даты введения в действие настоящих Правил. | Настоящие Правила не отменяют действие документов (аттестатов, сертификатов, удостоверений, свидетельств о годности, и т.п.), выданных до даты введения в действие настоящих Правил. |  |
| РАЗДЕЛ А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | РАЗДЕЛ А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| 21.1 Содержание Правил сертификации | 21.1 Содержание Правил сертификации |  |
| (a) Настоящие Правила содержат: | (a) Настоящие Правила содержат: |  |
| - процедуры, выполнение которых необходимо для установления соответствия объектов сертификации распространенным на них требованиям и выдачи одобрительных документов Авиарегистра; | - процедуры, выполнение которых необходимо для установления соответствия объектов сертификации распространенным на них требованиям и выдачи одобрительных документов Авиарегистра; |  |
| - порядок взаимодействия участников сертификации. | - порядок взаимодействия участников сертификации. |  |
| (b) В обоснованных случаях, при сертификации воздушных судов, не подпадающих под требования Авиационных правил, Части 23, 25, 27 и 29, допускается применение специальных процедур сертификации. При этом двигатели и воздушные винты, установленные на указанных ВС, могут быть сертифицированы в составе ВС. | (b) В обоснованных случаях, при сертификации воздушных судов, не подпадающих под требования Авиационных правил, Части 23, 25, 27 и 29, допускается применение специальных процедур сертификации. При этом двигатели и воздушные винты, установленные на указанных ВС, могут быть сертифицированы в составе ВС. |  |
| 21.2 Термины и определения | 21.2 Термины и определения | Предлагается рассмотреть расширение данного раздела. Именовать раздел "21.2 Термины, определения и сокращения" и включить в него после терминов и определений еще и единый перечень используемых в документе сокращений (сейчас они вводятся по тексту и не очень последовательно, иногда уже после фактического использования, либо в одном пункте используется и полный термин, и его сокращение) |
| Авиарегистр - структурное подразделение Межгосударственного авиационного комитета осуществляющее деятельность в области разработки Авиационных правил и сертификации авиационной техники, разработчиков, производства и ремонта, а также аккредитации организаций, выполняющих сертификационные работы, и уполномоченных Авиарегистром представителей с выдачей соответствующих Одобрительных документов | Авиарегистр - структурное подразделение Межгосударственного авиационного комитета, осуществляющее деятельность в области разработки Авиационных правил и сертификации авиационной техники, разработчиков, производства и ремонта, а также аккредитации организаций, выполняющих сертификационные работы, и уполномоченных Авиарегистром представителей с выдачей соответствующих Одобрительных документов | Нужна запятая после слова "комитета" |
| Авиационная техника - применительно к настоящим Правилам под авиационной техникой понимается воздушное судно, авиационный двигатель, воздушный винт и комплектующие изделия. | Авиационная техника - применительно к настоящим Правилам под авиационной техникой понимается воздушное судно, авиационный двигатель, воздушный винт и комплектующие изделия. |  |
| Авиационные правила - свод процедур, правил и норм, выполнение которых признается государствами-учредителями в качестве обязательного условия обеспечения безопасности полетов и охраны окружающей среды от воздействия авиации. | Авиационные правила - свод процедур, правил и норм, выполнение которых признается государствами-учредителями в качестве обязательного условия обеспечения безопасности полетов и охраны окружающей среды от воздействия авиации. |  |
| Акустическое или эмиссионное изменение образца авиационной техники - изменение типовой конструкции образца, которое влияет на уровень шума на местности или эмиссию загрязняющих веществ авиационными двигателями. | Акустическое или эмиссионное изменение образца авиационной техники - изменение типовой конструкции образца, которое влияет на уровень шума на местности или эмиссию загрязняющих веществ авиационными двигателями. |  |
| Второстепенное изменение образца авиационной техники - модификация, которая не оказывает существенного влияния на летную годность образца и его воздействие на окружающую среду. | Второстепенное изменение образца авиационной техники - модификация, которая не оказывает существенного влияния на летную годность образца и его воздействие на окружающую среду. |  |
| Второстепенное изменение комплектующего изделия - модификация, которая не приводит к существенному изменению типовой конструкции комплектующего изделия или его характеристик. | Второстепенное изменение комплектующего изделия - модификация, которая не приводит к существенному изменению типовой конструкции комплектующего изделия или его характеристик. |  |
| Главное изменение образца авиационной техники - модификация, которая существенно влияет на летную годность образца и его воздействие на окружающую среду. | Главное изменение образца авиационной техники - модификация, которая существенно влияет на летную годность образца и его воздействие на окружающую среду. |  |
| Главное изменение комплектующего изделия - модификация, которая приводит к существенному изменению типовой конструкции комплектующего изделия или его характеристик. | Главное изменение комплектующего изделия - модификация, которая приводит к существенному изменению типовой конструкции комплектующего изделия или его характеристик. |  |
| Гражданское воздушное судно - воздушное судно, отнесенное в соответствии с воздушным законодательством государства - учредителя к гражданской авиации, и используемое в целях обеспечения потребностей граждан и экономики, включая воздушные перевозки и авиационные работы. | Нет | Термин не нужен в данных Правилах, поскольку они регламентируют правила сертификации ВС, пока еще не внесенных в реестры ГА. См. также замечание к абзацу 2 "Введения" |
| Держатель Сертификата типа (Одобрительного документа) - Заявитель, получивший от Авиарегистра Сертификат типа или иной Одобрительный документ. | Держатель Сертификата типа (Одобрительного документа) - Заявитель, получивший от Авиарегистра Сертификат типа или иной Одобрительный документ. |  |
| Нет | Директивное письмо Авиарегистра - нормативный документ, выпускаемый Авиарегистром и устанавливающий порядок и условия выполнения правил сертификации авиационной техники и/или организаций, осуществляющих ее разработку и производство. | Предлагается ввести это понятие, которое необходимо в ряде пунктов Правил |
| Доказательная документация - документация, содержащая результаты проверок, испытаний и оценок, полученная при сертификации образца авиационной техники или квалификации комплектующего изделия, и устанавливающая их соответствие применимым требованиям. | Доказательная документация - документация, содержащая результаты проверок, испытаний и оценок, полученная при сертификации образца авиационной техники или квалификации комплектующего изделия, и устанавливающая их соответствие применимым требованиям. |  |
| Дополнительный сертификат типа - одобрительный документ, выдаваемый Авиарегистром Заявителю, не являющемуся Держателем Сертификата типа образца авиационной техники, и удостоверяющий соответствие образца применимым требованиям, связанным с модификацией, внесенной в его типовую конструкцию. | Дополнительный сертификат типа - одобрительный документ, выдаваемый Авиарегистром Заявителю, не являющемуся Держателем Сертификата типа образца авиационной техники, и удостоверяющий соответствие образца применимым требованиям, связанным с модификацией, внесенной в его типовую конструкцию. |  |
| Заявитель - юридическое лицо, подавшее в Авиарегистр Заявку на получение одобрительного документа | Заявитель - юридическое лицо, подавшее в Авиарегистр Заявку на получение одобрительного документа |  |
| Заявка - заявление юридического лица (Заявителя), поданное им в Авиарегистр для получения Сертификата типа или иного Одобрительного документа. | Заявка - заявление юридического лица (Заявителя), поданное им в Авиарегистр для получения Сертификата типа или иного Одобрительного документа. |  |
| Изготовитель - юридическое лицо, осуществляющее производство авиационной техники и/или авиационных материалов. | Изготовитель - юридическое лицо, осуществляющее производство авиационной техники и/или авиационных материалов. |  |
| Квалификация - установление соответствия типа комплектующего изделия применимым требованиям. | Квалификация - установление соответствия типа комплектующего изделия применимым требованиям. |  |
| Квалификационный базис - документ, содержащий требования, применимые к данному типу комплектующего изделия. | Квалификационный базис - документ, содержащий требования, применимые к данному типу комплектующего изделия. |  |
| Конструкторская документация - совокупность конструкторских документов, содержащих в зависимости от их назначения данные, необходимые для разработки, изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонта авиационной техники. | Конструкторская документация - совокупность конструкторских документов, содержащих в зависимости от их назначения данные, необходимые для разработки, изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонта авиационной техники. |  |
| Лётная годность - свойство образца авиационной техники, определяемое применимыми требованиями, реализованными в его конструкции и характеристиках, позволяющее обеспечить безопасный полет в пределах установленных эксплуатационных ограничений и методов эксплуатации. | Лётная годность - свойство образца авиационной техники, определяемое применимыми требованиями, реализованными в его конструкции и характеристиках, позволяющее обеспечить безопасный полет в пределах установленных эксплуатационных ограничений и методов эксплуатации. |  |
| Межгосударственный Авиационный Комитет (МАК) - постоянно действующий исполнительный орган, учрежденный государствами-участниками "Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства" и уполномоченный ими осуществлять реализацию Соглашения, а также обеспечивать работу Совета по авиации и использованию воздушного пространства, направленную на обеспечение безопасности полетов воздушных судов. | Межгосударственный авиационный комитет (МАК) - постоянно действующий исполнительный орган, учрежденный государствами-участниками "Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства" и уполномоченный ими осуществлять реализацию Соглашения, а также обеспечивать работу Совета по авиации и использованию воздушного пространства, направленную на обеспечение безопасности полетов воздушных судов. | Уточнение написания термина согласно принятым в русском языке правилам |
| Модификация - любое изменение типовой конструкции образца авиационной техники или комплектующего изделия. | Модификация - любое изменение типовой конструкции образца авиационной техники или комплектующего изделия. |  |
| Независимая инспекция - организационная структура, аккредитованная Авиарегистром для осуществления контрольных функций в организации Разработчика или на предприятии Изготовителя. | Независимая инспекция - организационная структура, аккредитованная Авиарегистром для осуществления контрольных функций в организации Разработчика или на предприятии Изготовителя. |  |
| Нормы летной годности - часть Авиационных правил, которая содержит требования к конструкции и характеристикам авиационной техники, направленные на обеспечение безопасности полетов. | Нормы летной годности - часть Авиационных правил, которая содержит требования к конструкции и характеристикам авиационной техники, направленные на обеспечение безопасности полетов. |  |
| Образец авиационной техники (образец) - тип воздушного судна, тип авиационного двигателя и тип воздушного винта. | Образец авиационной техники (образец) - тип воздушного судна, тип авиационного двигателя и тип воздушного винта. |  |
| Одобрительный документ - документ, выдаваемый Авиарегистром и удостоверяющий соответствие объекта применимым требованиям. Одобрительными документами применительно к настоящим Правилам являются: | Одобрительный документ - документ, выдаваемый Авиарегистром и удостоверяющий соответствие объекта применимым требованиям. Одобрительными документами применительно к настоящим Правилам являются: |  |
| (а) - Сертификат типа; | (а) - Сертификат типа; |  |
| (b) - Одобрение главного изменения; | (b) - Одобрение главного изменения; |  |
| (с) - Дополнительный сертификат типа; | (с) - Дополнительный сертификат типа; |  |
| (d) - Сертификат Разработчика; | (d) - Сертификат Разработчика; |  |
| (е) - Сертификат об одобрении производственной организации; | (е) - Сертификат об одобрении производственной организации; |  |
| (f) - Сертификат летной годности экземпляра ВС (первичный, экспортный, экспериментальный); | (f) - Сертификат летной годности экземпляра ВС (первичный, экспортный, экспериментальный); |  |
| (g) - Свидетельство о годности комплектующего изделия; (h) - Одобрительное письмо на комплектующее изделие; | (g) - Свидетельство о годности комплектующего изделия; (h) - Одобрительное письмо на комплектующее изделие; |  |
| (i) - Одобрительное письмо на установку комплектующего изделия; | (i) - Одобрительное письмо на установку комплектующего изделия; |  |
| (j) - Аттестат аккредитации Сертификационного центра или лаборатории; | (j) - Аттестат аккредитации Сертификационного центра или лаборатории; |  |
| (к) - Свидетельство об аккредитации Независимой инспекции; | (к) - Свидетельство об аккредитации Независимой инспекции; |  |
| (l) - Сертификат ремонтной организации; или | (l) - Сертификат ремонтной организации; или |  |
| (ш) - иной документ, удостоверяющий соответствие объекта применимым к нему требованиям. | (ш) - иной документ, удостоверяющий соответствие объекта применимым к нему требованиям. |  |
| Одобрение главного изменения - документ, выдаваемый Авиарегистром Держателю Сертификата типа образца авиационной техники и удостоверяющий соответствие образца применимым требованиям, связанным с главным изменением, внесенным в его типовую конструкцию. | Одобрение главного изменения - документ, выдаваемый Авиарегистром Держателю Сертификата типа образца авиационной техники и удостоверяющий соответствие образца применимым требованиям, связанным с главным изменением, внесенным в его типовую конструкцию. |  |
| Одобрительное письмо на комплектующее изделие - документ, выдаваемый Авиарегистром разработчику комплектующего изделия и удостоверяющий соответствие типа комплектующего изделия требованиям Квалификационного базиса, разрешающий применение комплектующего изделия на конкретном образце авиационной техники. | Одобрительное письмо на комплектующее изделие - документ, выдаваемый Авиарегистром разработчику комплектующего изделия и удостоверяющий соответствие типа комплектующего изделия требованиям Квалификационного базиса, разрешающий применение комплектующего изделия на конкретном образце авиационной техники. |  |
| Одобрение на установку комплектующего изделия - документ, выдаваемый Авиарегистром разработчику образца авиационной техники, разрешающий применение комплектующего изделия, одобренного по процедурам, действовавшим до введения в действие Авиационных правил, Часть 21. | Одобрение на установку комплектующего изделия - документ, выдаваемый Авиарегистром разработчику образца авиационной техники, разрешающий применение комплектующего изделия, одобренного по процедурам, действовавшим до введения в действие Авиационных правил, Часть 21. |  |
| Орган государственного регулирования гражданской авиации (авиационная администрация) - орган исполнительной власти государства-участника Соглашения, уполномоченный осуществлять в пределах своей компетенции деятельность, направленную на обеспечение безопасности полетов воздушных судов. | Нет | Это понятие надо исключить, оно неудачно сформулировано и по существу дублирует понятие "уполномоченный орган в области гражданской авиации (авиационная администрация)" (см. ниже) |
| Разработчик - юридическое лицо, осуществляющее разработку авиационной техники. | Разработчик - юридическое лицо, осуществляющее разработку авиационной техники. |  |
| Свидетельство о годности комплектующего изделия - документ, выдаваемый Авиарегистром Разработчику комплектующего изделия и удостоверяющий соответствие типа комплектующего изделия требованиям Квалификационного базиса, разрешающий применение комплектующего изделия данного типа на различных образцах авиационной техники. | Свидетельство о годности комплектующего изделия - документ, выдаваемый Авиарегистром Разработчику комплектующего изделия и удостоверяющий соответствие типа комплектующего изделия требованиям Квалификационного базиса, разрешающий применение комплектующего изделия данного типа на различных образцах авиационной техники. |  |
| Сертификат Разработчика - документ, выдаваемый Авиарегистром и удостоверяющий соответствие организации требованиям, предусмотренным Разделом J настоящих Правил. | Сертификат Разработчика - документ, выдаваемый Авиарегистром и удостоверяющий соответствие организации требованиям, предусмотренным Разделом J настоящих Правил. |  |
| Сертификат типа - документ, выдаваемый Авиарегистром и удостоверяющий соответствие установленной типовой конструкции образца авиационной техники требованиям Сертификационного базиса. | Сертификат типа - документ, выдаваемый Авиарегистром и удостоверяющий соответствие определенной им типовой конструкции образца авиационной техники требованиям Сертификационного базиса. | Редакционное уточнение для приведения данного понятия в соответствие стандартам Приложения 8 ИКАО |
| Сертификационный базис - документ, содержащий требования к летной годности и охране окружающей среды, применимые к данному образцу авиационной техники. | Сертификационный базис - документ, содержащий требования к летной годности и охране окружающей среды, применимые к данному образцу авиационной техники. |  |
| Сертификационный центр - организация, аккредитованная Авиарегистром для участия в сертификационных работах, проводимых Заявителем, и экспертной оценки результатов работ в установленной области. | Сертификационный центр - организация, аккредитованная Авиарегистром для участия в сертификационных работах, проводимых Заявителем, и экспертной оценки результатов работ в установленной области. |  |
| Сертификация - установление соответствия типа авиационной техники, Разработчика и Изготовителя применимым требованиям. | Сертификация - установление соответствия типа авиационной техники, Разработчика и Изготовителя применимым требованиям. |  |
| Технические условия на изделие (Технические условия) - документ, содержащий информацию о типовой конструкции, параметрах и характеристиках изготавливаемого экземпляра авиационной техники, которые подлежат контролю и оценке при изготовлении и приемке экземпляра в качестве готовой продукции. | Технические условия на изделие (Технические условия) - документ, содержащий информацию о типовой конструкции, параметрах и характеристиках изготавливаемого экземпляра авиационной техники, которые подлежат контролю и оценке при изготовлении и приемке экземпляра в качестве готовой продукции. |  |
| Уполномоченный орган в области гражданской авиации (авиационная администрация) - орган исполнительной власти государства-участника Соглашения, уполномоченный осуществлять государственное регулирование в области гражданской авиации. | Уполномоченный орган в области гражданской авиации (авиационная администрация) - орган исполнительной власти государства-участника Соглашения, уполномоченный осуществлять государственное регулирование деятельности в области гражданской авиации, в том числе обязательства данного государства как участника Конвенции о международной гражданской авиации | Уточнение существа нормы с учетом сложившегося воздушного законодательства и стандартов ИКАО |
| Уполномоченный орган в области промышленности - орган исполнительной власти государства-участника Соглашения, уполномоченный осуществлять государственное регулирование в области авиационной промышленности. | Уполномоченный орган в области промышленности - орган исполнительной власти государства-участника Соглашения, уполномоченный осуществлять государственное регулирование деятельности в области авиационной промышленности, в том числе обязательства данного государства как участника Конвенции о международной гражданской авиации | Уточнение существа нормы с учетом сложившегося воздушного законодательства и стандартов ИКАО |
| Эксплуатационная документация - документация, содержащая эксплуатационные ограничения и регламентирующая летную эксплуатацию, техническое обслуживание, поддержание летной годности в процессе эксплуатации и ремонт авиационной техники. | Эксплуатационная документация - часть конструкторской документации, содержащая эксплуатационные ограничения и правила летной и технической эксплуатации воздушного судна и его составных частей, в том числе указания по поддержанию летной годности на стадии эксплуатации авиационной техники. | Везде по тексту надо исправить ошибочную трактовку (приводящую к внутреннему противоречию в Правилах), что есть отдельно "конструкторская документация" (КД) и отдельно "эксплуатационная документация" (ЭД) - как особый вид документации. Действующая система стандартов ЕСКД и многолетняя практика авиационной деятельности предусматривают, что ЭД это часть рабочей КД. То же следует, кстати, из определения КД в самом проекте (см. выше). Кроме того, в предлагаемом определении ЭД есть путаница. Согласно действующим стандартам СРПП и сложившейся практике "эксплуатация" трактуется как стадия жизненного цикла, на которой осуществляются работы (операции) по летной и технической эксплуатации ВС. При этом, "техническая эксплуатация" в авиации по своему физическому смыслу есть синоним "поддержания летной годности". Соответственно, в ЭД содержатся два вида информации: 1) эксплуатационные ограничения и 2) правила летной и технической эксплуатации (последние включают также указания по поддержанию летной годности) |
| Экспортный сертификат - документ, выдаваемый Авиарегистром на экспортируемый экземпляр сертифицированного образца авиационной техники и удостоверяющий соответствие экземпляра требованиям государства - импортера. | Экспортный сертификат - документ, выдаваемый Авиарегистром на вновь изготовленный для экспорта экземпляр сертифицированного образца авиационной техники и удостоверяющий соответствие экземпляра требованиям государства импортера. | Уточнение редакции для приведения определения в более полное соответствие положениям раздела L Правил |
| Ранее разработанное комплектующее изделие (РРКИ) - комплектующее изделие, которое было одобрено по процедурам, действовавшим до введения в действие Авиационных правил, Часть 21. | Ранее разработанное комплектующее изделие (РРКИ) - комплектующее изделие, которое было одобрено по процедурам, действовавшим до введения в действие Авиационных правил, Часть 21. |  |
| 21.3 Применение и толкование Авиационных правил | 21.3 Применение и толкование Авиационных правил |  |
| (a) Единообразное применение и однозначное толкование требований, предъявляемых к объекту сертификации, являются необходимым условием обеспечения его сертификации. | (a) Единообразное применение и однозначное толкование требований, предъявляемых к объекту сертификации, являются необходимым условием обеспечения его сертификации. |  |
| (b) Окончательное решение по трактовке настоящих Правил и других Авиационных правил, применяемых Авиарегистром в установленной области деятельности, принимает Авиарегистр. | (b) Окончательное решение по трактовке настоящих Правил и других Авиационных правил, применяемых Авиарегистром в установленной области деятельности, принимает Авиарегистр. |  |
| (с) В обеспечение толкования авиационных правил, установления рекомендуемых методов определения соответствия, детализации порядка и взаимодействия участников сертификации, а также установления видов и форм документов, оформляемых в процессе и по результатам сертификации, Авиарегистр издает руководства, циркуляры, директивные письма, квалификационные требования и другие документы. | (с) В обеспечение толкования авиационных правил, установления рекомендуемых методов определения соответствия, детализации порядка и взаимодействия участников сертификации, а также установления видов и форм документов, оформляемых в процессе и по результатам сертификации, Авиарегистр издает руководства, циркуляры, директивные письма, квалификационные требования и другие документы. |  |
| (d) Доказательство соответствия авиационной техники применимым требованиям к лётной годности и охране окружающей среды и последующее поддержание её лётной годности обеспечивает Разработчик. | (d) Доказательство соответствия авиационной техники применимым требованиям к лётной годности и охране окружающей среды и последующее поддержание её лётной годности обеспечивает Разработчик. |  |
| 21.3А Отступления от требований к летной годности | 21.3А Отступления от требований к летной годности |  |
| Отступления от требований к летной годности, включенных в сертификационный базис образца авиационной техники, могут признаваться Авиарегистром приемлемыми, если Заявитель продемонстрировал, что отступления компенсируются мерами, обеспечивающими уровень летной годности, эквивалентный уровню, установленному Авиационными правилами. | Отступления от требований к летной годности, включенных в сертификационный базис образца авиационной техники, могут признаваться Авиарегистром приемлемыми, если Заявитель продемонстрировал, что отступления компенсируются мерами, обеспечивающими уровень летной годности, эквивалентный уровню, установленному Авиационными правилами. |  |
| 21.4 Сертификационные работы | 21.4 Сертификационные работы |  |
| (a) Заявитель обеспечивает соответствие авиационной техники требованиям сертификационного (квалификационного) базиса и обеспечивает безопасность проведения сертификационных испытаний. | (a) Заявитель обеспечивает соответствие авиационной техники требованиям сертификационного (квалификационного) базиса и обеспечивает безопасность проведения сертификационных испытаний. |  |
| (b) Соответствие авиационной техники требованиям сертификационного (квалификационного) базиса устанавливается на основании результатов сертификационных работ: расчетов, моделирования, анализа опыта эксплуатации авиационной техники и сертификационных (квалификационных) испытаний. | (b) Соответствие авиационной техники требованиям сертификационного (квалификационного) базиса устанавливается на основании результатов сертификационных работ: расчетов, моделирования, анализа опыта эксплуатации авиационной техники и сертификационных (квалификационных) испытаний. |  |
| (c) Сертификационные работы проводятся в соответствии с действующими методами определения соответствия или методами, разработанными Заявителем и (или) Сертификационными центрами. Указанные методы подлежат одобрению Авиарегистром и указываются в программах сертификационных работ. | (c) Сертификационные работы проводятся в соответствии с действующими методами определения соответствия или методами, разработанными Заявителем и (или) Сертификационными центрами. Указанные методы подлежат одобрению Авиарегистром и указываются в программах сертификационных работ. |  |
| (d) Заявитель с участием назначенных Сертификационных центров и рабочих органов Авиарегистра обеспечивает выполнение сертификационных работ и представляет документацию по результатам этих работ по мере ее оформления. | (d) Заявитель с участием назначенных Сертификационных центров и рабочих органов Авиарегистра обеспечивает выполнение сертификационных работ и представляет документацию по результатам этих работ по мере ее оформления. |  |
| Предъявляемая документация по результатам сертификационных работ должна быть утверждена Заявителем, а ее согласование и одобрение оговаривается настоящими Правилами или решением Авиарегистра. | Предъявляемая документация по результатам сертификационных работ должна быть утверждена Заявителем, а ее согласование и одобрение оговаривается настоящими Правилами или решением Авиарегистра. |  |
| Авиарегистр может потребовать представление иных материалов, необходимых для подтверждения соответствия авиационной техники требованиям сертификационного (квалификационного) базиса. | Авиарегистр может потребовать представление иных материалов, необходимых для подтверждения соответствия авиационной техники требованиям сертификационного (квалификационного) базиса. |  |
| (e) Авиарегистр по результатам рассмотрения представленных Разработчиком доказательных документов и материалов принимает решение о достаточности проведённых работ для демонстрации соответствия объекта сертификации применимым требованиям к лётной годности и охране окружающей среды. | (e) Авиарегистр по результатам рассмотрения представленных Разработчиком доказательных документов и материалов принимает решение о достаточности проведённых работ для демонстрации соответствия объекта сертификации применимым требованиям к лётной годности и охране окружающей среды. |  |
| 21.4А Этапы сертификации авиационной техники | 21.4А Этапы сертификации авиационной техники |  |
| Применительно к вновь создаваемой авиационной технике предписывается следующая последовательность основных этапов сертификации (квалификации): | Применительно к вновь создаваемой авиационной технике предписывается следующая последовательность основных этапов сертификации (квалификации): |  |
| (1) подача заявки в Авиарегистр на получение Одобрительного документа; | (1) подача заявки в Авиарегистр на получение Одобрительного документа; |  |
| (2) проведение этапа макета образца; | (2) проведение этапа макета образца; |  |
| (3) Сертификационные (квалификационные) испытания | (3) Сертификационные (квалификационные) испытания |  |
| Примечание: Под испытаниями понимаются все виды сертификационных работ, указанных в 21.4. | Примечание: Под испытаниями понимаются все виды сертификационных работ, указанных в 21.4. |  |
| (4) анализ результатов сертификации (квалификации), принятие Авиарегистром решения о выдаче Одобрительного документа. | (4) анализ результатов сертификации (квалификации), принятие Авиарегистром решения о выдаче Одобрительного документа. |  |
| 21.5 Рабочие органы Авиарегистра | 21.5 Рабочие органы Авиарегистра |  |
| (a) В целях участия в сертификационных работах, проводимых Заявителем, и экспертной оценки результатов сертификационных работ, доказательной и эксплуатационной документации Авиарегистр может формировать рабочие группы, комиссии, группы экспертов и другие рабочие органы. | (a) В целях участия в сертификационных работах, проводимых Заявителем, и экспертной оценки результатов сертификационных работ, доказательной и эксплуатационной документации Авиарегистр может формировать рабочие группы, комиссии, группы экспертов и другие рабочие органы. |  |
| (b) Сертификационные центры и рабочие органы Авиарегистра, принимающие участие в сертификационных работах, определяются Авиарегистром. | (b) Сертификационные центры и рабочие органы Авиарегистра, принимающие участие в сертификационных работах, определяются Авиарегистром. |  |
| 21.5А Независимая инспекция | 21.5А Независимая инспекция |  |
| (a) Авирегистр аккредитует в установленном порядке в организации разработчика и на предприятии изготовителя Независимую инспекцию. | (a) Авирегистр аккредитует в установленном порядке в организации разработчика и на предприятии изготовителя Независимую инспекцию. |  |
| Применительно к настоящим Правилам в качестве Независимой Инспекции аккредитуется, как правило, военное представительство, компетенция которого установлена соответствующим органом государственного регулирования. | Применительно к настоящим Правилам в качестве Независимой Инспекции аккредитуется, как правило, военное представительство, компетенция которого установлена соответствующим органом государственного регулирования. |  |
| Авиарегистр может аккредитовать Независимую инспекцию, в состав которой не входят военные представители. | Авиарегистр может аккредитовать Независимую инспекцию, в состав которой не входят военные представители. |  |
| (b) Независимая инспекция в организациях Разработчика и на предприятиях Изготовителя осуществляет контроль за соответствием конструкторской документации объекта, предъявляемого на сертификационные испытания, приемку готовой продукции и выдачу первичных сертификатов летной годности или других эквивалентных им документов. | (b) Независимая инспекция в организациях Разработчика и на предприятиях Изготовителя осуществляет контроль за соответствием конструкторской документации объекта, предъявляемого на сертификационные испытания, приемку готовой продукции и выдачу первичных сертификатов летной годности или других эквивалентных им документов. |  |
| 21.6 Служба сертификации в организации Разработчика | 21.6 Служба сертификации в организации Разработчика |  |
| Разработчик обязан иметь в своей организации службу сертификации (структурное подразделение), которая имеет Положение, утвержденное Разработчиком, подчиняется непосредственно руководителю организации, координирует деятельность других служб, реализующих требования к летной годности и охране окружающей среды в конструкции и характеристиках авиационной техники, а также контролирует результаты сертификационных работ и визирует доказательную и иную документацию, направляемую в Авиарегистр. | Разработчик обязан иметь в своей организации службу сертификации (структурное подразделение), которая имеет Положение, утвержденное Разработчиком, подчиняется непосредственно руководителю организации, координирует деятельность других служб, реализующих требования к летной годности и охране окружающей среды в конструкции и характеристиках авиационной техники, а также контролирует результаты сертификационных работ и визирует доказательную и иную документацию, направляемую в Авиарегистр. |  |
| 21.7 Ведущие лётчики-испытатели | 21.7 Ведущие лётчики-испытатели |  |
| (a) Заявитель и назначенные Сертификационные центры должны направить в Авиарегистр Представления на ведущих лётчиков-испытателей для участия в проведении СИ. | (a) Заявитель и назначенные Сертификационные центры должны направить в Авиарегистр Представления на ведущих лётчиков-испытателей для участия в проведении СИ. |  |
| Представления должны содержать обоснование достаточности квалификации и опыта лётно-испытательной работы представляемых лётчиков-испытателей. | Представления должны содержать обоснование достаточности квалификации и опыта лётно-испытательной работы представляемых лётчиков-испытателей. |  |
| (b) Авиарегистр принимает решение об одобрении каждой из представленных кандидатур ведущих лётчиков-испытателей. | (b) Авиарегистр принимает решение об одобрении каждой из представленных кандидатур ведущих лётчиков-испытателей. |  |
| 21.8 Эксплуатационная документация | 21.8 Эксплуатационная документация | Без изменений |
| (a) Эксплуатационная документация является неотъемлемой частью типовой конструкции авиационной техники. | (a) Эксплуатационная документация является неотъемлемой частью типовой конструкции авиационной техники. Она выполняется в виде комплекта бумажных и (или) электронных документов, либо общей базы модулей данных, которые для удобства использования формируются в информационные наборы для решения различных задач в областях летной и технической эксплуатации авиационной техники. | Нормы п. (а) дополнены положениями, отражающими современную практику работы с ЭД, которая кроме традиционного бумажного представления может выполняться также в виде электронных документов (в том числе простых электронных копий бумажных документов), либо баз данных (информационных наборов модулей данных), являющихся основой для электронных интерактивных руководств по летной и технической эксплуатации авиационной техники |
| (b) Эксплуатационная документация утверждается Разработчиком. Эксплуатационная документация в части, предусмотренной Авиационными правилами, согласовывается с назначенными Авиарегистром Сертификационными центрами или с Комиссией, образованной в соответствии с п. 21.24, и одобряется Авиарегистром. | (b) Эксплуатационная документация разрабатывается и утверждается Разработчиком. В процессе сертификационных работ назначенные Авиарегистром Сертификационные центры согласовывают и Авиарегистр одобряет эксплуатационную документацию только в части, предусмотренной Авиационными правилами. | Поскольку не вся ЭД подлежит одобрению Авиарегистром, то только ее одобряемая часть и подлежит согласованию с Сертификационными центрами (а не вся ЭД) |
| 21.9 Условия проведения сертификационных испытаний авиационной техники | 21.9 Условия проведения сертификационных испытаний авиационной техники |  |
| (a) До начала сертификационных (квалификационных) испытаний Разработчик авиационной техники и Независимая инспекция в организации Разработчика на каждый экземпляр авиационной техники, предназначенный для проведения испытаний, оформляют в установленном порядке документы (формуляр, паспорт или эквивалентный им документ), удостоверяющие соответствие данного экземпляра конструкторской документации. | (a) До начала сертификационных (квалификационных) испытаний Разработчик или Изготовитель авиационной техники и Независимая инспекция в организации Разработчика или Изготовителя на каждый экземпляр авиационной техники, предназначенный для проведения испытаний, оформляют документы (формуляр, паспорт или эквивалентный им документ), удостоверяющие соответствие данного экземпляра конструкторской документации. | Редакция уточнена, исключен бессодержательный канцеляризм "в установленном порядке" (в таких случаях всегда непонятно, кем и где установлен этот "порядок" и в чем он заключается). Добавлено положение о возможности оформления рассматриваемых документов Изготовителем |
| (b) Для установления типовой конструкции в документах, оформляемых по результатам сертификационных испытаний, должна указываться конфигурация экземпляра авиационной техники, на которую распространяются материалы испытаний и выводы о соответствии требованиям к лётной годности и охране окружающей среды. | (b) Для установления типовой конструкции в документах, оформляемых при подготовке, проведении и по результатам сертификационных испытаний, должно указываться конструктивное исполнение (серия) каждого участвовавшего в испытаниях экземпляра авиационной техники, на которые распространяются материалы испытаний и выводы о соответствии требованиям к лётной годности и охране окружающей среды. Сведения о конструктивном исполнении должны включать обозначения, заводские номера экземпляров авиационной техники и идентификаторы версий программного обеспечения, если они используются. | Уточнение редакции |
| Примечание: Применительно к содержанию настоящего пункта под конфигурацией понимается вариант исполнения экземпляра авиационной техники в соответствии с определенной версией конструкторской документации. Конфигурация должна также включать заводские номера компонентов с указанием версий программного обеспечения (если применимо). | Нет | Предлагается ввести данные пояснения в основной текст п. (b). Кроме того, нет необходимости использовать в Правилах понятие "конфигурация", которое встречается только в этом пункте и в п. 21.239, а сам термин "конфигурация" применяется в разных областях авиации с разными значениями |
| РАЗДЕЛ В. СЕРТИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦОВ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ | РАЗДЕЛ В. СЕРТИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦОВ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ | Без изменений |
| СЕРТИФИКАТЫ ТИПА | СЕРТИФИКАТЫ ТИПА | Без изменений |
| 21.11 Типовая конструкция образца авиационной техники | 21.11 Типовая конструкция | По определению "образец" и есть "тип" (типовая конструкция), либо надо менять определение образца |
| (a) Типовую конструкцию образца определяет следующая документация, уточненная по результатам сертификационных работ и оформленная в установленном порядке: | (a) Типовую конструкцию воздушного судна (авиационного двигателя, воздушного винта) определяет следующая документация, выпускаемая в бумажной или электронной форме: | Редакция уточнена, исключены повтор нормы п. 21.4 и бессодержательный канцеляризм "оформленная в установленном порядке" (в таких случаях всегда непонятно, кем и где установлен этот "порядок" и в чем он заключается). Необходимо также учитывать, что в современно практике и в близкой перспективе основной объем КД представляется в виде электронных документов и данных (сложных информационных моделей, баз данных) |
| (1) конструкторская документация, состоящая из чертежей и спецификаций (включая перечни этих чертежей и спецификаций, а также технические условия на приёмку и поставку); | (1) основная конструкторская документация, содержащая геометрическую, текстовую и иную информацию об образце, достаточную для описания конструктивного исполнения и характеристик образца; | Редакция уточнена с учетом замечания выше к термину "ЭД" и раскрытием того, что должно найти отражение в КД. |
| (2) эксплуатационная документация образца. | (2) эксплуатационная документация образца. | Без изменений |
| (b) Заявитель (Держатель Сертификата типа) должен вести комплект конструкторской и эксплуатационной документации, определяющей типовую конструкцию, на которую выдан Сертификат типа, и все последующие модификации. | (b) Заявитель (Держатель Сертификата типа) должен вести полный комплект конструкторской документации (включая эксплуатационную документацию), определяющей типовую конструкцию, на которую выдан Сертификат типа, и все последующие модификации, выполненные Держателем Сертификата типа. Указанный полный комплект конструкторской документации удостоверяется Заявителем в порядке, установленном законодательством государства разработчика образца. | Редакция скорректирована с учетом замечания выше к термину "ЭД" и стандартов ЕСКД. Кроме того, уточнена область ответственности Держателя Сертификата типа, поскольку он не может нести ответственность в отношении модификаций типовой конструкции, выполненных сторонними лицами. Также добавлена норма относительно удостоверения подлинности КД в порядке, установленном законодательством государства разработчика образца |
| (c) Контроль за ведением указанного комплекта документации осуществляется Независимой инспекцией. | (c) Контроль за ведением указанного комплекта документации осуществляется Независимой инспекцией. | Без изменений |
| 21.12 Сертификат типа образца авиационной техники | 21.12 Сертификат типа образца авиационной техники |  |
| Заявитель имеет право на получение Сертификата типа на образец авиационной техники, если: | Заявитель имеет право на получение Сертификата типа на образец авиационной техники, если: |  |
| (1) выполнены процедуры, установленные настоящими Правилами; и | (1) выполнены процедуры, установленные настоящими Правилами; и |  |
| (2) определена типовая конструкция образца авиационной техники и продемонстрировано ее соответствие требованиям Сертификационного базиса; | (2) определена типовая конструкция образца авиационной техники и продемонстрировано ее соответствие требованиям Сертификационного базиса; |  |
| (3) доказана приемлемость отступлений от требований Сертификационного базиса. | (3) доказана приемлемость отступлений от требований Сертификационного базиса. |  |
| 21.12А Сертификат типа воздушного судна ограниченной категории | 21.12А Сертификат типа воздушного судна ограниченной категории |  |
| (a) Заявитель имеет право на получение Сертификата типа воздушного судна ограниченной категории, если оно используется для эксплуатации со следующими специальными целями: | (a) Заявитель имеет право на получение Сертификата типа воздушного судна ограниченной категории, если оно используется для эксплуатации со специальными целями: | Уточнение редакции для обеспечения возможности корректировки перечня целей Авиарегистром |
| (1) выполнение работ в сельском хозяйстве (опрыскивание, опыление, засев, контроль за домашними животными); | (1) выполнение работ в сельском хозяйстве (опрыскивание, опыление, засев, контроль за домашними животными); |  |
| (2) санитарные и спасательные операции; | (2) санитарные и спасательные операции; |  |
| (3) охрана лесов и диких животных; | (3) охрана лесов и диких животных; |  |
| (4) наблюдение с воздуха (аэрофотосъемка местности, геологическая разведка, ледовая и рыбная разведка); | (4) наблюдение с воздуха (аэрофотосъемка местности, геологическая разведка, ледовая и рыбная разведка); |  |
| (5) патрулирование (трубопроводы, линии электропередач, каналы); | (5) патрулирование (трубопроводы, линии электропередач, каналы); |  |
| (6) борьба с пожарами (сбрасывание огнегасящих составов, десантов). | (6) борьба с пожарами (сбрасывание огнегасящих составов, десантов); |  |
| Нет | (7) иные специальные цели. | Условие для возможности модификации Авиарегистром перечня целей (делать перечень исчерпывающим сложно и непрактично) |
| (b) Сертификат типа ВС ограниченной категории может быть выдан, если Заявитель продемонстрирует соответствие воздушного судна требованиям к летной годности и охране окружающей среды, распространенным на данный тип воздушного судна и учитывающим особенности его конструкции и характеристик, связанные со спецификой его применения и особенностями условий эксплуатации. | (b) Сертификат типа ВС ограниченной категории может быть выдан, если Заявитель продемонстрирует соответствие воздушного судна требованиям к летной годности и охране окружающей среды, распространенным на данный тип воздушного судна и учитывающим особенности его конструкции и характеристик, связанные со спецификой его применения и особенностями условий эксплуатации. |  |
| (с) Авиационный двигатель и воздушный винт воздушного судна ограниченной категории могут сертифицироваться в составе ВС по решению Авиарегистра. | (с) Авиационный двигатель и воздушный винт воздушного судна ограниченной категории могут сертифицироваться в составе ВС по решению Авиарегистра. |  |
| 21.12В Сертификат типа воздушного судна Вооруженных Сил, используемого в гражданской авиации | 21.12В Сертификат типа воздушного судна Вооруженных Сил, используемого в гражданской авиации |  |
| (a) Заявитель имеет право на получение Сертификата типа воздушного судна, ранее допущенного к эксплуатации в Вооруженных Силах государств-участников Соглашения. | (a) Заявитель имеет право на получение Сертификата типа воздушного судна, ранее допущенного к эксплуатации в Вооруженных Силах государств-участников Соглашения. |  |
| Сертификат типа может быть выдан, если Заявитель продемонстрировал соответствие воздушного судна применимым к нему требованиям к летной годности и охране окружающей среды, действовавшим на дату начала эксплуатации ВС в Вооруженных Силах. | Сертификат типа может быть выдан, если Заявитель продемонстрировал соответствие воздушного судна применимым к нему требованиям к летной годности и охране окружающей среды, действовавшим на дату начала эксплуатации ВС в Вооруженных Силах. |  |
| (b) Сертификаты типа на авиационный двигатель и воздушный винт могут быть выданы, если Заявитель продемонстрирует, что указанные образцы соответствуют применимым требованиям к летной годности и охране окружающей среды, действовавшим на дату начала эксплуатации указанных образцов авиационной техники в Вооруженных Силах. | (b) Сертификаты типа на авиационный двигатель и воздушный винт могут быть выданы, если Заявитель продемонстрирует, что указанные образцы соответствуют применимым требованиям к летной годности и охране окружающей среды, действовавшим на дату начала эксплуатации указанных образцов авиационной техники в Вооруженных Силах. |  |
| (c) Авиарегистр может потребовать от Заявителя обеспечить соответствие образца авиационной техники специальным техническим условиям и более поздним требованиям к летной годности, чем те, которые указаны в пунктах 21.12В(а)(b), если без выполнения этих требований не достигается адекватный уровень летной годности. | (c) Авиарегистр может потребовать от Заявителя обеспечить соответствие образца авиационной техники специальным техническим условиям и более поздним требованиям к летной годности, чем те, которые указаны в пунктах 21.12В(а)(b), если без выполнения этих требований не достигается адекватный уровень летной годности. |  |
| 21.13 Содержание Сертификата типа | 21.13 Содержание Сертификата типа |  |
| (a) Сертификат типа удостоверяет соответствие образца авиационной техники требованиям сертификационного базиса. | (a) Сертификат типа удостоверяет соответствие образца авиационной техники требованиям сертификационного базиса. |  |
| (b) Карта данных Сертификата типа на образец авиационной техники должна содержать информацию о Держателе Сертификата типа, типовой конструкции образца и его сертификационном базисе, эксплуатационных ограничениях, касающихся летной годности образца и охраны окружающей среды. | (b) Карта данных Сертификата типа на образец авиационной техники должна содержать информацию о Держателе Сертификата типа, типовой конструкции образца и его сертификационном базисе, эксплуатационных ограничениях, касающихся летной годности образца и охраны окружающей среды. |  |
| 21.14 Действие Сертификата типа | 21.14 Действие Сертификата типа | Без изменений |
| (a) Срок действия Сертификата типа на образец авиационной техники не ограничивается, за исключением случаев, специально оговариваемых Авиарегистром. | (a) Срок действия Сертификата типа на образец авиационной техники не ограничивается, за исключением случаев, специально оговариваемых Авиарегистром. | Без изменений |
| (b) Действие Сертификата типа не распространяется на экземпляры сертифицированной Авиарегистром авиационной техники, в конструкцию которых, включая одобренную Авиарегистром эксплуатационную документацию, внесены изменения с нарушением процедур, установленных настоящими правилами. | (b) В случае необходимости внесения изменений в Сертификат типа Авиарегистр может принять решение об издании нового Сертификата типа, в котором должна быть указана дата первоначального издания Сертификата типа. | Норма пункта 21.14(b) является юридически несостоятельной. Во первых, стандарт 11.1 Приложения 6 к Чикагской конвенции прямо предусматривает внесение изменений в ЭД государством регистрации конкретного экземпляра ВС, поэтому ЭД в таком контексте упоминать не надо. Во вторых, общая концепция нормы противоречит здравому смыслу. Сертификат типа это эталон, утвержденный государством разработчика. В случае отступления экземпляра ВС от эталона надо не действие эталона в отношении этого ВС прекращать, а приостанавливать (аннулировать) сертификат летной годности экземпляра ВС из-за несоответствия обязательному эталону. Предлагается на место пп. (b) перенести пп. (e). Он, кстати, будет более логично смотреться сразу после пп. (а) |
| (c) Решением Авиарегистра действие Сертификата типа может быть приостановлено в случае выявления присущих данному типу недостатков, связанных с его летной годностью и угрожающих безопасности полетов. | (c) Решением Авиарегистра действие Сертификата типа может быть приостановлено в случае выявления недостатков типовой конструкции, связанных с летной годностью и угрожающих безопасности полетов. |  |
| (d) Решением Авиарегистра действие Сертификата типа может быть возобновлено после устранения указанных недостатков. | (d) Решением Авиарегистра действие Сертификата типа может быть возобновлено после устранения указанных в пункте (с) недостатков. |  |
| Сертификат типа решением Авиарегистра аннулируется в случаях: | Сертификат типа решением Авиарегистра аннулируется в случаях: |  |
| (1) ликвидации организации Держателя Сертификата типа; | (1) ликвидации организации Держателя Сертификата типа; |  |
| (2) отказа организации от выполнения обязанностей Держателя Сертификата типа; | (2) отказа организации от выполнения обязанностей Держателя Сертификата типа; |  |
| (3) невыполнения организацией функций Держателя Сертификата типа; | (3) невыполнения организацией функций Держателя Сертификата типа; |  |
| (4) прекращения эксплуатации всех экземпляров данного типа авиационной техники. | (4) прекращения эксплуатации всех экземпляров данного типа авиационной техники. |  |
| (е) В случае необходимости внесения изменений в Сертификат типа Авиарегистр может принять решение об издании нового Сертификата типа, в котором должна быть указана дата первоначального издания Сертификата типа. | Нет | Перенесен на место пп. (b) |
| ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА ТИПА. ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ БАЗИС | ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА ТИПА. ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ БАЗИС |  |
| 21.15 Заявка на получение Сертификата типа | 21.15 Заявка на получение Сертификата типа |  |
| (a) Заявка на получение Сертификата типа подается в Авиарегистр Разработчиком образца авиационной техники (далее Заявитель). | (a) Заявка на получение Сертификата типа подается в Авиарегистр Разработчиком образца авиационной техники (далее Заявитель). |  |
| Примечание: Если Разработчик подает Заявку впервые, Авиарегистром аккредитуется Независимая инспекция в организации Заявителя. | Примечание: Если Разработчик подает Заявку впервые, Авиарегистром аккредитуется Независимая инспекция в организации Заявителя. |  |
| (b) Заявка на получение Сертификатов типа составляются по форме, установленной Авиарегистром. | (b) Заявка на получение Сертификатов типа составляются по форме, установленной Авиарегистром. |  |
| (с) К Заявке на получение Сертификата типа прилагаются: | (с) К Заявке на получение Сертификата типа прилагаются: |  |
| (1) спецификация образца, которая должна содержать краткое техническое описание, принципиальные схемы систем, основные характеристики в объеме, достаточном для оценки применимости требований к летной годности и охране окружающей среды, а также ожидаемые условия эксплуатации (эксплуатационные ограничения), в пределах которых будет сертифицирован образец; | (1) спецификация образца, которая должна содержать краткое техническое описание, принципиальные схемы систем, основные характеристики в объеме, достаточном для оценки применимости требований к летной годности и охране окружающей среды, а также ожидаемые условия эксплуатации (эксплуатационные ограничения), в пределах которых будет сертифицирован образец; |  |
| (2) для воздушного судна - вид воздушного судна в трех проекциях. | (2) для воздушного судна - вид воздушного судна в трех проекциях. |  |
| (3) проект сертификационного базиса образца, который должен содержать: | (3) проект сертификационного базиса образца, который должен содержать: |  |
| (i) перечень разделов, глав и пунктов Авиационных правил (норм летной годности), распространяемых на этот образец, включая, при необходимости, специальные технические условия; | (i) перечень разделов, глав и пунктов Авиационных правил (норм летной годности), распространяемых на этот образец, включая, при необходимости, специальные технические условия; |  |
| (ii) требования к охране окружающей среды. | (ii) требования к охране окружающей среды. |  |
| (d) Авиарегистр уведомляет Заявителя и Независимую инспекцию в его организации о принятии Заявки и назначенных Сертификационных центрах. | (d) Авиарегистр уведомляет Заявителя и Независимую инспекцию в его организации о принятии Заявки и назначенных Сертификационных центрах. |  |
| (e) Заявка на получение Сертификата типа действительна на срок не более 5 лет, если одновременно с подачей заявки Заявитель не обосновал, что требуется больший срок на проектирование, доводку и испытания создаваемого им образца, и этот срок был утвержден Авиарегистром, о чем уведомляется Заявитель. | (e) Заявка на получение Сертификата типа действительна на срок не более 5 лет, если одновременно с подачей заявки Заявитель не обосновал, что требуется больший срок на проектирование, доводку и испытания создаваемого им образца, и этот срок был утвержден Авиарегистром, о чем уведомляется Заявитель. |  |
| (f) Если Сертификат типа не был выдан или если Заявитель убеждается в том, что Сертификат типа не будет им получен в срок действия заявки, то Заявитель должен подать в Авиарегистр новую Заявку на получение Сертификата типа с учетом 21.16А. | (f) Если Сертификат типа не был выдан или если Заявитель убеждается в том, что Сертификат типа не будет им получен в срок действия заявки, то Заявитель должен подать в Авиарегистр новую Заявку на получение Сертификата типа с учетом 21.16А. |  |
| 21.16А Применение Авиационных правил и поправок к ним | 21.16А Применение Авиационных правил и поправок к ним |  |
| (a) К образцу авиационной техники, заявленному на получение Сертификата типа, применяются действующие Авиационные правила с поправками, вступившими в силу на дату подачи в Авиарегистр Заявки. | (a) К образцу авиационной техники, заявленному на получение Сертификата типа, применяются действующие Авиационные правила с поправками, вступившими в силу на дату подачи в Авиарегистр Заявки. |  |
| (b) Поправки к Авиационным правилам, вступившие в силу после даты подачи Заявки на выдачу Сертификата типа, могут быть применены к данному образцу авиационной техники Заявителем в инициативном порядке, а также применяются в обязательном порядке, если указанные поправки имеют обратную силу. | (b) Поправки к Авиационным правилам, вступившие в силу после даты подачи Заявки на выдачу Сертификата типа, могут быть применены к данному образцу авиационной техники Заявителем в инициативном порядке, а также применяются в обязательном порядке, если указанные поправки имеют обратную силу. |  |
| (c) При применении Заявителем поправок, которые вступили в силу после подачи Заявки на Сертификат типа, он должен также применить и другие поправки, которые Авиарегистр считает непосредственно связанными с примененными поправками. | (c) При применении Заявителем поправок, которые вступили в силу после подачи Заявки на Сертификат типа, он должен также применить и другие поправки, которые Авиарегистр считает непосредственно связанными с примененными поправками. |  |
| 21.16В Специальные технические условия | 21.16В Специальные технические условия |  |
| (a) Специальные технические условия разрабатываются Заявителем, если Авиарегистр установит, что действующие на дату подачи Заявки на Сертификат типа Авиационные правила не содержат адекватных требований к летной годности заявляемого на сертификацию образца авиационной техники вследствие: | (a) Специальные технические условия разрабатываются Заявителем, если Авиарегистр установит, что действующие на дату подачи Заявки на Сертификат типа Авиационные правила не содержат адекватных требований к летной годности заявляемого на сертификацию образца авиационной техники вследствие: |  |
| (1) наличия новых или необычных особенностей конструкции; | (1) наличия новых или необычных особенностей конструкции; |  |
| (2) нетрадиционного применения авиационной техники; | (2) нетрадиционного применения авиационной техники; |  |
| (3) имеющегося опыта эксплуатации аналогичных по конструкции и применению образцов авиационной техники, свидетельствующего о возможности возникновения небезопасных состояний. | (3) имеющегося опыта эксплуатации аналогичных по конструкции и применению образцов авиационной техники, свидетельствующего о возможности возникновения небезопасных состояний. |  |
| (b) Специальные технические условия должны содержать такие требования к лётной годности, которые обеспечивают уровень лётной годности, эквивалентный установленному в действующих Авиационных правилах. | (b) Специальные технические условия должны содержать такие требования к лётной годности, которые обеспечивают уровень лётной годности, эквивалентный установленному в действующих Авиационных правилах. |  |
| Нет | (с) Специальные технические условия согласовываются с СЦ и одобряются Авиарегистром до их применения в составе СБ | Необходимое уточнение процедуры принятия СТУ |
| 21.17 Сертификационный базис | 21.17 Сертификационный базис |  |
| (a) Образец авиационной техники, заявленный на получение Сертификата типа, должен соответствовать применимым требованиям к летной годности и охране окружающей среды (21.16А, 21.16В, 21.18). | (a) Образец авиационной техники, заявленный на получение Сертификата типа, должен соответствовать применимым требованиям к летной годности и охране окружающей среды (21.16А, 21.16В, 21.18). |  |
| (b) Указанные требования оформляются в виде сертификационного базиса образца, содержащего разделы по лётной годности и охране окружающей среды. | (b) Указанные требования оформляются в виде сертификационного базиса образца, содержащего разделы по лётной годности и охране окружающей среды. |  |
| Сертификационный базис образца авиационной техники корректируется Разработчиком и одобряется Авиарегистром в процессе проведения сертификационных работ. | Сертификационный базис образца авиационной техники корректируется Разработчиком и одобряется Авиарегистром в процессе проведения сертификационных работ. |  |
| (c) Сертификационный базис окончательно утверждается Авиарегистром по результатам сертификации образца. | (c) Сертификационный базис окончательно утверждается Авиарегистром по результатам сертификации образца. |  |
| (d) Утвержденный Авиарегистром Сертификационный базис должен включать раздел, содержащий требования, по которым установлено эквивалентное соответствие. | (d) Утвержденный Авиарегистром Сертификационный базис должен включать раздел, содержащий требования, по которым установлено эквивалентное соответствие. |  |
| 21.18 Требования к охране окружающей среды | 21.18 Требования к охране окружающей среды |  |
| (a) К образцу авиационной техники применяются требования Авиационных правил Часть 34 (АП-34), Часть 36 (АП-36) или требования, установленные Приложением 16 к Конвенции о международной гражданской авиации. | (a) К образцу авиационной техники применяются требования Авиационных правил Часть 34 (АП-34), Часть 36 (АП-36) или требования, установленные Приложением 16 к Конвенции о международной гражданской авиации. |  |
| (b) Требования к охране окружающей среды включаются в сертификационные базисы воздушного судна и авиационного маршевого двигателя в качестве самостоятельных разделов. | (b) Требования к охране окружающей среды включаются в сертификационные базисы воздушного судна и авиационного маршевого двигателя в качестве самостоятельных разделов. |  |
| 21.19 Модификации, требующие выдачи нового Сертификата типа | 21.19 Модификации, требующие выдачи нового Сертификата типа |  |
| (a) В том случае, когда Держатель Сертификата типа предусматривает внесение таких изменений в типовую конструкцию образца авиационной техники, которые требуют проведения новой сертификации образца, такая сертификация проводится по решению Авиарегистра в соответствии с процедурами, установленными настоящими правилами в Разделе В, и завершается выдачей Авиарегистром нового Сертификата типа на образец. | (a) В том случае, когда Держатель Сертификата типа предусматривает внесение таких изменений в типовую конструкцию образца авиационной техники, которые требуют проведения новой сертификации образца, такая сертификация проводится по решению Авиарегистра в соответствии с процедурами, установленными настоящими правилами в Разделе В, и завершается выдачей Авиарегистром нового Сертификата типа на образец. |  |
| Примечание: Примерами таких изменений типовой конструкции образца являются: | Примечание: Примерами таких изменений типовой конструкции образца являются: |  |
| (1) Для воздушного судна: | (1) Для воздушного судна: |  |
| существенные изменения конструкции или характеристик; | существенные изменения конструкции или характеристик; |  |
| изменение количества авиационных двигателей или несущих винтов; | изменение количества авиационных двигателей или несущих винтов; |  |
| использование авиационных двигателей с другим принципом работы или создания тяги. | использование авиационных двигателей другой мощности, с другим принципом работы или создания тяги. | Необходимо расширение видов изменений конструкции ВС в части двигателей |
| (2) Для авиационного двигателя: | (2) Для авиационного двигателя: |  |
| - существенные изменения конструкции или принципов работы двигателя, его агрегатов, модулей, основных деталей; | - существенные изменения конструкции или принципов работы двигателя, его агрегатов, модулей, основных деталей; |  |
| - существенное увеличение частоты вращения роторов. | - существенное увеличение частоты вращения роторов или валов. | Для части двигателей более характерна частота вращения вала, а не ротора (которых может и не быть) |
| (3) Для воздушного винта: | (3) Для воздушного винта: |  |
| изменение количества или конфигурации лопастей; | изменение количества или конфигурации лопастей; |  |
| изменение принципа работы системы изменения шага винта. | изменение принципа работы системы изменения шага винта; |  |
| Нет | изменение числа рядов винта; | Необходимо расширение видов изменений конструкции воздушного винта |
| Нет | наличие или отсутствие капота над винтом. | То же |
| (b) К образцу авиационной техники, заявленному на получение нового Сертификата типа, применяется Сертификационный базис, сформированный в соответствии с 21.92. | (b) К образцу авиационной техники, заявленному на получение нового Сертификата типа, применяется Сертификационный базис, сформированный в соответствии с 21.92. |  |
| (c) В процессе сертификации образца авиационной техники, которая проводится в связи с внесением значительных изменений в его типовую конструкцию, зачитываются результаты сертификационных работ, полученные при первичной сертификации образца, которые могут быть распространены на модифицируемый образец. | (c) В процессе сертификации образца авиационной техники, которая проводится в связи с внесением значительных изменений в его типовую конструкцию, зачитываются результаты сертификационных работ, полученные при первичной сертификации образца, которые могут быть распространены на модифицируемый образец. |  |
| ЭТАП МАКЕТА | ЭТАП МАКЕТА |  |
| 21.20А Уведомление о готовности к проведению этапа макета | 21.20А Уведомление о готовности к проведению этапа макета |  |
| До начала этапа макета Заявитель направляет в Авиарегистр и Сертификационные центры, назначенные Авиарегистром для проведения сертификационных работ, уведомление о готовности к проведению этапа макета. Уведомление должно быть согласовано с Независимой инспекцией в организации Заявителя. | До начала этапа макета Заявитель направляет в Авиарегистр и Сертификационные центры, назначенные Авиарегистром для проведения сертификационных работ, уведомление о готовности к проведению этапа макета. Уведомление должно быть согласовано с Независимой инспекцией в организации Заявителя. |  |
| К уведомлению прилагаются: | К уведомлению прилагаются: |  |
| (1) проект Сертификационного базиса; | (1) проект Сертификационного базиса; |  |
| (2) проект Таблицы соответствия требованиям Сертификационного базиса; | (2) проект Таблицы соответствия требованиям Сертификационного базиса; |  |
| (3) проект Плана сертификационных работ по образцу авиационной техники, его системам, компонентам и комплектующим изделиям, который должен содержать виды работ и последовательность их проведения; | (3) проект Плана сертификационных работ по образцу авиационной техники, его системам, компонентам и комплектующим изделиям, который должен содержать виды работ и последовательность их проведения; |  |
| (4) перечень комплектующих изделий категории А, подлежащих квалификации | (4) перечень комплектующих изделий категории А, подлежащих квалификации |  |
| 21.20В Цель этапа макета | 21.20В Цель этапа макета |  |
| Целью этапа макета является: | Целью этапа макета является: |  |
| (1) оценка полноты учета требований к летной годности и охране окружающей среды, распространенных на создаваемый образец авиационной техники, и необходимости разработки специальных технических условий; | (1) оценка полноты учета требований к летной годности и охране окружающей среды, распространенных на создаваемый образец авиационной техники, и необходимости разработки специальных технических условий; |  |
| (2) предварительная оценка соответствия конструкции и характеристик проектируемого образца авиационной техники требованиям Сертификационного базиса; | (2) предварительная оценка соответствия конструкции и характеристик проектируемого образца авиационной техники требованиям Сертификационного базиса; |  |
| (3) оценка проекта Таблицы соответствия образца авиационной техники требованиям Сертификационного базиса в части предлагаемых видов проверок и испытаний; | (3) оценка проекта Таблицы соответствия образца авиационной техники требованиям Сертификационного базиса в части предлагаемых видов проверок и испытаний; |  |
| (4) оценка перечня комплектующих изделий, подлежащих квалификации (категория А). | (4) оценка перечня комплектующих изделий, подлежащих квалификации (категория А). |  |
| (5) оценка Плана сертификационных работ по образцу авиационной техники, его системам, компонентам и комплектующим изделиям. | (5) оценка Плана сертификационных работ по образцу авиационной техники, его системам, компонентам и комплектующим изделиям. |  |
| 21.20С Работы на этапе макета | 21.20С Работы на этапе макета |  |
| (a) Работы на этапе макета проводятся макетной комиссией, состав которой утверждается Авиарегистром с учетом предложений Заявителя. | (a) Работы на этапе макета проводятся макетной комиссией, состав которой утверждается Авиарегистром с учетом предложений Заявителя. |  |
| (b) Макетная комиссия проводит работы в соответствии с Положением по этапу макета, которое разрабатывается Заявителем и утверждается Авиарегистром. | (b) Макетная комиссия проводит работы в соответствии с Положением по этапу макета, которое разрабатывается Заявителем и утверждается Авиарегистром. |  |
| (c) Положение по этапу макета определяет объемы макетирования в натурном или макетном исполнении, перечень предъявляемой на этапе макета документации, порядок и методы работ на этапе макета, структуру Протокола макетной комиссии. | (c) Положение по этапу макета определяет объемы макетирования в натурном или макетном исполнении, перечень предъявляемой на этапе макета документации, порядок и методы работ на этапе макета, структуру Протокола макетной комиссии. |  |
| (d) По результатам работ макетной комиссии Заявитель оформляет Протокол макетной комиссии, заключение которого должно отвечать целям этапам макета. Протокол макетной комиссии должен содержать мероприятия по устранению недостатков, связанных с летной годностью и охраной окружающей среды. | (d) По результатам работ макетной комиссии Заявитель оформляет Протокол макетной комиссии, заключение которого должно отвечать целям этапам макета. Протокол макетной комиссии должен содержать мероприятия по устранению недостатков, связанных с летной годностью и охраной окружающей среды. |  |
| (e) Заключение Протокола макетной комиссии подписывается членами макетной комиссии. | (e) Заключение Протокола макетной комиссии подписывается членами макетной комиссии. |  |
| (f) Протокол макетной комиссии согласовывается Заявителем, Сертификационными центрами и Независимой инспекцией в организации Заявителя. | (f) Протокол макетной комиссии согласовывается Заявителем, Сертификационными центрами и Независимой инспекцией в организации Заявителя. |  |
| (g) Протокол макетной комиссии утверждается Авиарегистром. | (g) Протокол макетной комиссии утверждается Авиарегистром. |  |
| СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА | СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА | Без изменений |
| 21.21 Применимость | 21.21 Применимость | Без изменений |
| Положения настоящей главы применимы к воздушным судам транспортной категории, к легким самолетам, к винтокрылым аппаратам нормальной категории, к очень легким самолетам и винтокрылым аппаратам, а также к пилотируемым свободным аэростатам и дирижаблям. | Положения настоящей главы применимы к воздушным судам транспортной категории, к легким самолетам, к винтокрылым аппаратам нормальной категории, к очень легким самолетам и винтокрылым аппаратам, а также к пилотируемым свободным аэростатам и дирижаблям. |  |
| При этом к ВС транспортной категории применимы положения 21.22 - 21.23С, а к другим перечисленным выше видам ВС применяются положения 21.22(а),(b) и 21.24. | При этом к ВС транспортной категории применимы положения 21.22 - 21.23С, а к другим перечисленным выше видам ВС применяются положения 21.22(а),(b) и 21.24. |  |
| 21.22 Общие положения | 21.22 Общие положения | Без изменений |
| (а) Целями сертификационных испытаний (СИ) воздушного судна являются: | (а) Целями сертификационных испытаний (СИ) воздушного судна являются: | Без изменений |
| (1) определение и подтверждение соответствия воздушного судна и его эксплуатационной документации требованиям Сертификационного базиса, установление типовой конструкции ВС и эксплуатационных ограничений, в пределах которых ВС соответствует Сертификационному базису; | (1) установление типовой конструкции воздушного судна, определение и подтверждение ее соответствия требованиям Сертификационного базиса и эксплуатационных ограничений, в пределах которых такое соответствие сохраняется; | Норма отредактирована в части логики изложения и исключения повтора текста. Сначала надо определить предмет оценки, а потом подтверждать его соответствие требованиям |
| (2) оценка надежного функционирования установленной типовой конструкции ВС и его систем, оценка эксплуатационной документации. | (2) оценка надежности функционирования установленной типовой конструкции ВС и его систем, оценка эксплуатационной документации. | Небольшое уточнение редакции |
| (b) Сертификационные испытания подразделяются на два вида испытаний: | (b) Сертификационные испытания подразделяются на два вида испытаний: |  |
| (1) Сертификационные заводские испытания (СЗИ), проводимые с целью, указанной в 21.22(a)(1), и | (1) Сертификационные заводские испытания (СЗИ), проводимые с целью, указанной в 21.22(a)(1), и |  |
| (2) Сертификационные контрольные испытания (СКИ), проводимые с целью, указанной в 21.22(a)(2); | (2) Сертификационные контрольные испытания (СКИ), проводимые с целью, указанной в 21.22(a)(2); |  |
| (с) Степень участия Сертификационных центров в проведении конкретных видов СИ определяется Авиарегистром. | (с) Степень участия Сертификационных центров в проведении конкретных видов СИ определяется Авиарегистром. |  |
| (d) До начала сертификационных испытаний ВС Заявитель оформляет, согласовывает с Независимой инспекцией в организации Заявителя, с Сертификационными центрами План-график проведения СИ, в котором указываются экземпляры ВС, предназначенные для проведения СИ, сроки выполнения на этих экземплярах ВС конкретных программ наземных, стендовых и лётных СЗИ, и программы СКИ, а также сроки представления в Авиарегистр доказательной и эксплуатационной документации. | (d) До начала сертификационных испытаний ВС Заявитель оформляет, согласовывает с Независимой инспекцией в организации Заявителя, с Сертификационными центрами План-график проведения СИ, в котором указываются экземпляры ВС, предназначенные для проведения СИ, сроки выполнения на этих экземплярах ВС конкретных программ наземных, стендовых и лётных СЗИ, и программы СКИ, а также сроки представления в Авиарегистр доказательной и эксплуатационной документации. По согласованию с Авиарегистром Разработчик вправе объединить этапы СЗИ и СКИ. | Предлагается дать возможность совмещения этапов СЗИ и СКИ по согласованию с Авиарегистром |
| Заявитель представляет План-график в Авиарегистр. | Заявитель представляет План-график в Авиарегистр. |  |
| 21.23А Сертификационные заводские испытания | 21.23А Сертификационные заводские испытания |  |
| (a) Сертификационные заводские испытания (СЗИ) могут быть начаты, когда конструкция экземпляров ВС, предназначенных для проведения СЗИ в части их компонентов и функциональных систем, подлежащих оценке на конкретных экземплярах ВС, а также эксплуатационная документация, доведены до состояния, позволяющего определить их соответствие требованиям Сертификационного базиса и установить типовую конструкцию ВС. | (a) Сертификационные заводские испытания (СЗИ) могут быть начаты, когда конструкция экземпляров ВС, предназначенных для проведения СЗИ в части их компонентов и функциональных систем, подлежащих оценке на конкретных экземплярах ВС, а также эксплуатационная документация, доведены до состояния, позволяющего определить их соответствие требованиям Сертификационного базиса и установить по результатам СЗИ типовую конструкцию ВС, передаваемых на СКИ. | Уточнение смысла требований |
| (b) До начала СЗИ Заявитель представляет в Авиарегистр: | (b) До начала СЗИ Заявитель представляет в Авиарегистр: |  |
| (1) Заключение о выполнении мероприятий Протокола Макетной комиссии по устранению недостатков ВС, связанных с его лётной годностью, согласованное с Сертификационными центрами и Независимой инспекцией. | (1) В случае проведения Макетной комиссии - Заключение о выполнении мероприятий Протокола Макетной комиссии по устранению недостатков ВС, связанных с его лётной годностью, согласованное с Сертификационными центрами и Независимой инспекцией. | Как следует из п 21.4А, Макетная комиссия проводится только при получении Сертификата типа (СТ). При сертификации главного изменения испытания проводить надо, а макетную комиссию - нет |
| (2) Спецификацию ВС, содержащую описание заявляемой на сертификацию конструкции ВС, его компонентов и функциональных систем, а также ожидаемые условия эксплуатации (эксплуатационные ограничения) ВС. | (2) Спецификацию ВС, содержащую описание заявляемой на сертификацию конструкции ВС, его компонентов и функциональных систем, а также ожидаемые условия эксплуатации (эксплуатационные ограничения) ВС. |  |
| (3) Акт (Акты) готовности экземпляров ВС и их систем к проведению испытаний по конкретным программам СЗИ, согласованные с Независимой инспекцией в организации Заявителя и Сертификационными центрами. | (3) Акт (Акты) готовности экземпляров ВС и их систем к проведению испытаний по конкретным программам СЗИ, согласованные с Независимой инспекцией в организации Заявителя и Сертификационными центрами. |  |
| (4) Перечень параметров, регистрируемых при проведении СЗИ, согласованный с Сертификационными центрами; | (4) Перечень параметров, регистрируемых при проведении СЗИ, согласованный с Сертификационными центрами; |  |
| (5) Перечень доказательной документации; | (5) Перечень доказательной документации; |  |
| (6) Перечни КИ категории А и категории Б. | (6) Перечни КИ категории А и категории Б. |  |
| (c) Программы СЗИ разрабатываются Заявителем, согласовываются с СЦ и одобряются Авиарегистром. | (c) Программы СЗИ разрабатываются Заявителем, согласовываются с СЦ и одобряются Авиарегистром. |  |
| (d) До начала СЗИ на каждый экземпляр воздушного судна, предназначенный для проведения сертификационных лётных испытаний, Заявитель должен получить Специальный сертификат лётной годности экспериментальной категории в порядке, предусмотренном Разделом Н настоящих Правил (21.191 и 21.193). | (d) До начала СЗИ каждый экземпляр ВС, предназначенный для проведения испытаний, должен быть допущен к полетам в порядке, установленном воздушным законодательством государства, в котором будут выполняться испытательные полеты. | Норма изменена для отражения стандартов ИКАО, воздушного законодательства и существующей практики в области допуска ВС к полетам |
| (e) В процессе проведения СЗИ Заявитель представляет на рассмотрение и согласование с СЦ и на одобрение в Авиарегистр доказательную документацию по мере её оформления. | (e) В процессе проведения СЗИ Заявитель представляет на рассмотрение и согласование с СЦ и на одобрение в Авиарегистр доказательную документацию по мере её оформления. |  |
| (f) Конкретная программа СЗИ считается завершённой и результаты этих испытаний принимаются в зачёт сертификации типа ВС, если доказательные документы по данной программе СЗИ утверждены Заявителем, согласованы с СЦ и одобрены Авиарегистром. | (f) Конкретная программа СЗИ считается завершённой если ее результаты позволяют определить типовую конструкцию ВС для этапа СКИ. Завершение программы СЗИ оформляется Актом, утвержденным Разработчиком и согласованным с СЦ. Результаты этих испытаний принимаются в зачёт сертификации типа ВС, если доказательные документы по данной программе СЗИ утверждены Заявителем, согласованы с СЦ и одобрены Авиарегистром. | Уточнение смысла требований |
| (g) В том случае, если в процессе СЗИ выявлены недостатки конструкции ВС, его компонентов, функциональных систем или характеристик, касающиеся соответствия ВС требованиям СБ, Заявитель и СЦ уведомляют Авиарегистр о выявленных недостатках. | (g) В том случае, если в процессе СЗИ выявлены недостатки конструкции ВС, его компонентов, функциональных систем или характеристик, касающиеся соответствия ВС требованиям СБ, Заявитель и СЦ уведомляют Авиарегистр о выявленных недостатках. |  |
| Заявитель: | Заявитель: |  |
| (1) представляет на рассмотрение СЦ материалы СЗИ, связанные с выявленными недостатками; | (1) представляет на рассмотрение СЦ материалы СЗИ, связанные с выявленными недостатками; |  |
| (2) разрабатывает технические решения по устранению выявленных недостатков; | (2) разрабатывает технические решения по устранению выявленных недостатков; |  |
| (3) реализует технические решения по устранению недостатков и демонстрирует СЦ и Авиарегистру эффективность принятых мер. | (3) реализует технические решения по устранению недостатков и демонстрирует СЦ и Авиарегистру эффективность принятых мер. |  |
| В том случае, если выявленный недостаток угрожает безопасности проведения СЗИ, Заявитель обязан приостановить проведение СЗИ и принять необходимые меры, направленные на устранение недостатка и обеспечение безопасности дальнейшего проведения СЗИ. | В том случае, если выявленный недостаток угрожает безопасности проведения СЗИ, Заявитель обязан приостановить проведение СЗИ и принять необходимые меры, направленные на устранение недостатка и обеспечение безопасности дальнейшего проведения СЗИ. |  |
| (h) До окончания СЗИ должны быть завершены работы по сертификации авиационного двигателя, воздушного винта и одобрению комплектующих изделий категории А с оформлением Авиарегистром соответствующих одобрительных документов. | (h) До окончания СЗИ должны быть завершены работы по сертификации авиационного двигателя и воздушного винта с оформлением Авиарегистром соответствующих одобрительных документов. | Норма уточнена, поскольку этап СЗИ допускает наличие выявленных недостатков. Эти недостатки, могут относится к изделиям категории А. Поэтому завершение сертификации комплектующих изделий (КИ) логичнее перенести на этап СКИ |
| (i) По результатам СЗИ Заявитель оформляет и представляет в Авиарегистр: | (i) По результатам СЗИ Заявитель оформляет и представляет в Авиарегистр: |  |
| (1) Акт СЗИ, раздел "Заключение" которого должен отвечать целям, предусмотренным 21.22(a)(1); | (1) Акт СЗИ, раздел "Заключение" которого должен отвечать целям, предусмотренным 21.22(a)(1); |  |
| (2) Эксплуатационную документацию ВС, откорректированную по результатам СЗИ; | (2) Эксплуатационную документацию ВС, откорректированную по результатам СЗИ; |  |
| (3) Контрольный перечень соответствия типа ВС требованиям СБ. | (3) Контрольный перечень соответствия типа ВС требованиям СБ. |  |
| (4) Спецификацию ВС, содержащую описание типовой конструкции ВС, установленной по результатам СЗИ. | (4) Спецификацию ВС, содержащую описание типовой конструкции ВС, установленной по результатам СЗИ. |  |
| (5) Заключение о завершении работ по квалификации КИ категории А и одобрению КИ категории Б. | (5) План завершения работ по квалификации КИ категории А и одобрению КИ категории Б. | Заключение о завершении работ по квалификации КИ категории А и одобрению КИ категории Б логичнее перенести на этап СКИ |
| Примечание: Документы, указанные в подпунктах (1) и (2), должны быть согласованы с Сертификационными центрами. | Примечание: Документы, указанные в подпунктах (1) и (2), должны быть согласованы с Сертификационными центрами. |  |
| 21.23В Сертификационные контрольные испытания | 21.23В Сертификационные контрольные испытания |  |
| (a) Сертификационные контрольные испытания (СКИ) Заявитель начинает после завершения работ, указанных в 21.23A(h), и представления Авиарегистру документов, указанных в 21.23A(i). | (a) Сертификационные контрольные испытания (СКИ) Заявитель начинает после завершения работ, указанных в 21.23A(h), и представления Авиарегистру документов, указанных в 21.23A(i). |  |
| (b) Конструкция экземпляров ВС, предназначенных для проведения СКИ, должна соответствовать типовой конструкции, установленной по результатам СЗИ. | (b) Конструкция экземпляров ВС, предназначенных для проведения СКИ, должна соответствовать типовой конструкции, установленной по результатам СЗИ. |  |
| Примечание: Допускается наличие незначительных отклонений конструкции ВС, предназначенных для проведения СКИ, от установленной типовой конструкции, не влияющих на лётную годность ВС | Примечание: Допускается наличие незначительных отклонений конструкции ВС, предназначенных для проведения СКИ, от установленной типовой конструкции, не влияющих на лётную годность ВС |  |
| (с) До начала проведения СКИ Заявитель оформляет Акт готовности каждого экземпляра ВС к проведению СКИ, который должен содержать перечень отклонений от типовой конструкции. Акт готовности экземпляра ВС к проведению СКИ Заявитель согласовывает с Независимыми инспекциями у Заявителя и Изготовителя. | (с) До начала проведения СКИ Заявитель оформляет Акт готовности каждого экземпляра ВС к проведению СКИ, который должен содержать перечень отклонений от типовой конструкции. Акт готовности экземпляра ВС к проведению СКИ Заявитель согласовывает с Независимыми инспекциями у Заявителя и Изготовителя. |  |
| (d) До начала СКИ Заявитель должен получить на каждый экземпляр ВС, предназначенный для проведения СКИ, Специальный сертификат лётной годности экспериментальной категории в порядке, предусмотренном Разделом Н настоящих Правил (21.191 и21.193). | (d) До начала СКИ каждый экземпляр ВС, предназначенный для проведения испытаний, должен быть допущен к полетам в порядке, установленном воздушным законодательством государства, в котором будут выполняться испытательные полеты. | Норма изменена для отражения стандартов ИКАО, воздушного законодательства и существующей практики в области допуска ВС к полетам |
| (e) На основании анализа результатов СЗИ и Актов готовности экземпляров ВС к проведению СКИ Авиарегистр принимает Решение о начале, условиях и объёмах (в лётных часах) проведения СКИ. Объём СКИ должен составлять не менее 300 лётных часов для ВС транспортной категории с газотурбинными авиационными двигателями, которые ранее не устанавливались на сертифицированные Авиарегистром ВС, или не менее 150 лётных часов для ВС других категорий, если Решением Авиарегистра не установлены другие объёмы этих испытаний. Из общего объёма СКИ не менее 50% следует проводить на экземпляре ВС, изготовленном в серийном производстве и соответствующем конструкторской документации, откорректированной по результатам СЗИ. | (e) На основании анализа результатов СЗИ и Актов готовности экземпляров ВС к проведению СКИ Авиарегистр принимает Решение о начале, условиях и объёмах (в часах налета или полетах) СКИ. При проведении работ с целью получения нового Сертификата типа объём СКИ должен составлять не менее 300 ч налета для ВС транспортной категории с газотурбинными авиационными двигателями, которые ранее не устанавливались на сертифицированные Авиарегистром ВС, или не менее 150 ч налета для ВС других категорий, если Решением Авиарегистра не установлены другие объёмы этих испытаний. Из общего объёма СКИ не менее 50% следует проводить на экземпляре ВС, изготовленном в серийном производстве и соответствующем конструкторской документации, откорректированной по результатам СЗИ. | Норма уточнена, поскольку СКИ надо проводить не только для получения нового Сертификата типа, но и при сертификации главного изменения и при проведении работ с целью получения Дополнительного сертификата типа. Объём СКИ зависит от очень многих факторов. Условия относительно минимального испытательного налета целесообразно применять только при планировании испытаний для получения нового Сертификата типа. Сделано также редакционное уточнение единицы измерения налета |
| (f) Программа СКИ разрабатывается Заявителем, согласовывается с Сертификационными центрами и подлежит одобрению Авиарегистром. | (f) Программа СКИ разрабатывается Заявителем, согласовывается с Сертификационными центрами и подлежит одобрению Авиарегистром. |  |
| (g) В том случае, если в процессе СКИ выявлены недостатки конструкции ВС, его компонентов, функциональных систем или характеристик, касающиеся соответствия ВС требованиям СБ, Заявитель должен принять меры по устранению этих недостатков в порядке, установленном 21.23A(g). | (g) В том случае, если в процессе СКИ выявлены недостатки конструкции ВС, его компонентов, функциональных систем или характеристик, касающиеся соответствия ВС требованиям СБ, Заявитель должен принять меры по устранению этих недостатков в порядке, установленном 21.23A(g). |  |
| (h) По результатам СКИ Заявитель оформляет и согласовывает с Сертификационными центрами: | (h) По результатам СКИ Заявитель оформляет и согласовывает с Сертификационными центрами: |  |
| (1) Акт СКИ, раздел "Заключение" которого должен отвечать целям, предусмотренным 21.22(a)(2). | (1) Акт СКИ, раздел "Заключение" которого должен отвечать целям, предусмотренным 21.22(a)(2). |  |
| (2) Эксплуатационную документацию, откорректированную по результатам СКИ. | (2) Эксплуатационную документацию, откорректированную по результатам СКИ. |  |
| Нет | До окончания СКИ должны быть завершены работы по одобрению комплектующих изделий категории А с оформлением Авиарегистром соответствующих одобрительных документов. | Получение одобрительного документа на КИ предполагает устранение всех ранее выявленных недостатков и его уместно привязать к завершению СКИ |
| 21.23С Завершение сертификационных испытаний воздушного судна. | 21.23С Завершение сертификации воздушного судна. | Уточнение названия в соответствии с содержанием пункта |
| (a) Сертификационные центры, принимавшие участие в проведении сертификационных испытаний ВС (СЗИ и СКИ), оформляют и утверждают Комплексное заключение, отвечающее целям 21.22(a). | (a) Сертификационные центры, принимавшие участие в проведении сертификационных работ, СЗИ и СКИ, оформляют и утверждают Комплексное заключение, отвечающее целям 21.22(a). |  |
| (b) Заявитель направляет в Авиарегистр: | (b) Заявитель направляет в Авиарегистр: |  |
| (1) Акт СКИ; | (1) Акт СКИ; |  |
| (2) Спецификацию ВС, содержащую описание установленной по результатам СИ типовой конструкции ВС; | (2) Спецификацию ВС, содержащую описание установленной по результатам СИ типовой конструкции ВС; |  |
| (3) Эксплуатационную документацию, оформленную по результатам СИ; | (3) Эксплуатационную документацию, оформленную по результатам СИ; |  |
| (4) Комплексное заключение СЦ; | (4) Комплексное заключение СЦ; |  |
| (5) Технические условия; | (5) Технические условия; |  |
| (6) Сертификационный базис воздушного судна, уточнённый по результатам сертификационных работ. | (6) Сертификационный базис воздушного судна, уточнённый по результатам сертификационных работ. |  |
| (c) По результатам рассмотрения представленной документации Авиарегистр одобряет: | (c) По результатам рассмотрения представленной документации Авиарегистр одобряет: |  |
| (1) Акты СЗИ и СКИ, | (1) Акты СЗИ и СКИ, |  |
| (2) Эксплуатационную документацию ВС (в части, предусмотренной Авиационными правилами), включая инструкции по поддержанию летной годности, | (2) Эксплуатационную документацию ВС в части, предусмотренной Авиационными правилами (нормами летной годности), | Уточнение редакции для ее единообразия по всему тексту и исключения ненужного частного уточнения в конце, поскольку упоминаемые "инструкции" являются частью ЭД. Нельзя также не вернуться к старой проблеме используемой "кальки" вместо перевода "instructions" как "указания". Термин "инструкции" (именно во множественном числе) возможен, но вреден, поскольку в русском техническом языке термин "инструкции" давно связан с видами документов, регламентирующих определенную (чаще производственную) деятельность, а документы с таким названием в области эксплуатации ВС давно уже не применяются. Существует набор руководств или модулей данных, содержащих указания по поддержанию летной годности. Перевод этого термина как "указания", более адекватен рассматриваемой области требований, где в нормах речь идет не о названиях представляемых документов, а о видах содержащейся в них информации (данных), общих и технологических указаниях разработчика в отношении технического обслуживания и ремонта ВС. Для справки: COLLINS English Dictionary, 1991 instruction – a direction; order; the process or act of imparting knowledge; teaching; education direction - the act of directing or the state of being directed; management, control, or guidance; a line of action; course |
| (3) Комплексное заключение Сертификационных центров, | (3) Комплексное заключение Сертификационных центров, |  |
| (4) Технические условия, | (4) Технические условия на ВС, | Уточнение предмета ТУ |
| и утверждает окончательную редакцию Сертификационного базиса. | и утверждает окончательную редакцию Сертификационного базиса. |  |
| (d) После одобрения и утверждения указанных документов Заявитель направляет в Авиарегистр Представление на получение Сертификата типа ВС. | (d) После одобрения и утверждения указанных документов Заявитель направляет в Авиарегистр Представление на получение Сертификата типа ВС. |  |
| К Представлению на получение Сертификата типа ВС прилагается Уведомление Заявителя и Изготовителя, согласованное с Независимыми инспекциями в этих организациях, о том, что конструкторская документация ВС откорректирована по результатам СИ, отражает типовую конструкцию ВС и пригодна для серийного производства ВС данного типа. | К Представлению на получение Сертификата типа ВС прилагается Уведомление Заявителя и Изготовителя, согласованное с Независимыми инспекциями в этих организациях, о том, что конструкторская документация ВС откорректирована по результатам СИ, отражает типовую конструкцию ВС и пригодна для серийного производства ВС данного типа. |  |
| (e) На основании результатов сертификационных работ, проведённых в соответствии с процедурами, установленными настоящими Правилами, и Представления Заявителя Авиарегистр принимает решение о выдаче Заявителю Сертификата типа ВС. | (e) На основании результатов сертификационных работ, проведённых в соответствии с процедурами, установленными настоящими Правилами, и Представления Заявителя Авиарегистр принимает решение о выдаче Заявителю Сертификата типа ВС. |  |
| 21.24 Сертификационные испытания легких самолетов, винтокрылых аппаратов нормальной категории, очень легких самолетов и винтокрылых аппаратов, пилотируемых свободных аэростатов и дирижаблей | 21.24 Сертификационные испытания легких самолетов, винтокрылых аппаратов нормальной категории, очень легких самолетов и винтокрылых аппаратов, пилотируемых свободных аэростатов и дирижаблей |  |
| На данные категории ВС распространяются все процедуры настоящих Правил с учетом следующего: | На данные категории ВС распространяются все процедуры настоящих Правил с учетом следующего: |  |
| (1) В процессе сертификационных испытаний очень легких самолетов и винтокрылых аппаратов, а также дирижаблей авиационный двигатель и воздушный винт могут проходить сертификационные испытания в составе образца на соответствие требованиям, указанным в сертификационном базисе образца. | (1) В процессе СИ очень легких самолетов и винтокрылых аппаратов, а также дирижаблей, авиационный двигатель и воздушный винт могут проходить сертификационные испытания в составе образца для подтверждения соответствия требованиям к ним, указанным в СБ образца. | Редакция нормы уточнена для лучшего понимания существа требований, исправлены ошибки в пунктуации и стилистике |
| (2) Сертификационные испытания указанных ВС проводятся Заявителем с участием Комиссии, назначаемой Авиарегистром из экспертов-аудиторов, специалистов Заявителя и иных специалистов. Состав Комиссии, включая ее Председателя, утверждается Авиарегистром. Степень участия Комиссии в проведении конкретных видов СИ определяется Авиарегистром с учетом предложений Заявителя. | (2) Сертификационные испытания указанных ВС проводятся Заявителем с участием Комиссии, назначаемой Авиарегистром из экспертов-аудиторов, специалистов Заявителя и иных специалистов. Состав Комиссии, включая ее Председателя, утверждается Авиарегистром. Степень участия Комиссии в проведении конкретных видов СИ определяется Авиарегистром с учетом предложений Заявителя. |  |
| (3) До начала сертификационных испытаний ВС Заявитель оформляет и представляет Комиссии План-график проведения СИ, в котором указываются экземпляры ВС, предназначенные для проведения СИ, сроки выполнения на этих экземплярах ВС конкретных программ наземных, стендовых и лётных СЗИ, и программы СКИ, а также сроки представления в Комиссию доказательной и эксплуатационной документации. | (3) До начала сертификационных испытаний ВС Заявитель оформляет и представляет Комиссии План-график проведения СИ, в котором указываются экземпляры ВС, предназначенные для проведения СИ, сроки выполнения на этих экземплярах ВС конкретных программ наземных, стендовых и лётных СЗИ, а также сроки представления в Комиссию доказательной и эксплуатационной документации. | Часть требований перенесена в следующий п. (4), где речь идет конкретно о программе СКИ |
| (4) Программа сертификационных испытаний ВС разрабатывается Заявителем, согласовывается Председателем Комиссии и одобряется Авиарегистром. | (4) Программа СКИ ВС разрабатывается Заявителем, согласовывается Председателем Комиссии и одобряется Авиарегистром. | Уточнение вида испытаний с учетом текста п. (3) |
| (5) Программа сертификационных испытаний ВС должна предусматривать на завершающем этапе летных испытаний демонстрацию надежной работы ВС, его компонентов и функциональных систем в объеме не менее 50 летных часов. | (5) Программа сертификационных испытаний ВС должна предусматривать на завершающем этапе летных испытаний демонстрацию надежной работы ВС, его компонентов и функциональных систем в объеме не менее 50 ч налета. | Редакционное уточнение единицы измерения налета |
| (6) По результатам сертификационных испытаний Заявитель оформляет Акт сертификационных испытаний, раздел "Заключение" которого должен отвечать целям, предусмотренным 21.22(a), и эксплуатационную документацию, откорректированную по результатам испытаний. | (6) По результатам сертификационных испытаний Заявитель оформляет Акт сертификационных испытаний, раздел "Заключение" которого должен отвечать целям, предусмотренным 21.22(a), и эксплуатационную документацию, откорректированную по результатам испытаний. |  |
| (7) Акт сертификационных испытаний и эксплуатационная документация ВС согласовываются Комиссией. | (7) Акт сертификационных испытаний и эксплуатационная документация ВС согласовываются Комиссией. | Непонятно, чем это согласование отличается от согласования Председателем Комиссии, см. п. (8) ниже |
| (8) Акт сертификационных испытаний и эксплуатационная документация согласовываются Председателем Комиссии и представляются в Авиарегистр. | (8) Акт сертификационных испытаний и эксплуатационная документация согласовываются Председателем Комиссии и представляются в Авиарегистр. | Непонятно зачем это все направлять в Авиарегистр, если последний не предпринимает никаких процедурных действий (как, например, в пп. 21.23В и 21.23С выше) |
| КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗЦА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ. АВИАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗЦА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ. АВИАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| 21.25 Классификация компонентов | 21.25 Классификация компонентов |  |
| (а) Применительно к настоящим Правилам компоненты имеют следующую классификацию: | (а) Применительно к настоящим Правилам компоненты имеют следующую классификацию: |  |
| (1) компоненты I класса - авиационный двигатель (АД), воздушный винт (ВВ); | (1) компоненты I класса - авиационный двигатель (АД), воздушный винт (ВВ); |  |
| (2) компоненты II класса - фюзеляж, крыло, поверхности управления, секции механизации крыла, шасси, механическая система управления, несущий и рулевой винты и другие части ВС, а также части конструкции АД и ВВ, работоспособность которых непосредственно влияет на летную годность образца; | (2) компоненты II класса - фюзеляж, крыло, поверхности управления, секции механизации крыла, шасси, механическая система управления, несущий и рулевой винты и другие части ВС, а также части конструкции АД и ВВ, работоспособность которых непосредственно влияет на летную годность образца; |  |
| (3) компоненты III класса - вспомогательный двигатель (ВД) и другие комплектующие изделия (КИ), к которым относятся установленные на воздушное судно, АД, ВВ механизмы, приборы, оборудование (включая соединительное), стандартные детали, используемые для осуществления полета ВС. | (3) компоненты III класса - вспомогательный двигатель (ВД) и другие комплектующие изделия (КИ), к которым относятся установленные на воздушное судно, АД, ВВ механизмы, приборы, оборудование (включая соединительное), стандартные детали, используемые для осуществления полета ВС. | Тут есть внутреннее противоречие: с одной стороны ВД это авиационный двигатель, то есть должен иметь СТ, с другой - он компонент III класса и не критичен для безопасности полета |
| (b) Компоненты III класса - комплектующие изделия, устанавливаемые на образец, подразделяются на две категории - А и Б. | (b) Компоненты III класса - комплектующие изделия, устанавливаемые на образец, подразделяются на две категории - А и Б. |  |
| Процедура классификации КИ на категории А и Б устанавливается Авиарегистром МАК. При этом следующие КИ относятся к категории А: | Процедура классификации КИ на категории А и Б устанавливается Авиарегистром МАК. При этом следующие КИ относятся к категории А: |  |
| (1) Вспомогательный двигатель (ВД); | Нет | ВД не критичен для безопасности полета. При многократном резервировании в системе электроснабжения, ВД (ВСУ) в основном используется при подготовке ВС к вылету |
| (2) КИ, оказывающие существенное влияние на летную годность образца или ВД; | (1) КИ, оказывающие существенное влияние на летную годность образца; | То же |
| (3) КИ, на которые распространяются введенные в действие в установленном порядке Квалификационные требования. | (2) КИ, на которые распространяются принятые Квалификационные требования. | Упрощение нормы за счет исключения канцеляризма "введенные в действие в установленном порядке" (нет такой процедуры) |
| К КИ категории Б относятся изделия, не классифицированные в качестве КИ категории А. | К КИ категории Б относятся изделия, не классифицированные в качестве КИ категории А. |  |
| (c) Состав КИ категории А и категории Б отражается в Перечнях, формируемых Разработчиком образца в порядке, устанавливаемом Авиарегистром МАК. | (c) Состав КИ категории А и категории Б отражается в Перечнях, формируемых Разработчиком образца в порядке, устанавливаемом Авиарегистром МАК. |  |
| 21.26 Сертификация и квалификация компонентов | 21.26 Сертификация и квалификация компонентов |  |
| (a) Сертификация и квалификация компонентов производится следующим образом: | (a) Сертификация и квалификация компонентов производится следующим образом: |  |
| (1) компоненты I класса сертифицируются в соответствии с процедурами, установленными 21.28 и 21.29, с выдачей Авиарегистром Сертификатов типа; | (1) компоненты I класса сертифицируются в соответствии с процедурами, установленными 21.28 и 21.29, с выдачей Авиарегистром Сертификатов типа; |  |
| (2) компоненты II класса сертифицируются в составе образца авиационной техники, частью которого они являются; | (2) компоненты II класса сертифицируются в составе образца авиационной техники, частью которого они являются; |  |
| (3) компоненты III класса (комплектующие изделия - КИ) категории А проходят обязательную квалификацию в соответствии с процедурами, установленными Разделом О настоящих Правил, с выдачей Авиарегистром Свидетельства о годности или Одобрительного письма. | (3) компоненты III класса (комплектующие изделия - КИ) категории А проходят обязательную квалификацию в соответствии с процедурами, установленными Разделом О настоящих Правил, с выдачей Авиарегистром Свидетельства о годности или Одобрительного письма. |  |
| Примечание: на ранее разработанные комплектующие изделия (РРКИ) категории А Авиарегистром выдаётся Одобрение на установку по процедуре 21.26(b); | Примечание: на ранее разработанные комплектующие изделия (РРКИ) категории А Авиарегистром выдаётся Одобрение на установку по процедуре 21.26(b); |  |
| (4) компоненты III класса (КИ) категории Б подлежат одобрению Разработчиком образца по согласованию с НИ по процедуре, действующей в организации. | (4) компоненты III класса (КИ) категории Б подлежат одобрению Разработчиком образца по согласованию с НИ по процедуре, действующей в организации. |  |
| (b) Заявка на получение Одобрения на установку РРКИ подается в Авиарегистр Разработчиком образца. К Заявке прилагается: | (b) Заявка на получение Одобрения на установку РРКИ подается в Авиарегистр Разработчиком образца. К Заявке прилагается: |  |
| (1) Свидетельство о годности изделия, оформленное в соответствии с порядком, действовавшим на время проведения испытаний РРКИ, или | (1) Свидетельство о годности изделия, оформленное в соответствии с порядком, действовавшим на время проведения испытаний РРКИ, или |  |
| (2) Декларация о конструкции и характеристиках (ДКХ), оформленная Разработчиком РРКИ или Разработчиком образца. | (2) Декларация о конструкции и характеристиках (ДКХ), оформленная Разработчиком РРКИ или Разработчиком образца. |  |
| На основании рассмотрения представленных материалов Авиарегистр принимает решение о возможности выдачи Одобрения на установку РРКИ. | На основании рассмотрения представленных материалов Авиарегистр принимает решение о возможности выдачи Одобрения на установку РРКИ. |  |
| 21.27 Авиационные материалы | 21.27 Авиационные материалы |  |
| Процедуры оценки соответствия авиационных материалов, используемых в конструкции образцов авиационной техники, требованиям Авиационных правил и порядок сертификации их производства устанавливаются Авиарегистром. | Процедуры оценки соответствия авиационных материалов, используемых в конструкции образцов авиационной техники, требованиям Авиационных правил и порядок сертификации их производства устанавливаются Авиарегистром. |  |
| СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ВОЗДУШНЫХ ВИНТОВ | СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ВОЗДУШНЫХ ВИНТОВ |  |
| 21.28 Общие положения | 21.28 Общие положения |  |
| (a) Целью сертификационных испытаний авиационных двигателей (АД) и воздушных винтов (ВВ) является: | (a) Целью сертификационных испытаний авиационных двигателей (АД) и воздушных винтов (ВВ) является: |  |
| (1) определение и подтверждение соответствия АД, ВВ и их эксплуатационной документации требованиям Сертификационного базиса; | (1) определение и подтверждение соответствия АД, ВВ и их эксплуатационной документации требованиям Сертификационного базиса; |  |
| (2) установление типовой конструкции АД, ВВ и ожидаемых условий эксплуатации (эксплуатационных ограничений), в пределах которых АД, ВВ соответствуют Сертификационному базису. | (2) установление типовой конструкции АД, ВВ и ожидаемых условий эксплуатации (эксплуатационных ограничений), в пределах которых АД, ВВ соответствуют Сертификационному базису. |  |
| (b) Степень участия Сертификационных центров в проведении конкретных видов сертификационных работ определяется Авиарегистром. | (b) Степень участия Сертификационных центров в проведении конкретных видов сертификационных работ определяется Авиарегистром. |  |
| (c) До начала сертификационных испытаний АД, ВВ Заявитель оформляет, согласовывает с Независимой инспекцией в организации Заявителя, с Сертификационными центрами и направляет в Авиарегистр План-график проведения СИ, в котором указываются экземпляры АД, ВВ, предназначенные для проведения СИ, сроки выполнения на этих экземплярах конкретных программ СИ, а также сроки представления в Авиарегистр доказательной и эксплуатационной документации. | (c) До начала сертификационных испытаний АД, ВВ Заявитель оформляет, согласовывает с Независимой инспекцией в организации Заявителя, с Сертификационными центрами и направляет в Авиарегистр План-график проведения СИ, в котором указываются экземпляры АД, ВВ, предназначенные для проведения СИ, сроки выполнения на этих экземплярах конкретных программ СИ, а также сроки представления в Авиарегистр доказательной и эксплуатационной документации. |  |
| 21.29 Сертификационные испытания | 21.29 Сертификационные испытания |  |
| (a) Сертификационные испытания могут быть начаты, когда конструкция экземпляров АД, ВВ, предназначенных для проведения СИ, их компонентов и функциональных систем, подлежащих оценке на конкретных экземплярах АД, ВВ, а также эксплуатационная документация доведены до состояния, позволяющего определить их соответствие требованиям Сертификационного базиса (СБ) и установить их типовую конструкцию. | (a) Сертификационные испытания могут быть начаты, когда конструкция экземпляров АД, ВВ, предназначенных для проведения СИ, их компонентов и функциональных систем, подлежащих оценке на конкретных экземплярах АД, ВВ, а также эксплуатационная документация, доведены до состояния, позволяющего установить их типовую конструкцию и определить ее соответствие требованиям Сертификационного базиса (СБ). | Уточнена логика последовательности изложения требований (сначала типовая конструкция, потом ее соответствие нормам) |
| (b) До начала СИ Заявитель должен представить в Авиарегистр: | (b) До начала СИ Заявитель должен представить в Авиарегистр: |  |
| (1) Заключение о выполнении мероприятий Протокола Макетной комиссии по устранению недостатков АД, ВВ, связанных с их лётной годностью, согласованное с Сертификационными центрами и Независимой инспекцией; | (1) В случае проведения Макетной комиссии - Заключение о выполнении мероприятий Протокола Макетной комиссии по устранению недостатков АД, ВВ, связанных с их лётной годностью, согласованное с Сертификационными центрами и Независимой инспекцией; | Макетная комиссия проводится только при получении СТ. При сертификации главного изменения испытания проводить надо, а Макетную комиссию - нет |
| (2) Спецификацию АД, ВВ, содержащую описание заявляемой на сертификацию конструкции, их компонентов и функциональных систем, а также ожидаемые условия эксплуатации (эксплуатационные ограничения); | (2) Спецификацию АД, ВВ, содержащую описание заявляемой на сертификацию конструкции, их компонентов и функциональных систем, а также ожидаемые условия эксплуатации (эксплуатационные ограничения); |  |
| (3) Акт (Акты) готовности экземпляров АД, ВВ и их систем к проведению испытаний по конкретным программам СИ, согласованные с Независимой инспекцией в организации Заявителя и Сертификационными центрами; | (3) Акт (Акты) готовности экземпляров АД, ВВ и их систем к проведению испытаний по конкретным программам СИ, согласованные с Независимой инспекцией в организации Заявителя и Сертификационными центрами; |  |
| (4) Перечень параметров, регистрируемых при проведении СИ, согласованный с Сертификационными центрами; | (4) Перечень параметров, регистрируемых при проведении СИ, согласованный с Сертификационными центрами; |  |
| (5) Перечень доказательной документации; | (5) Перечень доказательной документации; |  |
| (6) Перечни КИ категории А и категории Б. | (6) Перечни КИ категории А и категории Б. |  |
| (c) Программы СИ разрабатываются Заявителем, согласовываются с СЦ и одобряются Авиарегистром. | (c) Программы СИ разрабатываются Заявителем, согласовываются с СЦ и одобряются Авиарегистром. |  |
| (d) В процессе проведения СИ Заявитель представляет на рассмотрение и согласование с СЦ и на одобрение в Авиарегистр доказательную документацию по мере её оформления. | (d) В процессе проведения СИ Заявитель представляет на рассмотрение и согласование с СЦ и на одобрение в Авиарегистр доказательную документацию по мере её оформления. |  |
| (e) Конкретная программа СИ считается завершённой и результаты этих испытаний принимаются в зачёт сертификации типа АД, ВВ, если доказательные документы по данной программе СИ утверждены Заявителем, согласованы с СЦ и одобрены Авиарегистром. | (e) Конкретная программа СИ считается завершённой и результаты этих испытаний принимаются в зачёт сертификации типа АД, ВВ, если доказательные документы по данной программе СИ утверждены Заявителем, согласованы с СЦ и одобрены Авиарегистром. |  |
| (f) В том случае, если в процессе СИ выявлены недостатки конструкции АД, ВВ, их компонентов, функциональных систем или характеристик, касающиеся соответствия требованиям СБ, Заявитель и СЦ уведомляют Авиарегистр о выявленных недостатках. | (f) В том случае, если в процессе СИ выявлены недостатки конструкции АД, ВВ, их компонентов, функциональных систем или характеристик, касающиеся соответствия требованиям СБ, Заявитель и СЦ уведомляют Авиарегистр о выявленных недостатках. |  |
| Заявитель: | Заявитель: |  |
| (1) представляет на рассмотрение СЦ материалы СИ, связанные с выявленными недостатками; | (1) представляет на рассмотрение СЦ материалы СИ, связанные с выявленными недостатками; |  |
| (2) разрабатывает технические решения по устранению выявленных недостатков; | (2) разрабатывает технические решения по устранению выявленных недостатков; |  |
| (3) реализует технические решения по устранению недостатков и демонстрирует СЦ и Авиарегистру эффективность принятых мер. | (3) реализует технические решения по устранению недостатков и демонстрирует СЦ и Авиарегистру эффективность принятых мер. |  |
| (g) По результатам СИ Заявитель оформляет и представляет в Авиарегистр: | (g) По результатам СИ Заявитель оформляет и представляет в Авиарегистр: |  |
| (1) Акт СИ, раздел "Заключение" которого должен отвечать целям, предусмотренным 21.28(a); | (1) Акт СИ, раздел "Заключение" которого должен отвечать целям, предусмотренным 21.28(a); |  |
| (2) Эксплуатационную документацию АД, ВВ, откорректированную по результатам СИ; | (2) Эксплуатационную документацию АД, ВВ, откорректированную по результатам СИ; |  |
| (3) Контрольный перечень соответствия типа АД, ВВ требованиям СБ. | (3) Контрольный перечень соответствия типа АД, ВВ требованиям СБ. |  |
| (4) Спецификацию АД, ВВ, содержащую описание типовой конструкции АД, ВВ, установленной по результатам СИ. | (4) Спецификацию АД, ВВ, содержащую описание типовой конструкции АД, ВВ, установленной по результатам СИ. |  |
| (5) Заключение о завершении работ по квалификации КИ категории А и одобрению КИ категории Б. | (5) Заключение о завершении работ по квалификации КИ категории А и одобрению КИ категории Б. |  |
| (6) Технические условия на изделие АД, ВВ; | (6) Технические условия на АД, ВВ; | Уточнение терминологии согласно п. 21.2 |
| (7) Cертификационный базис АД, ВВ, уточнённый по результатам сертификационных работ. | (7) Cертификационный базис АД, ВВ, уточнённый по результатам сертификационных работ. |  |
| Примечание: Документы, указанные в подпунктах (1) и (2), должны быть согласованы с Сертификационными центрами. | Примечание: Документы, указанные в подпунктах (1) и (2), должны быть согласованы с Сертификационными центрами. |  |
| (h) Авиарегистр одобряет: | (h) Авиарегистр одобряет: |  |
| (1) Акт СИ; | (1) Акт СИ; |  |
| (2) Эксплуатационную документацию АД, ВВ (в части, предусмотренной Авиационными правилами АП-33, АП-35); | (2) Эксплуатационную документацию АД, ВВ в части, предусмотренной Авиационными правилами (нормами летной годности), | См. обоснование выше - п. 21.23С(с)(2) |
| (3) Технические условия на изделие АД, ВВ. Авиарегистр утверждает окончательную редакцию Сертификационного базиса. | (3) Технические условия на АД, ВВ. Авиарегистр утверждает окончательную редакцию Сертификационного базиса. | Уточнение терминологии согласно п. 21.2 |
| (i) После одобрения и утверждения указанных выше документов Авиарегистр уведомляет Заявителя о завершении сертификационных работ по заявленному типу АД, ВВ. | (i) После одобрения и утверждения указанных выше документов Авиарегистр уведомляет Заявителя о завершении сертификационных работ по заявленному типу АД, ВВ. |  |
| (j) На основании уведомления Авиарегистра Заявитель направляет в Авиарегистр Представление на получение Сертификата типа АД, ВВ, согласованное с Независимой инспекцией в организации Заявителя. | (j) На основании уведомления Авиарегистра Заявитель направляет в Авиарегистр Представление на получение Сертификата типа АД, ВВ, согласованное с Независимой инспекцией в организации Заявителя. |  |
| (k) К Представлению на получение Сертификата типа прилагается Уведомление Заявителя и Изготовителя, согласованное с Независимыми инспекциями в этих организациях, о том, что конструкторская документация АД, ВВ откорректирована по результатам СИ, отражает типовую конструкцию АД, ВВ и пригодна для серийного производства АД, ВВ данного типа. | (k) К Представлению на получение Сертификата типа прилагается Уведомление Заявителя и Изготовителя, согласованное с Независимыми инспекциями в этих организациях, о том, что конструкторская документация АД, ВВ откорректирована по результатам СИ, отражает типовую конструкцию АД, ВВ и пригодна для серийного производства АД, ВВ данного типа. |  |
| (l) На основании результатов сертификационных работ, проведённых в соответствии с процедурами, установленными настоящими Правилами, и Представления Заявителя Авиарегистр принимает решение о выдаче Заявителю Сертификата типа АД, ВВ. | (l) На основании результатов сертификационных работ, проведённых в соответствии с процедурами, установленными настоящими Правилами, и Представления Заявителя Авиарегистр принимает решение о выдаче Заявителю Сертификата типа АД, ВВ. |  |
| 21.44 Обязанности Держателя Сертификата типа | 21.44 Обязанности Держателя Сертификата типа | Без изменений |
| Держатель Сертификата типа обязан обеспечить непрерывность действия Сертификата типа и авторское сопровождение в процессе производства, эксплуатации и ремонта авиационной техники. С этой целью Держатель Сертификата типа должен: | Держатель Сертификата типа обязан обеспечить и поддерживать летную годность типовой конструкции как при ее создании, так и на стадии эксплуатации авиационной техники данной типовой конструкции, а также: | Уточнение нормы, действующее законодательство не содержит норм в отношении "авторского сопровождения", кроме того, формула "непрерывность действия Сертификата типа" весьма туманна и ничего не добавляет к существу обязанностей (это заимствование из Part 21 не имеет особого смысла) |
| (1) обеспечить хранение конструкторской и эксплуатационной документации образца, отражающих его типовую конструкцию на дату получения Сертификата типа, а также доказательной документации; | (1) обеспечить хранение конструкторской, в том числе эксплуатационной, документации образца, а также доказательной документации; | Уточнение редакции для отражения статуса ЭД как части КД. Также удалена отсылка к дате выдаче Сертификата типа как излишняя (она ничего не добавляет, только путает), поскольку позднее выпущенные документы тоже надо хранить, см. п. (2) |
| (2) вести документы, предусмотренные подпунктом (1), отражая в них изменения, вносимые в типовую конструкцию; | (2) вести документы, предусмотренные подпунктом (1), отражая в них изменения, вносимые в типовую конструкцию; |  |
| (3) обеспечивать эффективное взаимодействие с Изготовителем авиационной техники; | (3) обеспечивать эффективное взаимодействие с Изготовителем авиационной техники; | Без изменений |
| (4) поддерживать систему учета и анализа данных об отказах, неисправностях, дефектах и других авиационных событиях, предусмотрев организацию исследования отказавших изделий, разработку и внедрение корректирующих мероприятий; | (4) поддерживать систему учета и анализа данных об отказах и других авиационных событиях, влияющих или могущих повлиять на безопасность полетов, разрабатывать и внедрять необходимые мероприятий в области обеспечения безопасности полетов; | Уточнение и упрощение редакции |
| (5) Информировать Авиарегистр об отказах, неисправностях, дефектах и других авиационных событиях, которые привели или могут привести к небезопасным состояниям авиационной техники; | (5) Информировать Авиарегистр о событиях и мероприятиях в рамках системы, предусмотренной подпунктом (4); | Уточнение и упрощение редакции |
| (6) обеспечивать разработку и представление в Авиарегистр технических решений для издания им Директив летной годности, своевременно принимать меры по реализации технических решений, предусмотренных Директивами летной годности Авиарегистра. | (6) обеспечивать разработку и представление в Авиарегистр технических решений для издания им Директив летной годности, своевременно принимать меры по реализации технических решений, предусмотренных Директивами летной годности Авиарегистра. | Без изменений |
| 21.47 Передача Сертификата типа | 21.47 Передача Сертификата типа |  |
| (a) В том случае, когда Держатель Сертификата типа утратил статус юридического лица или принял решение отказаться от ответственности за типовую конструкцию и поддержание лётной годности, Сертификат типа может быть передан другому юридическому лицу (правопреемнику) по решению Авиарегистра. | (a) В том случае, когда Держатель Сертификата типа утратил статус юридического лица или принял решение отказаться от ответственности за типовую конструкцию и поддержание лётной годности, Сертификат типа может быть передан другому юридическому лицу (правопреемнику) по согласованию с Авиарегистром. | Авиарегистр один не может принять такое решение |
| Примечание: Передача Сертификата типа осуществляется Авиарегистром путем выдачи Сертификата Типа, оформленного на другое юридическое лицо (правопреемника). | Примечание: Передача Сертификата типа осуществляется путем выдачи Сертификата Типа, оформленного Авиарегистром на другое юридическое лицо (правопреемника). | Уточнение редакции |
| (b) Авиарегистр принимает решение о возможности передачи Сертификата типа при соблюдении следующих условий: | (b) Авиарегистр принимает решение о возможности передачи Сертификата типа при соблюдении следующих условий: |  |
| (1) в Авиарегистр представлено совместное заявление Держателя Сертификата типа и правопреемника о том, что: | (1) в Авиарегистр представлено совместное заявление Держателя Сертификата типа и правопреемника о том, что: |  |
| (i) Держатель Сертификата типа передает, а правопреемник принимает права и обязанности держателя Сертификата типа, установленные в настоящих Правилах; | (i) Держатель Сертификата типа передает, а правопреемник принимает права и обязанности держателя Сертификата типа, установленные в настоящих Правилах; |  |
| (ii) документы и материалы, необходимые для реализации прав и обязанностей Держателя Сертификата типа, находятся в распоряжении правопреемника. | (ii) документы и материалы, необходимые для реализации прав и обязанностей Держателя Сертификата типа, находятся в распоряжении правопреемника. |  |
| (2) правопреемник признан Авиарегистром в качестве Разработчика авиационной техники, вид и категория которой указаны в передаваемом Сертификате типа, что удостоверяется Сертификатом Разработчика авиационной техники, выданным Авиарегистром. | (2) правопреемник признан Авиарегистром в качестве Разработчика авиационной техники, вид и категория которой указаны в передаваемом Сертификате типа, что удостоверяется Сертификатом Разработчика авиационной техники, выданным Авиарегистром. |  |
| Нет | 21.51 Действие Сертификата типа | Новый пункт для отражения норм, существующих в международной практике, введенных для Дополнительного сертификата типа и необходимых также и для СТ |
| Нет | (a) Срок действия Сертификата типа не ограничивается, за исключением случаев, оговариваемых решением Авиарегистра. |  |
| Нет | (b) Сертификат типа, если он не передан Правопреемнику (21.47), прекращает действие в следующих случаях: |  |
| Нет | (1) прекращения Держателем Сертификата типа деятельности в качестве юридического лица; |  |
| Нет | (2) отказа Держателя Сертификата типа от выполнения своих обязанностей |  |
| РАЗДЕЛ С. Не применяется | РАЗДЕЛ С. Не применяется |  |
| РАЗДЕЛ D. МОДИФИКАЦИИ ТИПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ОБРАЗЦА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ | РАЗДЕЛ D. МОДИФИКАЦИИ ТИПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ОБРАЗЦА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ |  |
| 21.90 Применимость | 21.90 Применимость |  |
| Раздел D содержит процедуры одобрения изменений, вносимых в типовую конструкцию образца авиационной техники Держателем Сертификата типа. | Раздел D содержит процедуры одобрения изменений, вносимых в типовую конструкцию образца авиационной техники Держателем Сертификата типа. |  |
| КЛАССИФИКАЦИЯ И ОДОБРЕНИЕ МОДИФИКАЦИЙ | КЛАССИФИКАЦИЯ И ОДОБРЕНИЕ МОДИФИКАЦИЙ |  |
| 21.91А Классификация модификаций. | 21.91А Классификация модификаций. |  |
| (a) Начиная с даты выдачи Авиарегистром Сертификата типа на образец авиационной техники, модификации, вносимые в его типовую конструкцию, классифицируются в качестве главных и второстепенных изменений в зависимости от влияния на лётную годность и охрану окружающей среды. | (a) Начиная с даты выдачи Авиарегистром Сертификата типа на образец авиационной техники, модификации, вносимые в его типовую конструкцию, классифицируются в качестве главных и второстепенных изменений в зависимости от влияния на лётную годность и охрану окружающей среды. |  |
| (b) Классификация модификаций проводится Держателем Сертификата типа образца авиационной техники. Порядок оценки модификаций и их классификации, а также работ по сертификации второстепенных изменений оформляется Держателем Сертификата типа в виде Инструкции, которая подлежит одобрению Авиарегистром. | (b) Классификация модификаций проводится Держателем Сертификата типа образца авиационной техники. Порядок оценки модификаций и их классификации, а также работ по сертификации второстепенных изменений оформляется Держателем Сертификата типа в виде Инструкции, которая подлежит одобрению Авиарегистром. |  |
| 21.91В Сертификация второстепенных изменений | 21.91В Сертификация второстепенных изменений |  |
| (a) Сертификация второстепенных изменений осуществляется Держателем сертификата типа. | (a) Сертификация второстепенных изменений осуществляется Держателем сертификата типа. |  |
| (b) Перечень второстепенных изменений утверждается Держателем сертификата типа и не реже одного раза в три месяца направляется в Авиарегистр с приложением документации по их классификации. | (b) Перечень второстепенных изменений утверждается Держателем сертификата типа и не реже одного раза в три месяца направляется в Авиарегистр с приложением документации по их классификации. |  |
| (c) По результатам рассмотрения второстепенных изменений Авиарегистр может перевести второстепенное изменение в ранг главного изменения или назначить проведение дополнительных работ по сертификации отдельных второстепенных изменений. | (c) По результатам рассмотрения второстепенных изменений Авиарегистр может перевести второстепенное изменение в ранг главного изменения или назначить проведение дополнительных работ по сертификации отдельных второстепенных изменений. |  |
| ОДОБРЕНИЕ ГЛАВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ | ОДОБРЕНИЕ ГЛАВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ |  |
| 21.92 Применимые требования | 21.92 Применимые требования |  |
| К образцу авиационной техники, в типовую конструкцию которого вносится главное изменение, применяются относящиеся к данному главному изменению: | К образцу авиационной техники, в типовую конструкцию которого вносится главное изменение, применяются относящиеся к данному главному изменению: |  |
| (1) требования Сертификационного базиса образца с учетом поправок к нормам летной годности и требованиям к охране окружающей среды, вступившим в силу после подачи Заявки на получение Сертификата типа; | (1) требования Сертификационного базиса образца с учетом поправок к нормам летной годности и требованиям к охране окружающей среды, вступившим в силу после подачи Заявки на получение Сертификата типа; |  |
| (2) ранее не применявшиеся требования к летной годности и охране окружающей среды; | (2) ранее не применявшиеся требования к летной годности и охране окружающей среды; |  |
| (3) специальные технические условия, сформированные с использованием процедур, установленных в 21.16В настоящих Правил. | (3) специальные технические условия, сформированные с использованием процедур, установленных в 21.16В настоящих Правил. |  |
| 21.93 Заявка на получение Одобрения главного изменения | 21.93 Заявка на получение Одобрения главного изменения |  |
| (a) Держатель Сертификата типа, который вносит главное изменение в типовую конструкцию образца авиационной техники, должен подать Заявку в Авиарегистр на получение Одобрения главного изменения. | (a) Держатель Сертификата типа, который вносит главное изменение в типовую конструкцию образца авиационной техники, должен подать Заявку в Авиарегистр на получение Одобрения главного изменения. |  |
| (b) Заявка на получение Одобрения главного изменения подается по форме, установленной Авиарегистром. Срок действия Заявки - 3 года. | (b) Заявка на получение Одобрения главного изменения подается по форме, установленной Авиарегистром. Срок действия Заявки - 3 года. |  |
| (c) К Заявке прилагаются: | (c) К Заявке прилагаются: |  |
| (1) техническое описание главного изменения, которое должно содержать отличия от сертифицированной типовой конструкции образца авиационной техники; | (1) техническое описание главного изменения, которое должно содержать отличия от сертифицированной типовой конструкции образца авиационной техники; |  |
| (2) перечень требований к летной годности и охране окружающей среды, соответствие которым должно быть установлено по результатам дополнительных сертификационных работ; | (2) перечень требований к летной годности и охране окружающей среды, соответствие которым должно быть установлено по результатам дополнительных сертификационных работ; |  |
| (3) план дополнительных сертификационных работ, содержащий перечень работ и доказательных документов. | (3) план дополнительных сертификационных работ, содержащий перечень работ и доказательных документов. |  |
| (d) Авиарегистр одобряет перечень применимых требований, уведомляет Держателя сертификата типа о принятии Заявки, а также информирует о назначенных Сертификационных центрах, которые примут участие в сертификации модифицируемого образца авиационной техники. | (d) Авиарегистр одобряет перечень применимых требований, уведомляет Держателя сертификата типа о принятии Заявки, а также информирует о назначенных Сертификационных центрах, которые примут участие в сертификации модифицируемого образца авиационной техники. |  |
| 21.94 Дополнительные сертификационные работы | 21.94 Дополнительные сертификационные работы |  |
| (a) Дополнительные сертификационные работы проводятся Заявителем совместно с Сертификационными центрами, если они назначены Авиарегистром. | (a) Дополнительные сертификационные работы проводятся Заявителем совместно с Сертификационными центрами, если они назначены Авиарегистром. |  |
| (b) Целью дополнительных сертификационных работ является определение соответствия модифицированного образца авиационной техники требованиям, указанным в 21.92 и установление его типовой конструкции. | (b) Целью дополнительных сертификационных работ является определение соответствия модифицированного образца авиационной техники требованиям, указанным в 21.92 и установление его типовой конструкции. |  |
| (c) Программы дополнительных сертификационных работ разрабатываются и утверждаются Заявителем, согласовываются с назначенными Сертификационными центрами и одобряются Авиарегистром. | (c) Программы дополнительных сертификационных работ разрабатываются и утверждаются Заявителем, согласовываются с назначенными Сертификационными центрами и одобряются Авиарегистром. |  |
| (d) По результатам дополнительных сертификационных работ Заявитель оформляет и утверждает, согласовывает с назначенными Сертификационными центрами и представляет в Авиарегистр: | (d) По результатам дополнительных сертификационных работ Заявитель оформляет и утверждает, согласовывает с назначенными Сертификационными центрами и представляет в Авиарегистр: |  |
| (1) Акт дополнительных сертификационных работ, раздел "Заключение" которого должен отвечать цели, предусмотренной 21.94(b), и другую доказательную документацию; | (1) Акт дополнительных сертификационных работ, раздел "Заключение" которого должен отвечать цели, предусмотренной 21.94(b), и другую доказательную документацию; |  |
| (2) изменения (дополнения) к эксплуатационной документации образца авиационной техники; | (2) изменения (дополнения) к эксплуатационной документации образца авиационной техники; | Без изменений |
| (3) Дополнение к Контрольному перечню соответствия образца авиационной техники; | (3) Дополнение к Контрольному перечню соответствия образца авиационной техники; | Без изменений |
| (4) Дополнение к Техническим условиям на приемку и поставку авиационной техники. | (4) Дополнение к Техническим условиям на образец. | Уточнение терминологии согласно п. 21.2 |
| Указанные в (1) и (4) документы подлежат одобрению Авиарегистром. Указанные в (2) документы подлежат одобрению Авиарегистром в части, предусмотренной Авиационными правилами (нормами летной годности). | Указанные в (1) и (4) документы подлежат одобрению Авиарегистром. Указанные в (2) документы подлежат одобрению Авиарегистром в части, предусмотренной Авиационными правилами (нормами летной годности). |  |
| (e) При необходимости Авиарегистр утверждает Изменение Сертификационного базиса образца авиационной техники. | (e) При необходимости Авиарегистр утверждает Изменение Сертификационного базиса образца авиационной техники. |  |
| (f) После рассмотрения и одобрения Авиарегистром документов Заявитель направляет в Авиарегистр Представление на получение Одобрения главного изменения. К Представлению прилагается Уведомление Заявителя и Изготовителя, согласованное с Независимыми инспекциями в этих организациях, о том, что конструкторская документация образца авиационной техники откорректирована по результатам дополнительных сертификационных работ, отражает модифицированную типовую конструкцию и пригодна для серийного производства экземпляров образца авиационной техники данного типа. | (f) После рассмотрения и одобрения Авиарегистром документов Заявитель направляет в Авиарегистр Представление на получение Одобрения главного изменения. К Представлению прилагается Уведомление Заявителя и Изготовителя, согласованное с Независимыми инспекциями в этих организациях, о том, что конструкторская документация образца авиационной техники откорректирована по результатам дополнительных сертификационных работ, отражает модифицированную типовую конструкцию и пригодна для серийного производства экземпляров образца авиационной техники данного типа. |  |
| (g) На основании Представления Авиарегистр принимает решение о выдаче Заявителю Одобрения главного изменения и о внесении соответствующих изменений в Карту данных Сертификата типа (при необходимости). | (g) На основании Представления Авиарегистр принимает решение о выдаче Заявителю Одобрения главного изменения и о внесении соответствующих изменений в Карту данных Сертификата типа (при необходимости). |  |
| В отдельных случаях Авиарегистр может переиздать Сертификат типа в связи с одобрением главного изменения (21.19). | Авиарегистр вправе принять решение о выдаче измененного Сертификата типа в связи с одобрением главного изменения (21.19). | Редакция уточнена без изменения существа для исключения "литературной" стилистики ("В отдельных случаях" - каких?, "может переиздать" - все равно выдать другую бумагу с новой датой, подписью и т.д.) |
| РАЗДЕЛ Е. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ТИПА | РАЗДЕЛ Е. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ТИПА |  |
| 21.111 Применимость | 21.111 Применимость |  |
| Раздел Е содержит процедуры одобрения изменений, вносимых в сертифицированную Авиарегистром типовую конструкцию образца авиационной техники юридическим лицом, не являющимся Держателем этого Сертификата типа (далее в настоящем разделе - Разработчик модификации). | Раздел Е содержит процедуры одобрения изменений, вносимых в сертифицированную Авиарегистром типовую конструкцию образца авиационной техники юридическим лицом, не являющимся Держателем этого Сертификата типа (далее в настоящем разделе - Разработчик модификации). |  |
| Одобрение главного изменения, вносимого в типовую конструкцию образца авиационной техники Разработчиком модификации, осуществляется путем выдачи Авиарегистром Дополнительного сертификата типа. | Одобрение главного изменения, вносимого в типовую конструкцию образца авиационной техники Разработчиком модификации, осуществляется путем выдачи Авиарегистром Дополнительного сертификата типа. |  |
| КЛАССИФИКАЦИЯ И ОДОБРЕНИЕ МОДИФИКАЦИЙ | КЛАССИФИКАЦИЯ И ОДОБРЕНИЕ МОДИФИКАЦИЙ |  |
| 21.112А Требования к Разработчику модификации | 21.112А Требования к Разработчику модификации |  |
| Разработчик модификации должен продемонстрировать Авиарегистру и уполномоченному органу в области промышленности государства-учредителя МАК свою способность выполнять модификации в заявленной области. Объем требований, предъявляемых к Разработчику модификации, зависит от классификации модификации (21.112В). | Разработчик модификации должен продемонстрировать Авиарегистру свою способность выполнять модификации в заявленной области. Объем требований, предъявляемых к Разработчику модификации, зависит от классификации модификации (21.112В). | Восстановлена согласованная ранее на Рабочей группе АР МАК и Минпромторга России редакция. Исключено упоминание уполномоченного органа. Оно тут ничего не меняет, а юридически неуместно, поскольку во многих государствах его просто нет, а писать общую норму, имея в уме Россию, представляется некорректным |
| 21.112В Классификация модификаций. Сертификация второстепенных изменений | 21.112В Классификация модификаций. Сертификация второстепенных изменений |  |
| (a) Модификация типовой конструкции образца авиационной техники классифицируется Разработчиком модификации в качестве главного или второстепенного изменения в зависимости от степени влияния на его летную годность образца и охрану окружающей среды. Порядок классификации модификаций оформляется Разработчиком модификации документально. | (a) Модификация типовой конструкции образца авиационной техники классифицируется Разработчиком модификации в качестве главного или второстепенного изменения в зависимости от степени влияния на его летную годность образца и охрану окружающей среды. Порядок классификации модификаций оформляется Разработчиком модификации документально. |  |
| (b) Разработчик модификации направляет в Авиарегистр уведомление о намерении внести изменение в типовую конструкцию образца, к которому прилагаются: | (b) Разработчик модификации направляет в Авиарегистр уведомление о намерении внести изменение в типовую конструкцию образца, к которому прилагаются: |  |
| (1) техническое описание модификации, содержащее отличия от первоначально сертифицированной типовой конструкции образца авиационной техники; | (1) техническое описание модификации, содержащее отличия от первоначально сертифицированной типовой конструкции образца авиационной техники; |  |
| (2) классификация модификации в качестве главного или второстепенного изменения; | (2) классификация модификации в качестве главного или второстепенного изменения; |  |
| (3) перечень требований к летной годности и охране окружающей среды, соответствие которым должно быть установлено. | (3) перечень требований к летной годности и охране окружающей среды, соответствие которым должно быть установлено. |  |
| (4) перечень сертификационных работ | (4) перечень сертификационных работ |  |
| Копия уведомления с прилагаемыми документами направляется Авиарегистром Держателю Сертификата типа. | Копия уведомления с прилагаемыми документами направляется Авиарегистром Держателю Сертификата типа. |  |
| (c) Держатель Сертификата типа в случае несогласия с классификацией, перечнем требований и перечнем сертификационных работ, предлагаемыми Разработчиком модификации, уведомляет об этом Авиарегистр. | (c) Держатель Сертификата типа в случае несогласия с классификацией, перечнем требований и перечнем сертификационных работ, предлагаемыми Разработчиком модификации, уведомляет об этом Авиарегистр. |  |
| (d) По результатам рассмотрения документации, указанной в 21.112В(b)(с), Авиарегистр может перевести модификацию, классифицированную в качестве второстепенного изменения, в ранг главного изменения, дополнить перечень требований и назначить дополнительные работы по сертификации модификации, классифицированной в качестве второстепенного изменения, о чем уведомляет Разработчика модификации. | (d) По результатам рассмотрения документации, указанной в 21.112В(b)(с), Авиарегистр может перевести модификацию, классифицированную в качестве второстепенного изменения, в ранг главного изменения, дополнить перечень требований и назначить дополнительные работы по сертификации модификации, классифицированной в качестве второстепенного изменения, о чем уведомляет Разработчика модификации. |  |
| (е) Сертификация второстепенных изменений, а также дальнейшее обеспечение соответствия применимым требованиям к летной годности и охране окружающей среды в части изменений осуществляется Разработчиком модификации. | (е) Сертификация второстепенных изменений, а также дальнейшее обеспечение соответствия применимым требованиям к летной годности и охране окружающей среды в части изменений осуществляется Разработчиком модификации. |  |
| ОДОБРЕНИЕ ГЛАВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. ВЫДАЧА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ТИПА | ОДОБРЕНИЕ ГЛАВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. ВЫДАЧА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ТИПА |  |
| 21.113А Применимые требования | 21.113А Применимые требования |  |
| К образцу авиационной техники, в типовую конструкцию которого вносится главное изменение, применяются требования к летной годности и охране окружающей среды, указанные в 21.92. Разработчик модификации оформляет Сертификационный базис модификации, включая в него применимые требования. | К образцу авиационной техники, в типовую конструкцию которого вносится главное изменение, применяются требования к летной годности и охране окружающей среды, указанные в 21.92. Разработчик модификации оформляет Сертификационный базис модификации, включая в него применимые требования. |  |
| 21.113В Заявка на получение Дополнительного сертификата типа | 21.113В Заявка на получение Дополнительного сертификата типа |  |
| (a) Заявка на получение Дополнительного сертификата типа подается Разработчиком модификации по форме, установленной Авиарегистром. Одновременно подается Заявка на сертификацию организации в качестве Разработчика. Срок действия Заявки на получение Дополнительного сертификата типа - 3 года. | (a) Заявка на получение Дополнительного сертификата типа подается Разработчиком модификации по форме, установленной Авиарегистром. Одновременно подается Заявка на сертификацию организации в качестве Разработчика. Срок действия Заявки на получение Дополнительного сертификата типа - 3 года. |  |
| (b) Заявка на получение Дополнительного сертификата типа должна сопровождаться: | (b) Заявка на получение Дополнительного сертификата типа должна сопровождаться: |  |
| (1) Соглашением между Разработчиком модификации и Держателем Сертификата типа о распределении между ними ответственности за обеспечение соответствия типовой конструкции модифицированного образца требованиям к летной годности и охране окружающей среды; или | (1) Соглашением между Разработчиком модификации и Держателем Сертификата типа модифицируемого образца авиационной техники о распределении между ними ответственности в отношении соответствия типовой конструкции модифицированного образца требованиям к летной годности и охране окружающей среды; или | Уточнение редакции для определения объекта модификации и уточнения условия наступления ответственности |
| (2) Обоснованием того, что Разработчик модификации обладает достаточной информацией об актуализированной типовой конструкции образца и обладает необходимыми техническими возможностями и компетенцией для внесения изменения в типовую конструкцию в заявленной области и проведения дополнительных сертификационных работ, а также для обеспечения соответствия типовой конструкции модифицированного образца требованиям к летной годности и охране окружающей среды. | (2) Обоснованием того, что Разработчик модификации обладает достаточной информацией о типовой конструкции образца на момент подачи Заявки, обладает необходимыми техническими возможностями и компетенцией для внесения изменения в типовую конструкцию в заявленной области и проведения дополнительных сертификационных работ, а также для обеспечения соответствия типовой конструкции модификации требованиям к летной годности и охране окружающей среды. | Уточнение редакции для конкретизации объекта оценки соответствия. Разработчик модификации не может нести ответственность в отношении всей типовой конструкции образца |
| (c) Соглашение (21.113В(b)(1)) также должно предусматривать порядок взаимодействия Разработчика модификации и Держателя Сертификата типа при разработке модификации и дополнительной сертификации модифицированного образца авиационной техники. | (c) Соглашение (21.113В(b)(1)) также должно предусматривать порядок взаимодействия Разработчика модификации и Держателя Сертификата типа при разработке модификации и дополнительной сертификации модифицированного образца авиационной техники. |  |
| (d) К Заявке на получение Дополнительного сертификата типа прилагаются: | (d) К Заявке на получение Дополнительного сертификата типа прилагаются: |  |
| (1) техническое описание главного изменения, которое должно содержать отличия от первоначально сертифицированной типовой конструкции образца авиационной техники; | (1) техническое описание главного изменения, которое должно содержать отличия от первоначально сертифицированной типовой конструкции образца авиационной техники; |  |
| (2) Сертификационный базис модификации (21.113А); | (2) Сертификационный базис модификации (21.113А); |  |
| (3) План дополнительных сертификационных работ, содержащий перечень этих работ и доказательных документов; | (3) План дополнительных сертификационных работ, содержащий перечень этих работ и доказательных документов; |  |
| (4) копия Соглашения или Обоснования (21.113В(b). | (4) копия Соглашения или Обоснования (21.113В(b)). | Скобку надо закрыть |
| (е) По результатам рассмотрения Заявки и прилагаемых к ней документов Авиарегистр уведомляет Разработчика модификации (Заявителя) о принятии Заявки, а также о Сертификационных центрах для участия в дополнительных сертификационных работах. | (е) По результатам рассмотрения Заявки и прилагаемых к ней документов Авиарегистр уведомляет Разработчика модификации (Заявителя) о принятии Заявки, а также о Сертификационных центрах для участия в дополнительных сертификационных работах. |  |
| 21.114 Дополнительные сертификационные работы. Выдача Дополнительного сертификата типа | 21.114 Дополнительные сертификационные работы. Выдача Дополнительного сертификата типа |  |
| (a) Дополнительные сертификационные работы проводятся Заявителем совместно с Сертификационными центрами, если они назначены Авиарегистром. | (a) Дополнительные сертификационные работы проводятся Заявителем совместно с Сертификационными центрами, если они назначены Авиарегистром. |  |
| (b) Целью дополнительных сертификационных работ является определение соответствия образца авиационной техники с внесенным в его типовую конструкцию главным изменением требованиям Сертификационного базиса модификации (21.113 А). | (b) Целью дополнительных сертификационных работ является определение соответствия образца авиационной техники с внесенным в его типовую конструкцию главным изменением требованиям Сертификационного базиса модификации (21.113 А). |  |
| (c) Программы дополнительных сертификационных работ разрабатываются и утверждаются Заявителем, согласовываются с Сертификационными центрами и одобряются Авиарегистром. | (c) Программы дополнительных сертификационных работ разрабатываются и утверждаются Заявителем, согласовываются с Сертификационными центрами и одобряются Авиарегистром. |  |
| (d) По результатам дополнительных сертификационных работ Заявитель оформляет и утверждает, согласовывает с Сертификационными центрами и представляет в Авиарегистр: | (d) По результатам дополнительных сертификационных работ Заявитель оформляет и утверждает, согласовывает с Сертификационными центрами и представляет в Авиарегистр: |  |
| (1) Акт дополнительных сертификационных работ, раздел "Заключение" которого должен отвечать цели, предусмотренной 21.114(b), и другую доказательную документацию; | (1) Акт дополнительных сертификационных работ, раздел "Заключение" которого должен отвечать цели, предусмотренной 21.114(b), и другую доказательную документацию; |  |
| (2) дополнения к эксплуатационной документации модифицированного образца авиационной техники; | (2) дополнения к эксплуатационной документации модифицированного образца авиационной техники; |  |
| (3) Контрольный перечень соответствия модифицированного образца требованиям Сертификационного базиса модификации. | (3) Контрольный перечень соответствия модифицированного образца требованиям Сертификационного базиса модификации. |  |
| Указанные в (1) документы подлежат одобрению Авиарегистром. Указанные в (2) документы подлежат одобрению Авиарегистром в части, предусмотренной Авиационными правилами (нормами летной годности). | Указанные в (1) документы подлежат одобрению Авиарегистром. Указанные в (2) документы подлежат одобрению Авиарегистром в части, предусмотренной Авиационными правилами (нормами летной годности). |  |
| (e) Авиарегистр утверждает Сертификационный базис модификации. | (e) Авиарегистр утверждает Сертификационный базис модификации. |  |
| (f) После рассмотрения и одобрения Авиарегистром документов, перечисленных в 21.114(d), Заявитель направляет в Авиарегистр Представление на получение Дополнительного сертификата типа. К Представлению прилагается Уведомление Заявителя, согласованное с Независимой инспекцией в организации Заявителя, о том, что конструкторская документация откорректирована по результатам дополнительных сертификационных работ, отражает модифицированную типовую конструкцию экземпляров образца и пригодна для реализации модификации. | (f) После рассмотрения и одобрения Авиарегистром документов, перечисленных в 21.114(d), Заявитель направляет в Авиарегистр Представление на получение Дополнительного сертификата типа. К Представлению прилагается Уведомление Заявителя, согласованное с Независимой инспекцией в организации Заявителя, о том, что конструкторская документация на модификацию откорректирована по результатам дополнительных сертификационных работ, отражает типовую конструкцию модификации образца и пригодна для реализации модификации. | Уточнение редакции для конкретизации объекта предъявления. Речь идет не о всей КД, а только о КД на модификацию образца |
| (g) На основании Представления Авиарегистр принимает решение о выдаче Заявителю Дополнительного сертификата типа и уведомляет об этом Держателя Сертификата типа. | (g) На основании Представления Авиарегистр принимает решение о выдаче Заявителю Дополнительного сертификата типа и уведомляет об этом Держателя Сертификата типа. |  |
| 21.115 Содержание Дополнительного сертификата типа | 21.115 Содержание Дополнительного сертификата типа |  |
| (а) Дополнительный сертификат типа удостоверяет соответствие модификации образца авиационной техники требованиям Сертификационного базиса модификации. | (а) Дополнительный сертификат типа удостоверяет соответствие модификации образца авиационной техники требованиям Сертификационного базиса модификации. |  |
| (b) Дополнительный сертификат типа содержит краткое описание модификации, информацию о Держателе Дополнительного сертификата типа, о моделях образца, к которым применима данная модификация, применимых нормах летной годности и охраны окружающей среды, установленных ограничениях и условиях, а также ссылку на действующий первоначальный Сертификат типа образца авиационной техники. | (b) Дополнительный сертификат типа содержит краткое описание модификации, информацию о Держателе Дополнительного сертификата типа, о моделях образца, к которым применима данная модификация, применимых нормах летной годности и охраны окружающей среды, установленных ограничениях и условиях, а также ссылку на действующий первоначальный Сертификат типа образца авиационной техники. |  |
| 21.116 Обязанности Держателя Дополнительного сертификата типа | 21.116 Обязанности Держателя Дополнительного сертификата типа |  |
| (a) Держатель Дополнительного сертификата типа в процессе изготовления и эксплуатации модифицированного образца авиационной техники обеспечивает непрерывность действия Дополнительного сертификата типа путем выполнения обязанностей, изложенных в 21.118(b). | (a) Держатель Дополнительного сертификата типа в процессе создания и эксплуатации модифицированного образца обеспечивает выполнение обязанностей, изложенных в 21.116(b). | Уточнение нормы, была упущена стадия разработки, кроме того, формула "непрерывность действия Дополнительного сертификата типа" весьма туманна и ничего не добавляет к существу обязанностей (это заимствование из Part 21 не имеет особого смысла) |
| (b) Держатель Дополнительного сертификата типа обязан обеспечивать и поддерживать летную годность типовой конструкции модифицированного образца авиационной техники в части внесенной в его типовую конструкцию модификации (для случая 21.113В(b)(1)), всей типовой конструкции модифицированного образца авиационной техники (для случая 21.113В(b)(2)), а также: | (b) Держатель Дополнительного сертификата типа обязан обеспечивать соответствие типовой конструкции главного изменения образца авиационной техники применимым требованиям к летной годности и охране окружающей среды как при разработке этого главного изменения, так и на стадии эксплуатации модифицированного образца авиационной техники, а также: | Редакция пункта нуждается в концептуальном изменении. Попытка наделить Разработчика главного изменения ответственностью в отношении всей модифицированной типовой конструкции образца юридически несостоятельна по следующим причинам: 1. В международной практике нет юридических оснований для избирательного освобождения Держателя СТ от его обязанностей применительно к ограниченной группе экземпляров образца, на который выдан данный СТ, по причине их несогласованной модификации. Согласно стандартам 4.2.1 Приложения 8 ИКАО Держатель СТ через уполномоченный орган своего государства разработчика либо участвует в обеспечении соответствия нормам типовой конструкции всех своих однотипных ВС, о которых уведомлено государство разработчика, либо будут нарушены стандарты ИКАО, если часть парка ВС остается без предоставления обязательной информации по летной годности, т.е. государство разработчика не выполняет свои обязанности по Приложению 8. Снятие ответственности с Держателя СТ и государства разработчика ВС возможно только в отношении измененной части типовой конструкции на основании данных, изложенных в составе Дополнительного сертификата типа (ДСТ) и получивших правовой статус от уполномоченного органа государства разработчика модификации. 2. При реализации варианта АР МАК неясно как выбрать "нового хозяина" типовой конструкции в случае выполнения двух и более главных изменений по ДСТ. Например, выполняются: установка шумопоглощающего комплекта на двигатели + замена шин или тормозов шасси + еще что-то, - кто из двух и более держателей ДСТ должен принять на себя бремя сопровождения всей модифицированной типовой конструкции?. 3. Нельзя также исключать случай, когда типовая конструкция отечественной разработки, имеющая СТ АР МАК, будет модифицироваться организациями в Евросоюзе, в Мексике или Южной Африке и др., а зарегистрировано и фактически дорабатываться она будет еще где-нибудь (Нигерия, Чили и т.д.). Этот случай даже в стандартах ИКАО сейчас почти не регулируется (только упоминается, что он может быть), тогда возникнет коллизия, что своих модификаторов мы ставим в очень сложное положение, а влиять на иностранных мы не можем |
| (1) обеспечивать хранение конструкторской, доказательной и эксплуатационной документации образца; | (1) обеспечить хранение конструкторской, в том числе эксплуатационной, документации на модификацию образца, а также доказательной документации; | Уточнение редакции для отражения статуса ЭД как части КД. Также введена отсылка к модификации, а не образцу в целом |
| (2) иметь систему сбора и анализа информации об авиационных происшествиях и инцидентах и незамедлительно информировать Авиарегистр о своих корректирующих действиях. | (2) иметь систему сбора и анализа информации об авиационных происшествиях и инцидентах и незамедлительно информировать Авиарегистр о своих корректирующих действиях. |  |
| (c) Держатель Дополнительного сертификата типа обязан незамедлительно уведомить Авиарегистр и уполномоченный орган исполнительной власти в области промышленности о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению обязанностей (21.116(а)(b)). | (c) Держатель Дополнительного сертификата типа обязан незамедлительно уведомить Авиарегистр о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению обязанностей (21.116(а)(b)). | Исключено упоминание уполномоченного органа. Оно тут ничего не меняет, а юридически неуместно, поскольку во многих государствах его просто нет, а писать общую норму, имея в уме Россию, представляется некорректным |
| В этом случае Держатель Дополнительного сертификата типа обязан обеспечить условия передачи Дополнительного сертификата типа (21.117). | В этом случае Держатель Дополнительного сертификата типа обязан обеспечить передачу Дополнительного сертификата типа (21.117). | Редакционно "условия передачи" заменены на "передачу", что короче и точнее |
| 21.117 Передача Дополнительного сертификата типа | 21.117 Передача Дополнительного сертификата типа |  |
| (a) Дополнительный сертификат типа может быть передан от Держателя Дополнительного сертификата типа другому юридическому лицу (Правопреемнику) при соблюдении следующих условий: | (a) Дополнительный сертификат типа может быть передан от Держателя Дополнительного сертификата типа другому юридическому лицу (Правопреемнику) при соблюдении следующих условий: |  |
| (1) Правопреемник соответствует условиям и требованиям, указанным в 21.112А; | (1) Правопреемник соответствует условиям и требованиям, указанным в 21.112А; |  |
| (2) Держатель Дополнительного сертификата типа и Правопреемник представили в Авиарегистр совместное Заявление о том, что Держатель Дополнительного сертификата типа передал, а Правопреемник принял документацию, указанную в 21.116(b)(1), а также иные документы и материалы, необходимые для выполнения Правопреемником обязанностей Держателя Дополнительного сертификата типа (21.116). | (2) Держатель Дополнительного сертификата типа и Правопреемник представили в Авиарегистр совместное Заявление о том, что Держатель Дополнительного сертификата типа передал, а Правопреемник принял документацию, указанную в 21.116(b)(1), а также иные документы и материалы, необходимые для выполнения Правопреемником обязанностей Держателя Дополнительного сертификата типа (21.116). |  |
| (b) Передача Дополнительного сертификата типа завершается выдачей Авиарегистром нового Дополнительного сертификата типа Правопреемнику. При этом прежний Дополнительный сертификат типа теряет силу. | (b) Передача Дополнительного сертификата типа завершается выдачей Авиарегистром нового Дополнительного сертификата типа Правопреемнику. При этом прежний Дополнительный сертификат типа теряет силу. |  |
| (c) В том случае, когда Держатель Дополнительного сертификата типа уведомил о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению обязанностей (21.116(b)), и отсутствии Правопреемника, Дополнительный сертификат типа может быть передан Авиарегистром другому юридическому лицу по представлению уполномоченного органа исполнительной власти в области авиационной промышленности. | (c) В том случае, когда Держатель Дополнительного сертификата типа уведомил о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению обязанностей (21.116(b)), и отсутствии Правопреемника, Дополнительный сертификат типа может быть передан Авиарегистром другому юридическому лицу по представлению уполномоченного органа в области промышленности. | Уточнение терминологии согласно п. 21.2 |
| (d) Авиарегистр принимает решение о возможности передачи Дополнительного сертификата типа юридическому лицу, представленному уполномоченным органом исполнительной власти в области авиационной промышленности, при соблюдении этим юридическим лицом условий и требований, указанных в 21.112А и наличии в его распоряжении документов и материалов, необходимых для реализации обязанностей, указанных в 21.117(a)(2). | (d) Авиарегистр принимает решение о возможности передачи Дополнительного сертификата типа юридическому лицу, представленному уполномоченным органом в области промышленности, при соблюдении этим юридическим лицом условий и требований, указанных в 21.112А, и наличии в его распоряжении документов и материалов, указанных в 21.117(a)(2) и необходимых для реализации обязанностей Держателя Дополнительного сертификата типа. | Уточнение терминологии и логики изложения согласно пп. 21.2 и 21.117(a)(2) |
| 21.118 Действие Дополнительного сертификата типа | 21.118 Действие Дополнительного сертификата типа |  |
| (a) Срок действия Дополнительного сертификата типа не ограничивается, за исключением случаев, оговариваемых решением Авиарегистра. | (a) Срок действия Дополнительного сертификата типа не ограничивается, за исключением случаев, оговариваемых решением Авиарегистра. |  |
| (b) Дополнительный сертификат типа, если он не передан Правопреемнику (21.117), прекращает действие в следующих случаях: | (b) Дополнительный сертификат типа, если он не передан Правопреемнику (21.117), прекращает действие в следующих случаях: |  |
| (1) прекращения Держателем Дополнительного сертификата типа деятельности в качестве юридического лица; | (1) прекращения Держателем Дополнительного сертификата типа деятельности в качестве юридического лица; |  |
| (2) отказа Держателя Дополнительного сертификата типа от выполнения своих обязанностей | (2) отказа Держателя Дополнительного сертификата типа от выполнения своих обязанностей |  |
| Дополнительный сертификат типа также прекращает действие при прекращении эксплуатации всех экземпляров модифицированного образца авиационной техники. | Нет | Предлагается исключить абзац. В правовом плане эта норма неудачна, поскольку не исключено возобновление производства модифицированных экземпляров рассматриваемого образца авиатехники после некоторого периода их отсутствия в эксплуатации |
| РАЗДЕЛ F. РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВАНИИ СЕРТИФИКАТА ТИПА | РАЗДЕЛ F. РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВАНИИ СЕРТИФИКАТА ТИПА |  |
| 21.121 Область применения | 21.121 Область применения |  |
| В данном разделе представлены требования к производству ВС, авиационных двигателей и воздушных винтов по конструкторской документации, указанной в Сертификате типа. | В данном разделе представлены требования к производству ВС, авиационных двигателей и воздушных винтов по конструкторской документации, указанной в Сертификате типа. |  |
| 21.122 Право на получение Разрешения на производство | 21.122 Право на получение Разрешения на производство |  |
| Изготовитель, являющийся Держателем Сертификата типа или обеспечивший взаимодействие с Держателем Сертификата типа через соответствующее Соглашение, может подать Заявку на получение Разрешения на производство ограниченного количества изделий на основании Сертификата типа. | Изготовитель, являющийся Держателем Сертификата типа или обеспечивший взаимодействие с Держателем Сертификата типа через соответствующее Соглашение, может подать Заявку на получение Разрешения на производство ограниченного количества изделий на основании Сертификата типа. |  |
| Заявка на получение Разрешения на производство должна быть подготовлена и подана в Авиарегистр в порядке, установленном Руководством Авиарегистра по сертификации производства. | Заявка на получение Разрешения на производство должна быть подготовлена и подана в Авиарегистр в порядке, установленном Руководством Авиарегистра по сертификации производства. |  |
| 21.123 Требования к Заявителю | 21.123 Требования к Заявителю |  |
| Каждый Изготовитель изделий, производящихся на основании Сертификата типа, должен: | Каждый Изготовитель изделий, производящихся на основании Сертификата типа, должен: |  |
| (1) обеспечить доступность каждого изделия для проверки Независимой инспекцией; | (1) обеспечить доступность каждого изделия для проверки Независимой инспекцией; |  |
| (2) иметь конструкторскую, технологическую и производственно-контрольную документацию, оформленную в установленном порядке, необходимую представителям Независимой инспекции, чтобы определить соответствие изделия и его частей типовой конструкции; | (2) иметь конструкторскую, технологическую и производственно-контрольную документацию, оформленную в установленном порядке, необходимую представителям Независимой инспекции, чтобы определить соответствие изделия и его частей типовой конструкции; |  |
| (3) создать и поддерживать систему контроля производства, которая гарантирует, что каждое изделие соответствует одобренной типовой конструкции и находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию; | (3) создать и поддерживать систему контроля производства, которая гарантирует, что каждое изделие соответствует одобренной типовой конструкции и находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию; |  |
| (4) иметь Руководство, описывающее эту систему, средства для выполнения положений, требуемых 21.125, и другие документы, предусмотренные Руководством Авиарегистра по сертификации производства. | (4) иметь Руководство, описывающее эту систему, средства для выполнения положений, требуемых 21.125, и другие документы, предусмотренные Руководством Авиарегистра по сертификации производства. |  |
| (5) обеспечить Авиарегистру возможность выполнения необходимых проверок, в том числе организаций поставщиков для установления соответствия требованиям данного Раздела. | (5) обеспечить Авиарегистру возможность выполнения необходимых проверок, в том числе организаций поставщиков для установления соответствия требованиям данного Раздела. |  |
| 21.124 Выдача и прекращение действия Разрешения на производство | 21.124 Выдача и прекращение действия Разрешения на производство |  |
| (а) Разрешение на производство на основании Сертификата типа выдается на срок 1 год после установления Авиарегистром соответствия применяемым требованиям данного Раздела. | (а) Разрешение на производство на основании Сертификата типа выдается на срок 1 год после установления Авиарегистром соответствия применяемым требованиям данного Раздела. |  |
| (b) действие Разрешения на производство может быть прекращено в случае, если: | (b) действие Разрешения на производство может быть прекращено в случае, если: |  |
| (1) Изготовитель не соответствует требованиям данного Раздела; | (1) Изготовитель не соответствует требованиям данного Раздела; |  |
| (2) есть доказательства, что Изготовитель не может осуществлять надлежащий контроль за производством изделий, указанных в Разрешении на производство; | (2) есть доказательства, что Изготовитель не может осуществлять надлежащий контроль за производством изделий, указанных в Разрешении на производство; |  |
| (3) Изготовитель отказался от выполнения своих обязанностей, указанных в данном Разделе. | (3) Изготовитель отказался от выполнения своих обязанностей, указанных в данном Разделе. |  |
| 21.125. Система контроля производства | 21.125. Система контроля производства |  |
| Система контроля производства, требующаяся в соответствии с 21.123(3), должна обеспечивать следующее: | Система контроля производства, требующаяся в соответствии с 21.123(3), должна обеспечивать следующее: |  |
| (1) поставляемые материалы, комплектующие изделия (КИ), части, детали и агрегаты, применяемые в конечном изделии, должны соответствовать типовой конструкции; | (1) поставляемые материалы, комплектующие изделия (КИ), части, детали и агрегаты, применяемые в конечном изделии, должны соответствовать типовой конструкции; |  |
| (2) поставляемые материалы, КИ, части, детали и агрегаты должны проходить входной контроль; | (2) поставляемые материалы, КИ, части, детали и агрегаты должны проходить входной контроль; |  |
| (3) материалы, которые могут быть подвержены повреждению или ухудшению свойств, должны тщательно храниться и быть соответствующим способом защищены; | (3) материалы, которые могут быть подвержены повреждению или ухудшению свойств, должны тщательно храниться и быть соответствующим способом защищены; |  |
| (4) производственные процессы должны осуществляться в соответствии со спецификациями, предусмотренными конструкторской документацией, особо ответственные и специальные процессы должны быть утверждены и их параметры, обеспечивающие требуемое качество и стабильность соответствующих характеристик, должны контролироваться и регистрироваться в процессе производства; | (4) производственные процессы должны осуществляться в соответствии со спецификациями, предусмотренными конструкторской документацией, особо ответственные и специальные процессы должны быть утверждены и их параметры, обеспечивающие требуемое качество и стабильность соответствующих характеристик, должны контролироваться и регистрироваться в процессе производства; |  |
| (5) части, детали и агрегаты в процессе изготовления должны проверяться на соответствие типовой конструкции; | (5) части, детали и агрегаты в процессе изготовления должны проверяться на соответствие типовой конструкции; |  |
| (6) действующая конструкторская и другая необходимая документация должна быть легко доступна производственному и контролирующему персоналу; | (6) действующая конструкторская и другая необходимая документация должна быть легко доступна производственному и контролирующему персоналу; |  |
| (7)изменения типовой конструкции, в том числе замена материала, должны находиться под контролем, вводиться и утверждаться в установленном порядке перед применением в конечном изделии; | (7) изменения типовой конструкции, в том числе замена материала, должны находиться под контролем, вводиться и утверждаться в установленном порядке перед применением в конечном изделии; | Вставлен пробел после номера |
| (8) материалы, КИ, части, детали и агрегаты с выявленными отклонениями от рабочей конструкторской документации должны быть соответствующим образом идентифицированы и изъяты из производственного процесса до принятия решения о возможности их дальнейшего использования; | (8) материалы, КИ, части, детали и агрегаты с выявленными отклонениями от рабочей конструкторской документации должны быть соответствующим образом идентифицированы и изъяты из производственного процесса до принятия решения о возможности их дальнейшего использования; |  |
| (9) материалы, КИ, части, детали и агрегаты, которые изъяты из производственного процесса вследствие отклонений от рабочей конструкторской документации, и для которых существует возможность принятия решения об установке на конечном изделии, должны быть оформлены по действующей процедуре рассмотрения продукции с отклонениями, предусматривающей участие в принятии решений представителей контрольных, испытательных, технологических и других служб, а также представителей Держателя Сертификата типа. | (9) материалы, КИ, части, детали и агрегаты, которые изъяты из производственного процесса вследствие отклонений от рабочей конструкторской документации, и для которых существует возможность принятия решения об установке на конечном изделии, должны быть оформлены по действующей процедуре рассмотрения продукции с отклонениями, предусматривающей участие в принятии решений представителей контрольных, испытательных, технологических и других служб, а также представителей Держателя Сертификата типа. |  |
| Материалы, КИ, части, детали и агрегаты, признанные годными для дальнейшего использования в производственном процессе, должны быть соответствующим образом идентифицированы и повторно проверены, а возможность их установки оформлена документально. | Материалы, КИ, части, детали и агрегаты, признанные годными для дальнейшего использования в производственном процессе, должны быть соответствующим образом идентифицированы и повторно проверены, а возможность их установки оформлена документально. |  |
| Материалы, КИ, части, детали и агрегаты, которые признаны негодными для дальнейшего использования, должны быть идентифицированы и изъяты из производственного процесса, чтобы исключить возможность их установки на конечное изделие; | Материалы, КИ, части, детали и агрегаты, которые признаны негодными для дальнейшего использования, должны быть идентифицированы и изъяты из производственного процесса, чтобы исключить возможность их установки на конечное изделие; |  |
| (10) протоколы контроля должны в установленном порядке оформляться, идентифицироваться применительно к конечному изделию и сохраняться Изготовителем с целью предоставления информации, необходимой для обеспечения поддержания летной годности изделия; | (10) протоколы контроля должны в установленном порядке оформляться, идентифицироваться применительно к конечному изделию и сохраняться Изготовителем с целью предоставления информации, необходимой для обеспечения поддержания летной годности изделия; |  |
| (11) для каждого изделия с целью получения документа, подтверждающего летную годность, должно быть организовано оформление Дела изделия со сроком хранения до его списания. | (11) для каждого изделия с целью получения документа, подтверждающего летную годность, должно быть организовано оформление Дела изделия со сроком хранения до его списания. |  |
| 21.127 Испытания: воздушные суда | 21.127 Испытания: воздушные суда |  |
| (а) Изготовитель, производящий воздушные суда на основании Сертификата типа, должен иметь утвержденные Разработчиком программы и методики наземных и летных испытаний, а также Полетные листы, в соответствии с которыми должны проводиться испытания каждого ВС, предусмотренные Техническими условиями на изделие; | (а) Изготовитель, производящий воздушные суда на основании Сертификата типа, должен иметь утвержденные Разработчиком программы и методики наземных и летных испытаний, а также Полетные листы, в соответствии с которыми должны проводиться испытания каждого ВС, предусмотренные Техническими условиями на воздушное судно; | Уточнение терминологии согласно п. 21.2 |
| (b) программа летных испытаний каждого ВС должна включать: | (b) программа летных испытаний каждого ВС должна включать: |  |
| (1) эксплуатационную проверку балансировки, управляемости и других летных характеристик, позволяющую установить, что ВС соответствует типовой конструкции; | (1) эксплуатационную проверку балансировки, управляемости и других летных характеристик, позволяющую установить, что ВС соответствует типовой конструкции; |  |
| (2) эксплуатационную проверку всех функциональных систем и бортового оборудования ВС; | (2) эксплуатационную проверку всех функциональных систем и бортового оборудования ВС; |  |
| (3) проверку того, что все органы управления и индикаторы в кабине экипажа правильно маркированы, необходимые таблички установлены правильно и ВС укомплектовано необходимыми летными руководствами; | (3) проверку того, что все органы управления и индикаторы в кабине экипажа правильно маркированы, необходимые таблички установлены правильно и ВС укомплектовано необходимыми летными руководствами; |  |
| (4) проверку эксплуатационных характеристик ВС на земле; | (4) проверку эксплуатационных характеристик ВС на земле; |  |
| (5) проверку любых других характеристик, являющихся специфическими для данного типа ВС. | (5) проверку любых других характеристик, являющихся специфическими для данного типа ВС. |  |
| 21.128 Испытания: авиационные двигатели и воздушные винты | 21.128 Испытания: авиационные двигатели и воздушные винты |  |
| Изготовитель, производящий авиационные двигатели и воздушные винты на основании Сертификата типа, должен провести необходимые функциональные испытания каждого двигателя и воздушного винта, чтобы определить их соответствие типовой конструкции. | Изготовитель, производящий авиационные двигатели и воздушные винты на основании Сертификата типа, должен провести необходимые функциональные испытания каждого двигателя и воздушного винта, чтобы определить их соответствие типовой конструкции. |  |
| 21.129 Извещение о соответствии | 21.129 Извещение о соответствии |  |
| Каждый Изготовитель, производящий изделия на основании Сертификата типа, должен представить Независимой инспекции Извещение о соответствии каждого изделия типовой конструкции. Извещение, подписанное ответственным Руководителем Изготовителя, должно содержать подтверждение того, что: | Каждый Изготовитель, производящий изделия на основании Сертификата типа, должен представить Независимой инспекции Извещение о соответствии каждого изделия типовой конструкции. Извещение, подписанное ответственным Руководителем Изготовителя, должно содержать подтверждение того, что: |  |
| (1) данное изделие соответствует типовой конструкции и находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию; | (1) данное изделие соответствует типовой конструкции и находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию; |  |
| (2) для ВС - данное изделие прошло предусмотренный объем наземных и летных испытаний и признано летно-годным; | (2) для ВС - данное изделие прошло предусмотренный объем наземных и летных испытаний и признано летно-годным; |  |
| (3) для авиационных двигателей и воздушных винтов - данное изделие прошло необходимый объем испытаний и признано годным к эксплуатации. | (3) для авиационных двигателей и воздушных винтов - данное изделие прошло необходимый объем испытаний и признано годным к эксплуатации. |  |
| Вместе с Извещением представляется Дело изделия, согласованное с Независимой инспекцией (21.125(11)). | Вместе с Извещением представляется Дело изделия, согласованное с Независимой инспекцией (21.125(11)). |  |
| 21.130 Обязанности Изготовителя | 21.130 Обязанности Изготовителя |  |
| Каждый Изготовитель изделия должен: | Каждый Изготовитель изделия должен: |  |
| (1) обеспечивать постоянное соответствие производственной организации требованиям 21.125 в рамках выданного Разрешения на производство; | (1) обеспечивать постоянное соответствие производственной организации требованиям 21.125 в рамках выданного Разрешения на производство; |  |
| (2) оказывать содействие Держателю Сертификата типа в выполнении любых действий, касающихся поддержания летной годности выпущенных им изделий; | (2) оказывать содействие Держателю Сертификата типа в выполнении любых действий, касающихся поддержания летной годности выпущенных им изделий; |  |
| (3) установить процедуры учета и анализа информации об отказах изделий с целью выявления неблагоприятных тенденций при производстве и процедуры разработки профилактических мероприятий; | (3) установить процедуры учета и анализа информации об отказах изделий с целью выявления неблагоприятных тенденций при производстве и процедуры разработки профилактических мероприятий; |  |
| (4) представлять отчет Держателю Сертификата типа о всех случаях, когда выпущенные изделия впоследствии были определены как имеющие отклонения от рабочей конструкторской документации, и проводить совместные проверки с целью выявления отклонений, которые могли бы привести к небезопасной эксплуатации изделия; | (4) представлять отчет Держателю Сертификата типа о всех случаях, когда выпущенные изделия впоследствии были определены как имеющие отклонения от рабочей конструкторской документации, и проводить совместные проверки с целью выявления отклонений, которые могли бы привести к небезопасной эксплуатации изделия; |  |
| (5) сообщать в Авиарегистр об отклонениях, которые могли бы привести к небезопасной эксплуатации изделия, и принимаемых корректирующих действиях; | (5) сообщать в Авиарегистр об отклонениях, которые могли бы привести к небезопасной эксплуатации изделия, и принимаемых корректирующих действиях; |  |
| (6) информировать Авиарегистр об изменении места расположения производства с целью получения соответствующего одобрения; | (6) информировать Авиарегистр об изменении места расположения производства с целью получения соответствующего одобрения; |  |
| (7) обеспечивать специалистов Независимой инспекции техническими средствами, необходимыми для осуществления приемки изделия, а также контроля в процессе производства; | (7) обеспечивать специалистов Независимой инспекции техническими средствами, необходимыми для осуществления приемки изделия, а также контроля в процессе производства; |  |
| (8) идентифицировать (маркировать) каждое изделие в соответствии с требованиями Раздела Q; | (8) идентифицировать (маркировать) каждое изделие в соответствии с требованиями Раздела Q; |  |
| (9) поддерживать систему архивного хранения отчетных документов с целью обеспечения сохранности данных, позволяющих подтвердить соответствие изготовленных изделий одобренной типовой конструкции; | (9) поддерживать систему архивного хранения отчетных документов с целью обеспечения сохранности данных, позволяющих подтвердить соответствие изготовленных изделий одобренной типовой конструкции; |  |
| (10) направлять в Авиарегистр полугодовые отчеты о производственной деятельности. | (10) направлять в Авиарегистр полугодовые отчеты о производственной деятельности. |  |
| РАЗДЕЛ G. СЕРТИФИКАТ ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | РАЗДЕЛ G. СЕРТИФИКАТ ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | Устранена опечатка в названии раздела. Целесообразно также рассмотреть вопрос о включении в данный раздел положений, отражающих новые стандарты ИКАО в области управления безопасностью полетов. Для этого потребуется расширение требований в области обеспечения качества (по аналогии с Design Assurance System для Разработчика) и включение дополнительных требований к Руководству по деятельности организации (по аналогии с Design Organisation Manual Разработчика, принятого в международной практике) в дополнение или взамен Руководства по качеству |
| 21.131. Применимость | 21.131. Применимость |  |
| В данном разделе приведены процедуры выдачи Сертификата одобрения производственной организации, а также правила, регулирующие права и обязанности Заявителей на получение и Держателей указанных сертификатов. | В данном разделе приведены процедуры выдачи Сертификата одобрения производственной организации, а также правила, регулирующие права и обязанности Заявителей на получение и Держателей указанных сертификатов. |  |
| 21.133 Право на получение Сертификата одобрения производственной организации | 21.133 Право на получение Сертификата одобрения производственной организации |  |
| Любой Изготовитель может обратиться с Заявкой на получение Сертификата одобрения производственной организации, если он для данного изделия: | Любой Изготовитель может обратиться с Заявкой на получение Сертификата одобрения производственной организации, если он для данного изделия: |  |
| (1) является Держателем Сертификата типа, или | (1) является Держателем Сертификата типа, или |  |
| (2) является Держателем Дополнительного сертификата типа, или | (2) является Держателем Дополнительного сертификата типа, или |  |
| (3) имеет лицензионное соглашение с Держателем Сертификата типа (Держателем Дополнительного сертификата типа). | (3) имеет лицензионное соглашение с Держателем Сертификата типа (Держателем Дополнительного сертификата типа). |  |
| 21.134 Подача Заявки | 21.134 Подача Заявки |  |
| Заявка на получение Сертификата одобрения производственной организации должна быть подготовлена и подана в Авиарегистр в порядке, установленном Руководством Авиарегистра по сертификации производства, а также должна содержать информацию, определенную в п. 21.143 и перечисление изделий, для которых запрашивается Сертификат одобрения производственной организации. | Заявка на получение Сертификата одобрения производственной организации должна быть подготовлена и подана в Авиарегистр в порядке, установленном Руководством Авиарегистра по сертификации производства, а также должна содержать информацию, определенную в п. 21.143 и перечисление изделий, для которых запрашивается Сертификат одобрения производственной организации. |  |
| 21.135 Выдача Сертификата одобрения производственной организации | 21.135 Выдача Сертификата одобрения производственной организации |  |
| Заявитель может получить Сертификат одобрения производственной организации, если организация продемонстрировала соответствие требованиям 21.139 и 21.143. | Заявитель может получить Сертификат одобрения производственной организации, если организация продемонстрировала соответствие требованиям 21.139 и 21.143. |  |
| 21.139 Система обеспечения качества | 21.139 Система обеспечения качества |  |
| (а) Каждый Изготовитель, подавший Заявку на получение Сертификата одобрения производственной организации должен: | (а) Каждый Изготовитель, подавший Заявку на получение Сертификата одобрения производственной организации должен: |  |
| (1) показать, что он создал и поддерживает систему обеспечения качества любого изделия, для которого он запрашивает Сертификат одобрения производственной организации; | (1) показать, что он создал и поддерживает систему обеспечения качества любого изделия, для которого он запрашивает Сертификат одобрения производственной организации; |  |
| (2) иметь Руководство по качеству, описывающее процедуры контроля и испытаний, и другие документы, предусмотренные Руководством Авиарегистра по сертификации производства, необходимые для гарантии того, что каждое изделие соответствует одобренной типовой конструкции и находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию. | (2) иметь Руководство по качеству, описывающее процедуры контроля и испытаний, и другие документы, предусмотренные Руководством Авиарегистра по сертификации производства, необходимые для гарантии того, что каждое изделие соответствует одобренной типовой конструкции и находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию. |  |
| (b) Документация, содержащая процедуры системы обеспечения качества должна содержать: | (b) Документация, содержащая процедуры системы обеспечения качества должна содержать: |  |
| (1) информацию об ответственности и полномочиях, предоставляемых службе по обеспечению качества, совместно со схемой взаимодействия службы по обеспечению качества с руководящим составом и другими службами производственной организации; | (1) информацию об ответственности и полномочиях, предоставляемых службе по обеспечению качества, совместно со схемой взаимодействия службы по обеспечению качества с руководящим составом и другими службами производственной организации; |  |
| (2) процедуры управления конструкторской и технологической документацией, обеспечивающие своевременное внесение поступающих от Держателя Сертификата типа (Держателя Дополнительного сертификата типа) изменений и применение только одобренной им документации; | (2) процедуры управления конструкторской и технологической документацией, обеспечивающие своевременное внесение поступающих от Держателя Сертификата типа (Держателя Дополнительного сертификата типа) изменений и применение только одобренной им документации; |  |
| (3) процедуры проверки поставляемых материалов, комплектующих изделий (КИ), частей, деталей и агрегатов, включая методы оценки и контроля поставщиков; | (3) процедуры проверки поставляемых материалов, комплектующих изделий (КИ), частей, деталей и агрегатов, включая методы оценки и контроля поставщиков; |  |
| (4) методы контроля изготовления частей, деталей и агрегатов, включая методы определения стабильности специальных и особо ответственных производственных процессов; | (4) методы контроля изготовления частей, деталей и агрегатов, включая методы определения стабильности специальных и особо ответственных производственных процессов; |  |
| (5) процедуры рассмотрения изделий с выявленными отклонениями от рабочей конструкторской документации, обеспечивающие выявление, идентификацию и документальное оформление, включая процедуру оформления принятых решений и изъятия изделий, признанных негодными для дальнейшего использования в производственном процессе; | (5) процедуры рассмотрения изделий с выявленными отклонениями от рабочей конструкторской документации, обеспечивающие выявление, идентификацию и документальное оформление, включая процедуру оформления принятых решений и изъятия изделий, признанных негодными для дальнейшего использования в производственном процессе; |  |
| (6) порядок управления документацией системы обеспечения качества; | (6) порядок управления документацией системы обеспечения качества; |  |
| (7) процедуры организации и проведения испытаний; | (7) процедуры организации и проведения испытаний; |  |
| (8) порядок оформления документов о летной годности каждого изделия; | (8) порядок оформления документов о летной годности каждого изделия; |  |
| (9) требования к компетенции и квалификации персонала службы по обеспечению качества; | (9) требования к компетенции и квалификации персонала службы по обеспечению качества; |  |
| (10) процедуры перемещения и хранения материалов, КИ, частей, деталей и агрегатов; | (10) процедуры перемещения и хранения материалов, КИ, частей, деталей и агрегатов; |  |
| (11) порядок поверки и калибровки средств измерения, аттестации испытательного оборудования; | (11) порядок поверки и калибровки средств измерения, аттестации испытательного оборудования; |  |
| (12) процедуры осуществления неразрушающего контроля; | (12) процедуры осуществления неразрушающего контроля; |  |
| (13) порядок оформления и архивного хранения отчетных документов до списания изделия; | (13) порядок оформления и архивного хранения отчетных документов до списания изделия; |  |
| (14) процедуры учета и анализа информации об отказах изделий с целью выявления неблагоприятных тенденций при производстве и процедуры разработки профилактических мероприятий; | (14) процедуры учета и анализа информации об отказах изделий с целью выявления неблагоприятных тенденций при производстве и процедуры разработки профилактических мероприятий; |  |
| (15) процедуры проведения внутренних проверок качества и корректирующих действий. | (15) процедуры проведения внутренних проверок качества и корректирующих действий. |  |
| 21.143 Описание организации производства | 21.143 Описание организации производства |  |
| Заявитель должен представить на рассмотрение Авиарегистра документ с описанием организации производства, содержащий: | Заявитель должен представить на рассмотрение Авиарегистра документ с описанием организации производства, содержащий: |  |
| (1) заявление-декларацию, подписанную ответственным руководителем и подтверждающую, что организация производства будет сохраняться и требования документов (Руководств) системы обеспечения качества будут соблюдаться непрерывно; | (1) заявление-декларацию, подписанную ответственным руководителем и подтверждающую, что организация производства будет сохраняться и требования документов (Руководств) системы обеспечения качества будут соблюдаться непрерывно; |  |
| (2) структуру предприятия с указанием руководящего состава, в том числе лиц, ответственных за обеспечение взаимодействия с Авиарегистром; | (2) структуру предприятия с указанием руководящего состава, в том числе лиц, ответственных за обеспечение взаимодействия с Авиарегистром; |  |
| (3) сферу деятельности предприятия с перечислением типов изготавливаемых изделий; | (3) сферу деятельности предприятия с перечислением типов изготавливаемых изделий; |  |
| (4) сведения о производственном и инженерно-техническом персонале, о системе подготовки и повышения квалификации кадров; | (4) сведения о производственном и инженерно-техническом персонале, о системе подготовки и повышения квалификации кадров; |  |
| (5) описание производственных мощностей с указанием адресов производств; | (5) описание производственных мощностей с указанием адресов производств; |  |
| (6) порядок взаимодействия с Разработчиком - Держателем Сертификата типа (Держателем Дополнительного сертификата типа); | (6) порядок взаимодействия с Разработчиком - Держателем Сертификата типа (Держателем Дополнительного сертификата типа); |  |
| (7) перечень поставщиков материалов, КИ, частей, деталей и агрегатов; | (7) перечень поставщиков материалов, КИ, частей, деталей и агрегатов; |  |
| (8) перечень действующей производственно-контрольной документации, государственных и отраслевых стандартов, используемых в производственном процессе; | (8) перечень действующей производственно-контрольной документации, государственных и отраслевых стандартов, используемых в производственном процессе; |  |
| (9) процедуры взаимодействия с Независимой инспекцией на предприятии; | (9) процедуры взаимодействия с Независимой инспекцией на предприятии; |  |
| (10) порядок отчетности перед Авиарегистром. | (10) порядок отчетности перед Авиарегистром. |  |
| 21.145 Демонстрация выполнения требований данного Раздела | 21.145 Демонстрация выполнения требований данного Раздела |  |
| Заявитель или Держатель Сертификата одобрения производственной организации должен продемонстрировать: | Заявитель или Держатель Сертификата одобрения производственной организации должен продемонстрировать: |  |
| (1) способность выполнять обязанности, указанные в 21.165; | (1) способность выполнять обязанности, указанные в 21.165; |  |
| (2) реализацию процедур получения от Разработчика - Держателя Сертификата типа (Держателя Дополнительного сертификата типа) и ведения конструкторской и технологической документации, определяющей одобренную типовую конструкцию изделия, а также своевременность ее внедрения в производство; | (2) реализацию процедур получения от Разработчика - Держателя Сертификата типа (Держателя Дополнительного сертификата типа) и ведения конструкторской и технологической документации, определяющей одобренную типовую конструкцию изделия, а также своевременность ее внедрения в производство; |  |
| (3) наделение персонала, ответственного за контроль выполнения действующих стандартов системы обеспечения качества и постоянного соответствия требованиям 21.143, необходимыми полномочиями и организационной независимостью; | (3) наделение персонала, ответственного за контроль выполнения действующих стандартов системы обеспечения качества и постоянного соответствия требованиям 21.143, необходимыми полномочиями и организационной независимостью; |  |
| (4) наличие у сотрудников службы обеспечения качества достаточного опыта и квалификации для выполнения возложенных на них обязанностей. | (4) наличие у сотрудников службы обеспечения качества достаточного опыта и квалификации для выполнения возложенных на них обязанностей. |  |
| 21.147 Изменения в системе обеспечения качества и организации производства | 21.147 Изменения в системе обеспечения качества и организации производства |  |
| После выдачи Авиарегистром Сертификата одобрения производственной организации каждое изменение в системе обеспечения качества и организации производства, которое влияет на соответствие требованиям данного Раздела, а также изменение места расположения производства или изменение юридического статуса производственной организации, должно быть представлено в письменном виде на рассмотрение Авиарегистра. | После выдачи Авиарегистром Сертификата одобрения производственной организации каждое изменение в системе обеспечения качества и организации производства, которое влияет на соответствие требованиям данного Раздела, а также изменение места расположения производства или изменение юридического статуса производственной организации, должно быть представлено в письменном виде на рассмотрение Авиарегистра. |  |
| 21.151 Перечень разрешенных видов работ | 21.151 Перечень разрешенных видов работ |  |
| Перечень разрешенных видов работ оформляется Авиарегистром и является неотъемлемой частью Сертификата одобрения производственной организации. Перечень содержит перечисление видов работ и всех изделий, имеющих Сертификаты типа, которые разрешается изготавливать по условиям выданного Сертификата одобрения. | Перечень разрешенных видов работ оформляется Авиарегистром и является неотъемлемой частью Сертификата одобрения производственной организации. Перечень содержит перечисление видов работ и всех изделий, имеющих Сертификаты типа, которые разрешается изготавливать по условиям выданного Сертификата одобрения. |  |
| 21.153 Изменение Сертификата одобрения производственной организации | 21.153 Изменение Сертификата одобрения производственной организации |  |
| Держатель Сертификата одобрения производственной организации, имеющий намерение внести изменения в Перечень разрешенных видов работ, должен подать Заявку в Авиарегистр в установленном порядке. | Держатель Сертификата одобрения производственной организации, имеющий намерение внести изменения в Перечень разрешенных видов работ, должен подать Заявку в Авиарегистр в установленном порядке. |  |
| 21.155 Передача Сертификата одобрения производственной организации | 21.155 Передача Сертификата одобрения производственной организации |  |
| Сертификат одобрения производственной организации не подлежит передаче другой производственной организации за исключением переименования или изменения юридического статуса производственной организации при сохранении системы обеспечения качества и организации производства. В этом случае Держатель Сертификата одобрения производственной организации должен подать Заявку в Авиарегистр в установленном порядке. | Сертификат одобрения производственной организации не подлежит передаче другой производственной организации за исключением переименования или изменения юридического статуса производственной организации при сохранении системы обеспечения качества и организации производства. В этом случае Держатель Сертификата одобрения производственной организации должен подать Заявку в Авиарегистр в установленном порядке. |  |
| 21.157 Проверки производственной организации | 21.157 Проверки производственной организации |  |
| Каждый Держатель Сертификата одобрения производственной организации должен обеспечить Авиарегистру возможность проведения проверок системы обеспечения качества и организации производства на предприятии и у его поставщиков, необходимых для установления соответствия требованиям данного Раздела. | Каждый Держатель Сертификата одобрения производственной организации должен обеспечить Авиарегистру возможность проведения проверок системы обеспечения качества и организации производства на предприятии и у его поставщиков, необходимых для установления соответствия требованиям данного Раздела. |  |
| 21.158 Выводы о соответствии | 21.158 Выводы о соответствии |  |
| (a) при обнаружении в процессе сертификации производства несоответствий требованиям данного Раздела они классифицируются Авиарегистром следующим образом: | (a) при обнаружении в процессе сертификации производства несоответствий требованиям данного Раздела они классифицируются Авиарегистром следующим образом: |  |
| (1) уровень "1" - это несоответствия, которые могут привести к несоответствию изделий одобренной типовой конструкции, влияющему на обеспечение их летной годности; | (1) уровень "1" - это несоответствия, которые могут привести к несоответствию изделий одобренной типовой конструкции, влияющему на обеспечение их летной годности; |  |
| (2) уровень "2" - это несоответствия, не влияющие непосредственно на обеспечение летной годности изделий, но представляющие собой систематическое невыполнение установленных стандартов и процедур; | (2) уровень "2" - это несоответствия, не влияющие непосредственно на обеспечение летной годности изделий, но представляющие собой систематическое невыполнение установленных стандартов и процедур; |  |
| (3) уровень "3" - это несоответствия, не носящие систематического характера. | (3) уровень "3" - это несоответствия, не носящие систематического характера. |  |
| (b) после получения от Авиарегистра письменного Уведомления о выявленных несоответствиях Изготовитель должен предпринять соответствующие корректирующие действия: | (b) после получения от Авиарегистра письменного Уведомления о выявленных несоответствиях Изготовитель должен предпринять соответствующие корректирующие действия: |  |
| (1) устранение несоответствий 1-го уровня должно быть осуществлено в период, не превышающий 21 рабочих дней; | (1) устранение несоответствий 1-го уровня должно быть осуществлено в период, не превышающий 21 рабочих дней; |  |
| (2) срок устранения несоответствий 2-го уровня определяется Планом мероприятий, одобренным Авиарегистром, но не должен превышать трех месяцев. В отдельных случаях, в зависимости от характера обнаруженного отклонения, Авиарегистр по мотивированному запросу Изготовителя может продлить срок его устранения; | (2) срок устранения несоответствий 2-го уровня определяется Планом мероприятий, одобренным Авиарегистром, но не должен превышать трех месяцев. В отдельных случаях, в зависимости от характера обнаруженного отклонения, Авиарегистр по мотивированному запросу Изготовителя может продлить срок его устранения; |  |
| (3) несоответствия 3-го уровня не требуют незамедлительных действий, срок их устранения устанавливается Изготовителем. | (3) несоответствия 3-го уровня не требуют незамедлительных действий, срок их устранения устанавливается Изготовителем. |  |
| (с) при обнаружении в процессе контроля за производством несоответствий 1 -го или 2-го уровня Сертификат одобрения производственной организации может быть приостановлен, либо область его действия может быть ограничена Авиарегистром. | (с) при обнаружении в процессе контроля за производством несоответствий 1 -го или 2-го уровня Сертификат одобрения производственной организации может быть приостановлен, либо область его действия может быть ограничена Авиарегистром. |  |
| 21.159 Действие Сертификата одобрения производственной организации | 21.159 Действие Сертификата одобрения производственной организации |  |
| (a) Сертификат одобрения производственной организации выдается на срок 2 года после установления Авиарегистром соответствия применяемым требованиям данного Раздела. | (a) Сертификат одобрения производственной организации выдается на срок 2 года после установления Авиарегистром соответствия применяемым требованиям данного Раздела. |  |
| Заявка на продление Сертификата одобрения производственной организации подается за 90 дней до истечения срока его действия. | Заявка на продление Сертификата одобрения производственной организации подается за 90 дней до истечения срока его действия. |  |
| (b) Действие Сертификата одобрения производственной организации может быть прекращено Авиарегистром, если: | (b) Действие Сертификата одобрения производственной организации может быть прекращено Авиарегистром, если: |  |
| (1) Изготовитель не соответствует требованиям данного Раздела; | (1) Изготовитель не соответствует требованиям данного Раздела; |  |
| (2) Изготовитель не предоставляет Авиарегистру возможности проведения необходимых проверок системы обеспечения качества и организации производства на предприятии и у его поставщиков; | (2) Изготовитель не предоставляет Авиарегистру возможности проведения необходимых проверок системы обеспечения качества и организации производства на предприятии и у его поставщиков; |  |
| (3) имеются объективные данные о том, что Изготовитель не осуществляет надлежащий контроль за производством изделий, указанных в Сертификате одобрения производственной организации; | (3) имеются объективные данные о том, что Изготовитель не осуществляет надлежащий контроль за производством изделий, указанных в Сертификате одобрения производственной организации; |  |
| (4) Изготовитель отказался от выполнения своих обязанностей, указанных в данном Разделе. | (4) Изготовитель отказался от выполнения своих обязанностей, указанных в данном Разделе. |  |
| (с) В случае прекращения действия Сертификата одобрения производственной организации Сертификат подлежит возврату в Авиарегистр. | (с) В случае прекращения действия Сертификата одобрения производственной организации Сертификат подлежит возврату в Авиарегистр. |  |
| 21.163 Полномочия Держателя Сертификата одобрения производственной организации | 21.163 Полномочия Держателя Сертификата одобрения производственной организации |  |
| Держатель Сертификата об одобрении производственной организации может: | Держатель Сертификата об одобрении производственной организации может: |  |
| (1) осуществлять производственную деятельность в рамках выданного Сертификата; | (1) осуществлять производственную деятельность в рамках выданного Сертификата; |  |
| (2) применительно к ВС - получать Первичный Сертификат летной годности при сокращенном объеме предъявлений Независимой инспекции; | (2) применительно к ВС - получать Первичный Сертификат летной годности при сокращенном объеме предъявлений Независимой инспекции; |  |
| (3) применительно к другим видам изделий - получать документ, удостоверяющий годность к эксплуатации, при сокращенном объеме предъявлений Независимой инспекции. | (3) применительно к другим видам изделий - получать документ, удостоверяющий годность к эксплуатации, при сокращенном объеме предъявлений Независимой инспекции. |  |
| 21.165 Обязанности Держателя Сертификата одобрения производственной организации | 21.165 Обязанности Держателя Сертификата одобрения производственной организации |  |
| Держатель Сертификата одобрения производственной организации должен: | Держатель Сертификата одобрения производственной организации должен: |  |
| (1) обеспечивать постоянное соответствие производственной организации требованиям 21.143 и сохранение системы качества в рамках выданного Сертификата; | (1) обеспечивать постоянное соответствие производственной организации требованиям 21.143 и сохранение системы качества в рамках выданного Сертификата; |  |
| (2) подтверждать, что изготовленное изделие соответствует одобренной типовой конструкции и находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию. | (2) подтверждать, что изготовленное изделие соответствует одобренной типовой конструкции. | Конец нормы неуместен, поскольку приведение изделия в "состояние, обеспечивающее безопасную эксплуатацию" это функция эксплуатанта (расконсервация, заправка, зарядка и т.п.) |
| (3) вести подробные записи о выполненных работах и оформлять Дело изделия в соответствии с установленными требованиями; | (3) вести подробные записи о выполненных работах и оформлять Дело изделия в соответствии с установленными требованиями; |  |
| (4) поддерживать систему учета и анализа данных об отказах, неисправностях, дефектах и других авиационных событиях, связанных с производственными недостатками, предусмотрев организацию исследования отказавших изделий, разработку и внедрение корректирующих мероприятий; | (4) поддерживать систему учета и анализа данных об отказах и других авиационных событиях, связанных с производственными недостатками, предусмотрев организацию исследования отказавших изделий, разработку и внедрение корректирующих мероприятий; | Уточнение редакции |
| (5) сообщать Держателю Сертификата типа (Держателю Дополнительного сертификата типа) обо всех случаях, когда выпущенные изделия определены как, возможно, имеющие отклонения от одобренной типовой конструкции, которые могут привести к небезопасному состоянию, и проводить совместные исследования для точного определения причин их возникновения; | (5) сообщать Держателю Сертификата типа (Держателю Дополнительного сертификата типа) обо всех случаях, когда выпущенные изделия определены как, возможно, имеющие отклонения от одобренной типовой конструкции, которые могут привести к небезопасному состоянию, и проводить совместные исследования для точного определения причин их возникновения; |  |
| (6) сообщать в Авиарегистр обо всех отклонениях от одобренной типовой конструкции, которые могут привести к небезопасному состоянию, а также проводить проверки изделий, находящихся в эксплуатации, с целью выявления аналогичных отклонений; | (6) сообщать в Авиарегистр обо всех отклонениях от одобренной типовой конструкции, которые могут привести к небезопасному состоянию, а также проводить проверки изделий, находящихся в эксплуатации, с целью выявления аналогичных отклонений; |  |
| (7) информировать другие производственные организации, для которых Держатель Сертификата одобрения производственной организации является поставщиком продукции, о всех случаях выпуска изделий с возможными отклонениями от одобренной типовой конструкции; | (7) информировать другие производственные организации, для которых Держатель Сертификата одобрения производственной организации является поставщиком продукции, о всех случаях выпуска изделий с возможными отклонениями от одобренной типовой конструкции; |  |
| (8) оказывать содействие Держателю Сертификата типа (Держателю Дополнительного сертификата типа) в выполнении любых действий, направленных на поддержание летной годности выпущенных изделий; | (8) оказывать содействие Держателю Сертификата типа (Держателю Дополнительного сертификата типа) в выполнении любых действий, направленных на поддержание летной годности выпущенных изделий; |  |
| (9) идентифицировать (маркировать) каждое изделие в соответствии с требованиями Раздела Q; | (9) идентифицировать (маркировать) каждое изделие в соответствии с требованиями Раздела Q; |  |
| (10) поддерживать систему архивного хранения отчетных документов с целью обеспечения сохранности данных, позволяющих подтвердить соответствие изготовленных изделий одобренной типовой конструкции; | (10) поддерживать систему архивного хранения отчетных документов с целью обеспечения сохранности данных, позволяющих подтвердить соответствие изготовленных изделий одобренной типовой конструкции; |  |
| (11) направлять в Авиарегистр полугодовые отчеты о производственной деятельности. | (11) направлять в Авиарегистр полугодовые отчеты о производственной деятельности. |  |
| РАЗДЕЛ Н. СЕРТИФИКАТЫ ЛЁТНОЙ ГОДНОСТИ | РАЗДЕЛ Н. СЕРТИФИКАТЫ ЛЁТНОЙ ГОДНОСТИ | Весь раздел очень спорный и нуждается в переработке. Авиарегистр не представляет ни одно государство регистрации ВС, поэтому не вправе выдавать большинство из рассматриваемых видов сертификатов летной годности |
| Нет | 21.171 Применимость | Добавлена важная упущенная норма |
| Нет | В данном разделе приведены классификация и процедуры выдачи Сертификатов лётной годности. |  |
| 21.173 Общие положения | 21.173 Общие положения |  |
| Каждый экземпляр воздушного судна, предназначенный для полётов, должен иметь действующий сертификат лётной годности. Сертификат лётной годности должен содержать указание категории, к которой отнесено воздушное судно (транспортная, нормальная, акробатическая и т.п.). | Каждый экземпляр воздушного судна, предназначенный для полётов, должен иметь действующий сертификат лётной годности или эквивалентный ему документ, выдаваемый в соответствии с требованиями настоящих Правил или в порядке, установленном воздушным законодательством государства, в котором будут выполняться полеты. | Редакция изменена для отражения стандартов ИКАО, воздушного законодательства России и сложившейся международной практики нормативного регулирования в рассматриваемой области авиационной деятельности |
| 21.175 Сертификаты лётной годности. Классификация | 21.175 Сертификаты лётной годности. Классификация |  |
| Сертификаты лётной годности подразделяются на стандартные и специальные: | Сертификаты лётной годности подразделяются на стандартные и специальные: |  |
| (1) Стандартные сертификаты лётной годности - сертификаты лётной годности воздушных судов, на которые выдан Сертификат типа. К стандартным сертификатам лётной годности относятся первичные, постоянные и экспортные сертификаты. | (1) К стандартным относятся сертификаты лётной годности воздушных судов, на которые выдан Сертификат типа в одной из категорий, предусмотренных Авиационными правилами (нормами летной годности). | Редакция изменена для отражения стандартов ИКАО, воздушного законодательства России и сложившейся международной практики нормативного регулирования в рассматриваемой области авиационной деятельности |
| (2) К специальным сертификатам лётной годности относятся сертификаты лётной годности экспериментальной категории (далее в тексте - экспериментальные сертификаты лётной годности). | (2) К специальным относятся первичные и экспортные сертификаты лётной годности, а также сертификаты летной годности (удостоверения о годности к полетам), выдаваемые на экземпляры воздушных судов, предназначенные для проведения летных испытаний. | То же |
| 21.177 Изменения и дополнения | 21.177 Изменения и дополнения |  |
| Любые изменения и дополнения в сертификат лётной годности могут вноситься только выдавшим его органом. | Любые изменения и дополнения в сертификат лётной годности могут вноситься только выдавшим его органом. |  |
| Нет | 21.179 Передача | Добавлена важная упущенная норма |
| Нет | Сертификат лётной годности передается вместе с воздушным судном. |  |
| 21.181 Действие сертификатов лётной годности | 21.181 Действие сертификатов лётной годности | Без изменений |
| (a) Сертификаты лётной годности сохраняют действие при следующих условиях: | (a) Сертификаты лётной годности, если они ранее не изъяты, приостановлены, возвращены Заявителем или утратили силу в связи с истечением срока их действия, сохраняют свое действие при следующих условиях: | Без изменений |
| (1) Стандартные постоянные сертификаты лётной годности действительны со дня их выдачи до тех пор, пока эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт воздушного судна проводятся в соответствии с ограничениями и требованиями эксплуатационной и ремонтной документации, а также выполняются Директивы лётной годности и сохраняет действие Сертификат типа. | Нет | Данные требования тут неуместны, к тому же формулировка спорная. Вводится оговорка про "действительность Сертификата типа", хотя Чикагская конвенция не исключает права государства регистрации сохранить действительность сертификата летной годности даже если сертификат типа прекратит свое существование. Кроме того, здесь в первый и предпоследний раз во всем проекте упоминается ремонтная документация и ремонт (второй раз в п. 21.263). Это очень непростой вопрос и надо либо везде вводить нормы в отношении планового капитального ремонта с ремонтной документацией на него и порядком сертификации этой документации, либо считать весь плановый и неплановый ремонт частью поддержания летной годности на стадии эксплуатации и регламентировать эти работы в ЭД |
| (2) Срок действия постоянного сертификата лётной годности устанавливается авиационной администрацией государства регистрации воздушного судна. | (1) Срок действия и условия сохранения действительности стандартного сертификата лётной годности устанавливаются авиационной администрацией государства регистрации воздушного судна. | Редакция изменена для отражения стандартов ИКАО, воздушного законодательства России и сложившейся международной практики нормативного регулирования в рассматриваемой области авиационной деятельности |
| (3) Первичный сертификат лётной годности выдается на вновь изготовленное воздушное судно для перелета к заказчику и действителен на срок до двух месяцев. | (2) Первичный и экспортный сертификаты лётной годности выдаются на вновь изготовленное воздушное судно для обеспечения возможности его перелета к заказчику. Указанные сертификаты действительны на срок до двух месяцев. | Дополнение и редакционное уточнение нормы |
| (4) Срок действия специального сертификата лётной годности экспериментальной категории устанавливается Авиарегистром и не превышает одного года. | (3) Срок действия и условия сохранения действительности сертификата летной годности (удостоверения о годности к полетам), выдаваемого на экземпляр воздушного судна, предназначенного для проведения летных испытаний устанавливаются воздушным законодательством государства, в котором будут выполняться испытательные полеты. | Норма изменена для отражения стандартов ИКАО, воздушного законодательства и существующей практики в области допуска ВС к полетам |
| (b) В случае нарушения условий, предусмотренных 21.181(a)(1), или выявления небезопасного состояния экземпляра воздушного судна действие постоянного сертификата лётной годности может быть приостановлено авиационной администрацией государства регистрации данного экземпляра. | (b) Действие сертификата лётной годности может быть приостановлено органом, который выдал сертификат, в случае, если летная или техническая эксплуатация воздушного судна проводятся без соблюдения ограничений и требований, регламентированных эксплуатационной документацией и Директивами лётной годности, либо при выявлении небезопасного состояния экземпляра воздушного судна. | Уточнение нормы с учетом других предлагаемых поправок |
| (с) В случае выявления небезопасного состояния экземпляра воздушного судна, на который был выдан экспериментальный сертификат лётной годности, действие сертификата лётной годности может быть приостановлено Авиарегистром. | Нет | С учетом предлагаемых поправок к п. (b) эта норма включена в него и в п. (с) нет необходимости |
| (d) Возобновление действия сертификата лётной годности производится органом, который приостановил его действие, если показано, что устранены причины, вызвавшие приостановку действия сертификата лётной годности. | (с) Возобновление действия сертификата лётной годности производится органом, который приостановил его действие, если показано, что устранены причины, вызвавшие приостановление действия сертификата лётной годности. | Небольшое редакционное уточнение и новый номер |
| 21.183 Выдача первичного сертификата лётной годности | 21.183 Выдача первичного сертификата лётной годности |  |
| (а) Первичный сертификат лётной годности выдаётся на вновь изготовленный экземпляр воздушного судна Независимой инспекцией у Изготовителя на основании Заявки Изготовителя при наличии действующего Сертификата типа, если экземпляр воздушного судна: | (а) Первичный сертификат лётной годности выдаётся на вновь изготовленный экземпляр воздушного судна Независимой инспекцией у Изготовителя на основании Заявки Изготовителя при наличии действующего Сертификата типа, если экземпляр воздушного судна: |  |
| (1) соответствует типовой конструкции; | (1) соответствует типовой конструкции; |  |
| (2) успешно прошёл проверки и испытания, предусмотренные Техническими условиями на приёмку и поставку; | (2) успешно прошёл проверки и испытания, предусмотренные Техническими условиями; | Уточнение терминологии согласно п. 21.2 |
| (3) изготовлен на производстве, которое одобрено в соответствии с Разделом F или G настоящих Правил. | (3) изготовлен на производстве, которое одобрено в соответствии с Разделом F или G настоящих Правил. |  |
| 21.191 Экспериментальные сертификаты лётной годности | Нет | Пункт исключен как не относящийся к компетенции АР МАК |
| Экспериментальные сертификаты лётной годности на экземпляры воздушных судов, тип которых заявлен Разработчиком на сертификацию, выдаются Авиарегистром для следующих целей: | Нет |  |
| (1) Проведение сертификационных лётных испытаний по программам, одобренным Авиарегистром; | Нет |  |
| (2) Обучение и тренировка лётчиков-экспертов Авиарегистра. | Нет |  |
| 21.193 Порядок выдачи экспериментальных сертификатов лётной годности | Нет | Пункт исключен как не относящийся к компетенции АР МАК |
| (а) Заявка на выдачу экспериментального сертификата на экземпляр воздушного судна подаётся в Авиарегистр Заявителем Заявка должна содержать: | Нет |  |
| (1) цели использования воздушного судна; | Нет |  |
| (2) заводской и бортовой номера экземпляра воздушного судна; | Нет |  |
| (3) сведения об Изготовителе экземпляра воздушного судна. | Нет |  |
| (b) К Заявке на выдачу экспериментального сертификата прилагаются: | Нет |  |
| (1) Обоснование возможности безопасного выполнения полётов воздушного судна в целях, указанных в 21.191, утверждённое Заявителем, которое должно основываться на документально оформленных результатах расчётов, проверок, испытаний и других работ; | Нет |  |
| (2) Перечень отличий экземпляра от заявленной типовой конструкции воздушного судна, согласованный с Независимой инспекцией; | Нет |  |
| (3) утверждённая Заявителем эксплуатационная документация; | Нет |  |
| (4) копия Свидетельства о государственном учете (регистрации) экспериментального воздушного судна; | Нет |  |
| (5) копия судового документа, удостоверяющего годность экспериментального воздушного судна к полетам. | Нет |  |
| (с) На основании результатов рассмотрения указанных документов и материалов, а также иной информации, которую может затребовать Авиарегистр, принимается решение о возможности выдачи экспериментального сертификата лётной годности. | Нет |  |
| Примечание: выдача экспериментальных сертификатов для выполнения полетов в целях, отличных от указанных в 21.191, осуществляется органом государственного регулирования авиационной промышленности государства Заявителя. | Нет |  |
| 21.202 Экспортные сертификаты лётной годности | 21.202 Экспортные сертификаты лётной годности |  |
| (a) Выдача экспортных сертификатов летной годности на вновь изготовленные воздушные суда, имеющие Сертификат типа и постанавливаемые на экспорт Изготовителем, производятся согласно положениям Раздела L настоящей Части Авиационных правил. | (a) Выдача экспортных сертификатов летной годности на вновь изготовленные воздушные суда, имеющие Сертификат типа и постанавливаемые на экспорт Изготовителем, производится согласно положениям Раздела L настоящих Правил. | Устранение орфографической ошибки и приведение к единой стилистике документа |
| (b) Порядок выдачи экспортных сертификатов летной годности на воздушные суда иные, чем указано в пункте (а) настоящего параграфа, устанавливается авиационной администрацией государства-экспортера. | (b) Порядок выдачи экспортных сертификатов летной годности на воздушные суда иные, чем указано в пункте (а) настоящего параграфа, устанавливается воздушным законодательством государства-экспортера. | Уточнение нормы, порядок может устанавливать не "авиационная администрация" (согласно п. 21.2), а другой орган (или органы) государства |
| РАЗДЕЛ I. Не применяется | РАЗДЕЛ I. Не применяется |  |
| РАЗДЕЛ J. СЕРТИФИКАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКА | РАЗДЕЛ J. СЕРТИФИКАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКА | Целесообразно рассмотреть вопрос о включении в данный раздел положений, отражающих новые стандарты ИКАО в области управления безопасностью полетов. Для этого потребуется расширение требований в области обеспечения качества (по аналогии с Design Assurance System) и включение дополнительных требований к представлению Руководства по деятельности организации (по аналогии с Design Organisation Manual) в дополнение или взамен Руководства по качеству |
| 21.231 Применимость | 21.231 Применимость |  |
| (a) В настоящем Разделе устанавливаются процедуры сертификации юридических лиц (далее по тексту - организация), разрабатывающих гражданскую авиационную технику, а также права и обязанности заявителей на получение Сертификата разработчика и Держателей этого Сертификата. | (a) В настоящем Разделе устанавливаются процедуры сертификации юридических лиц, разрабатывающих авиационную технику гражданского назначения (далее по тексту - организация), а также права и обязанности Заявителей на получение Сертификата разработчика и Держателей этого Сертификата. | Уточнение терминологии согласно п. 21.2 |
| (b) Порядок проведения работ по сертификации разработчиков, методы определения соответствия требованиям настоящего раздела, формы и виды документов, оформляемых в процессе сертификации и по её результатам, устанавливаются Авиарегистром. | (b) Порядок проведения работ по сертификации организаций-разработчиков, методы определения соответствия требованиям настоящего раздела, формы и виды документов, оформляемых в процессе сертификации и по её результатам, устанавливаются Авиарегистром. | Уточнение терминологии согласно п. (а) |
| 21.233 Распространение | 21.233 Распространение |  |
| Любая организация, которая впервые подала заявку в Авиарегистр на получение Сертификата типа или Дополнительного Сертификата типа, должна обратиться с заявкой на получение Сертификата разработчика | Любая организация, которая впервые подала заявку в Авиарегистр на получение Сертификата типа или Дополнительного Сертификата типа, должна обратиться с заявкой на получение Сертификата разработчика. |  |
| 21.234 Подача Заявки | 21.234 Подача Заявки |  |
| (a) Заявка на получение Сертификата разработчика подаётся организацией в Авиарегистр по установленной форме. | (a) Заявка на получение Сертификата разработчика подаётся организацией в Авиарегистр по установленной форме. |  |
| (b) К заявке прилагаются документы, содержащие данные, указанные в 21.243, и запрашиваемая область действия Сертификата разработчика в соответствии с 21.251. | (b) К заявке прилагаются документы, содержащие данные, указанные в 21.243, и запрашиваемая область действия Сертификата разработчика в соответствии с 21.251. |  |
| (c) На основании рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов Авиарегистр принимает решение о возможности и условиях проведения сертификации. О принятом решении Авиарегистр уведомляет организацию. | (c) На основании рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов Авиарегистр принимает решение о возможности и условиях проведения сертификации. О принятом решении Авиарегистр уведомляет организацию. |  |
| 21.235 Выдача Сертификата разработчика | 21.235 Выдача Сертификата разработчика |  |
| (a) Сертификат разработчика выдаётся Авиарегистром, когда организация продемонстрировала соответствие применимым требованиям настоящего раздела. | (a) Сертификат разработчика выдаётся Авиарегистром, когда организация продемонстрировала соответствие применимым требованиям настоящего раздела. |  |
| (b) Сертификаты разработчика, выданные Авиарегистром до введения в действие настоящего раздела, сохраняют действие. Дальнейшее подтверждение действия таких сертификатов осуществляется в соответствии с положениями настоящего раздела. | (b) Сертификаты разработчика, выданные Авиарегистром до введения в действие настоящего раздела, сохраняют действие. Дальнейшее подтверждение действия таких сертификатов осуществляется в соответствии с положениями настоящего раздела. |  |
| 21.239 Система обеспечения качества авиационной техники | 21.239 Система обеспечения качества авиационной техники |  |
| (а) Организация должна продемонстрировать Авиарегистру, что она установила и способна поддерживать систему обеспечения качества авиационной техники, которая обеспечивает непрерывный контроль за разработкой, сертификацией и эксплуатацией создаваемой авиационной техники, подпадающей под действие Заявки, и ее модификаций. | (а) Организация должна продемонстрировать Авиарегистру, что она установила и способна поддерживать систему обеспечения качества авиационной техники, которая обеспечивает непрерывный контроль за разработкой, сертификацией и эксплуатацией создаваемой авиационной техники, подпадающей под действие Заявки, и ее модификаций. |  |
| Система должна обеспечивать создание авиационной техники, соответствующей требованиям к лётной годности и охране окружающей среды, и последующее обеспечение такого соответствия | Система должна обеспечивать создание авиационной техники, типовая конструкция которой соответствует требованиям к лётной годности и охране окружающей среды, и последующее обеспечение такого соответствия | Уточнение нормы для ее привязки именно к типовой конструкции авиатехники |
| Система должна определять распределение ответственности, процедуры деятельности и ресурсы, необходимые для обеспечения должного функционирования организации применительно к её действующей структуре. | Система должна определять распределение ответственности, процедуры деятельности и ресурсы, необходимые для обеспечения должного функционирования организации применительно к её действующей структуре. |  |
| (b) В организации должно действовать Руководство по качеству (или иной документ), устанавливающий непосредственно или путём ссылок: | (b) В организации должно действовать Руководство по качеству (или иной документ), устанавливающий непосредственно или путём ссылок: |  |
| (1) Распределение ответственности и процедуры деятельности организации в части выполнения функций согласно: | (1) Распределение ответственности и процедуры деятельности организации в части выполнения функций согласно: |  |
| (i) соответствующим требованиям Авиационных правил, Часть 21 и Часть 39; и | (i) соответствующим требованиям Авиационных правил, Часть 21 и Часть 39; и |  |
| (ii) запрашиваемой области действия Сертификата разработчика (п. 21.251). | (ii) запрашиваемой области действия Сертификата разработчика (п. 21.251). |  |
| (2) Порядок внутреннего контроля за соблюдением документированных процедур системы обеспечения качества авиационной техники и соответствием системы действующим структуре и функциям организации. | (2) Порядок внутреннего контроля за соблюдением документированных процедур системы обеспечения качества авиационной техники и соответствием системы действующим структуре и функциям организации. |  |
| Порядок контроля должен предусматривать служебную независимость проверяющих от проверяемых, а также информирование лица или группы лиц, ответственных за принятие корректирующих действий, о выявленных недостатках системы и отступлениях от установленных в системе процедур. | Порядок контроля должен предусматривать служебную независимость проверяющих от проверяемых, а также информирование лица или группы лиц, ответственных за принятие корректирующих действий, о выявленных недостатках системы и отступлениях от установленных в системе процедур. |  |
| (3) Функции структурных подразделений организации, в том числе службы сертификации, должностных лиц и специалистов, осуществляющих разработку и сертификацию создаваемой авиационной техники и ее модификаций, а также обеспечение лётной годности авиационной техники. | (3) Функции структурных подразделений организации, в том числе службы сертификации, должностных лиц и специалистов, осуществляющих разработку и сертификацию создаваемой авиационной техники и ее модификаций, а также обеспечение лётной годности типовой конструкции авиационной техники. | Уточнение нормы для ее привязки именно к типовой конструкции авиатехники |
| (4) Порядок взаимодействия организации с Авиарегистром и Независимой инспекцией, а также представления им информации. | (4) Порядок взаимодействия организации с Авиарегистром и Независимой инспекцией, а также представления им информации. |  |
| (5) Порядок организации процесса сертификации и проведения сертификационных работ, в том числе, контроль за изготовлением изделий, предназначенных для сертификационных испытаний, и их конфигурацией. | (5) Порядок организации процесса сертификации и проведения сертификационных работ, в том числе, контроль за изготовлением изделий, предназначенных для сертификационных испытаний, и их конструктивными особенностями (исполнением). | Уточнение редакции для исключения использования неоднозначного термина "конфигурация", см. обоснование по п. 21.9 |
| (6) Порядок ведения документации, определяющей типовую конструкцию. | (6) Порядок ведения документации, определяющей типовую конструкцию. |  |
| (7) Порядок контроля за соответствием требованиям организации поставляемых материалов, комплектующих изделий (КИ), частей, деталей и агрегатов, а также выполняемых соисполнителями работ. | (7) Порядок контроля за соответствием требованиям организации поставляемых материалов, комплектующих изделий (КИ), частей, деталей и агрегатов, а также выполняемых соисполнителями работ. |  |
| (8) Порядок взаимодействия с Изготовителем. | (8) Порядок взаимодействия с Изготовителем. |  |
| (9) Порядок обеспечения лётной годности одобренной типовой конструкции в эксплуатации и соблюдения требований к охране окружающей среды. | (9) Порядок обеспечения лётной годности одобренной типовой конструкции и соблюдения требований к охране окружающей среды на стадии эксплуатации. | Редакционной уточнение |
| (c) В Руководство по качеству должны вноситься изменения для отражения актуального состояния организации. | (c) В Руководство по качеству должны вноситься изменения для отражения фактического состояния деятельности организации. | Редакционное уточнение |
| 21.243 Представляемые данные | 21.243 Представляемые данные |  |
| Организация должна представить в Авиарегистр: | Организация должна представить в Авиарегистр: |  |
| (а) Документы, в которых приведены: | (а) Документы, в которых приведены: |  |
| (1) Правовой статус, область деятельности и структура организации; | (1) Правовой статус, область деятельности и структура организации; |  |
| (2) Данные по квалификации и опыту работы руководящего персонала и других лиц в организации, которые ответственны за принятие решений, влияющих на лётную годность авиационной техники и защиту окружающей среды; | (2) Данные по квалификации и опыту работы руководящего персонала и других лиц в организации, которые ответственны за принятие решений, влияющих на лётную годность авиационной техники и защиту окружающей среды; |  |
| (3) Опыт работы организации по созданию авиационной техники; | (3) Опыт работы организации по созданию авиационной техники; |  |
| (4) Разрабатываемые изделия или их модификации. | (4) Разрабатываемые изделия или их модификации. |  |
| (b) Руководство по качеству. | (b) Руководство по качеству. |  |
| 21.245 Требования для получения Сертификата разработчика | 21.245 Требования для получения Сертификата разработчика |  |
| Организация должна продемонстрировать Авиарегистру, что, кроме выполнения требований 21.239, также выполняется следующее: | Организация должна продемонстрировать Авиарегистру, что, кроме выполнения требований 21.239, также выполняется следующее: |  |
| (1) все подразделения организации имеют достаточный штат сотрудников, которые обладают необходимыми квалификацией, опытом и соответствующими полномочиями, дающими им возможность выполнять возложенные на них обязанности, и что это, вместе с размещением сотрудников, оснащённостью их рабочих мест, зданиями и оборудованием, обеспечивает создание авиационной техники, соответствующей требованиям лётной годности и охраны окружающей среды, и последующее обеспечение такого соответствия в процессе эксплуатации; | (1) все подразделения организации имеют достаточный штат сотрудников, которые обладают необходимыми квалификацией, опытом и соответствующими полномочиями, дающими им возможность выполнять возложенные на них обязанности, и что это, вместе с размещением сотрудников, оснащённостью их рабочих мест, зданиями и оборудованием, обеспечивает создание типовой конструкции авиационной техники, соответствующей требованиям лётной годности и охраны окружающей среды, и последующее обеспечение такого соответствия на стадии эксплуатации; | Уточнение нормы для ее привязки именно к типовой конструкции авиатехники |
| (2) полное и эффективное взаимодействие между подразделениями организации и внутри подразделений в отношении вопросов лётной годности и защиты окружающей среды. | (2) полное и эффективное взаимодействие между подразделениями организации и внутри подразделений в отношении вопросов лётной годности и защиты окружающей среды. |  |
| 21.247 Изменения в системе обеспечения качества авиационной техники | 21.247 Изменения в системе обеспечения качества авиационной техники |  |
| (a) После выдачи Сертификата разработчика каждое планируемое изменение в системе обеспечения качества авиационной техники, которое существенно влияет на соответствие организации требованиям настоящего раздела или на оценку соответствия авиационной техники требованиям к лётной годности и охране окружающей среды, должно быть оценено Держателем Сертификата разработчика с целью установления того, что организация продолжит отвечать требованиям данного раздела после реализации этого изменения. | (a) После выдачи Сертификата разработчика каждое планируемое изменение в системе обеспечения качества авиационной техники, которое существенно влияет на соответствие организации требованиям настоящего раздела или на оценку соответствия типовой конструкции авиационной техники требованиям к лётной годности и охране окружающей среды, должно быть оценено Держателем Сертификата разработчика с целью установления того, что организация продолжит отвечать требованиям данного раздела после реализации этого изменения. |  |
| (b) Информация об изменениях и их оценка, согласованные с Независимой инспекцией, представляются Держателем Сертификата разработчика Авиарегистру. | (b) Информация об изменениях и их оценка, согласованные с Независимой инспекцией, представляются Держателем Сертификата разработчика Авиарегистру. |  |
| (c) На основании анализа полученной информации Авиарегистр принимает решение о возможности и условиях сохранения действия Сертификата разработчика. | (c) На основании анализа полученной информации Авиарегистр принимает решение о возможности и условиях сохранения действия Сертификата разработчика. |  |
| (d) О принятом решении Авиарегистр уведомляет Держателя Сертификата разработчика. | (d) О принятом решении Авиарегистр уведомляет Держателя Сертификата разработчика. |  |
| 21.249 Передача Сертификата разработчика | 21.249 Передача Сертификата разработчика |  |
| Сертификат разработчика не подлежит передаче. | Сертификат разработчика не подлежит передаче. |  |
| 21.251 Область действия Сертификата разработчика | 21.251 Область действия Сертификата разработчика |  |
| Область действия Сертификата разработчика устанавливает: виды конструкторских работ и одобренные функции организации; виды, категории и типы авиационной техники, разработчиком которых признана организация. Область действия является неотъемлемой частью Сертификата разработчика. | Область действия Сертификата разработчика устанавливает: виды конструкторских работ и одобренные функции организации; виды, категории и типы авиационной техники, разработчиком которых признана организация. Область действия является неотъемлемой частью Сертификата разработчика. |  |
| 21.253 Изменение Сертификата разработчика | 21.253 Изменение Сертификата разработчика |  |
| Каждое изменение Сертификата разработчика или Области его действия, запрашиваемое Держателем Сертификата разработчика, подлежит одобрению Авиарегистром. Заявка на одобрение изменения подаётся держателем Сертификата по установленной форме. Изменение вносится Авиарегистром, если установлено, что организация соответствует применимым требованиям настоящего Раздела. | Каждое изменение Сертификата разработчика или Области его действия, запрашиваемое Держателем Сертификата разработчика, подлежит одобрению Авиарегистром. Заявка на одобрение изменения подаётся держателем Сертификата по установленной форме. Изменение вносится Авиарегистром, если установлено, что организация соответствует применимым требованиям настоящего Раздела. |  |
| 21.257 Проверка организации разработчика | 21.257 Проверка организации разработчика |  |
| В целях выдачи, подтверждения действия или изменения Сертификата разработчика Авиарегистр проводит проверки организации для установления соответствия требованиям настоящего Раздела. Организация должна: | В целях выдачи, подтверждения действия или изменения Сертификата разработчика Авиарегистр проводит проверки организации для установления соответствия требованиям настоящего Раздела. Организация должна: |  |
| (1) обеспечить Авиарегистру возможность проведения любых проверок, в том числе проверок соисполнителей, необходимых для определения соответствия организации применимым требованиям настоящего Раздела и контроля за поддержанием этого соответствия; | (1) обеспечить Авиарегистру возможность проведения любых проверок, в том числе проверок соисполнителей, необходимых для определения соответствия организации применимым требованиям настоящего Раздела и контроля за поддержанием этого соответствия; |  |
| (2) предоставлять назначенным представителям Авиарегистра или назначенным Сертификационным центрам возможность рассматривать отчёты, выполнять проверки и проводить лётные или наземные испытания, или наблюдать за ними, для оценки достоверности выводов о соответствии требованиям к лётной годности и охране окружающей среды, представляемых Разработчиком; | (2) предоставлять назначенным представителям Авиарегистра или назначенным Сертификационным центрам возможность рассматривать отчёты, выполнять проверки и проводить лётные или наземные испытания, или наблюдать за ними, для оценки достоверности выводов о соответствии требованиям к лётной годности и охране окружающей среды, представляемых Разработчиком; |  |
| (3) предоставлять Авиарегистру возможность рассматривать доказательную документацию и материалы сертификационных работ для оценки достоверности выводов о соответствии требованиям к лётной годности и охране окружающей среды, представляемых Разработчиком. | (3) предоставлять Авиарегистру возможность рассматривать доказательную документацию и материалы сертификационных работ для оценки достоверности выводов о соответствии требованиям к лётной годности и охране окружающей среды, представляемых Разработчиком. |  |
| 21.258 Выводы о соответствии | 21.258 Выводы о соответствии |  |
| (a) Если объективные данные свидетельствуют о несоответствии Заявителя на получение Сертификата разработчика или Держателя этого Сертификата применимым требованиям настоящих правил, то выявленные несоответствия классифицируются следующим образом: | (a) Если объективные данные свидетельствуют о несоответствии Заявителя на получение Сертификата разработчика или Держателя этого Сертификата применимым требованиям настоящих правил, то выявленные несоответствия классифицируются следующим образом: |  |
| (1) уровень "1" - несоответствия, которые могут привести к несоответствию авиационной техники применимым требованиям и которые могут негативно повлиять на обеспечение её летной годности; | (1) уровень "1" - несоответствия, которые могут привести к несоответствию авиационной техники применимым требованиям и которые могут негативно повлиять на обеспечение её летной годности; |  |
| (2) уровень "2" - несоответствия, не влияющие непосредственно на обеспечение летной годности авиационной техники и представляющие собой отсутствие установленных процедур, либо систематическое невыполнение установленных стандартов и процедур; | (2) уровень "2" - несоответствия, не влияющие непосредственно на обеспечение летной годности авиационной техники и представляющие собой отсутствие установленных процедур, либо систематическое невыполнение установленных стандартов и процедур; |  |
| (3) уровень "3" - несоответствия, которые потенциально могут привести к отклонениям уровня 1 или 2. | (3) уровень "3" - несоответствия, которые потенциально могут привести к отклонениям уровня 1 или 2. |  |
| (b) Авиарегистр уведомляет организацию о выявленных несоответствиях. | (b) Авиарегистр уведомляет организацию о выявленных несоответствиях. |  |
| (c) После получения уведомления организация должна разработать План мероприятий, направленных на устранение несоответствий. План утверждается руководителем организации, согласовывается с Независимой инспекцией и подлежит одобрению Авиарегистром. | (c) После получения уведомления организация должна разработать План мероприятий, направленных на устранение несоответствий. План утверждается руководителем организации, согласовывается с Независимой инспекцией и подлежит одобрению Авиарегистром. |  |
| При этом: | При этом: |  |
| (1) Устранение несоответствий 1-го уровня является необходимым условием для принятия Авиарегистром решения о выдаче Сертификата разработчика или подтверждения его действия. Для Держателя Сертификата разработчика устранение таких несоответствий должно быть выполнено в период, не превышающий 21 рабочий день после получения уведомления Авиарегистра. | (1) Устранение несоответствий 1-го уровня является необходимым условием для принятия Авиарегистром решения о выдаче Сертификата разработчика или подтверждения его действия. Для Держателя Сертификата разработчика устранение таких несоответствий должно быть выполнено в период, не превышающий 21 рабочий день после получения уведомления Авиарегистра. |  |
| (2) Срок устранения несоответствий 2-го уровня определяется Планом мероприятий и не должен превышать трёх месяцев. В отдельных случаях, в зависимости от характера обнаруженного отклонения, Авиарегистр по мотивированному обоснованию Разработчика может увеличить срок его устранения; | (2) Срок устранения несоответствий 2-го уровня определяется Планом мероприятий и не должен превышать трёх месяцев. В отдельных случаях, в зависимости от характера обнаруженного отклонения, Авиарегистр по мотивированному обоснованию Разработчика может увеличить срок его устранения; |  |
| (3) Устранение несоответствий 3-го уровня должно быть выполнено до проведения Авиарегистром очередной проверки для подтверждения действия Сертификата разработчика. | (3) Устранение несоответствий 3-го уровня должно быть выполнено до проведения Авиарегистром очередной проверки для подтверждения действия Сертификата разработчика. |  |
| (d) Организация представляет Авиарегистру отчёт о выполнении Плана мероприятий, утвержденный руководителем организации и согласованный с Независимой инспекцией. | (d) Организация представляет Авиарегистру отчёт о выполнении Плана мероприятий, утвержденный руководителем организации и согласованный с Независимой инспекцией. |  |
| (e) При выявлении несоответствий 1-го или 2-го уровня Сертификат разработчика может быть приостановлен, область его действия может быть ограничена, либо Сертификат разработчика может быть аннулирован Авиарегистром. | (e) При выявлении несоответствий 1-го или 2-го уровня Сертификат разработчика может быть приостановлен, область его действия может быть ограничена, либо Сертификат разработчика может быть аннулирован Авиарегистром. |  |
| (f) О принятом решении Авиарегистр извещает Держателя Сертификата разработчика. | (f) О принятом решении Авиарегистр извещает Держателя Сертификата разработчика. |  |
| (g) Держатель Сертификата разработчика должен незамедлительно подтвердить получение извещения. | (g) Держатель Сертификата разработчика должен незамедлительно подтвердить получение извещения. |  |
| 21.259 Действие Сертификата разработчика | 21.259 Действие Сертификата разработчика |  |
| (a) Сертификат разработчика выдаётся на неограниченный срок. | (a) Сертификат разработчика выдаётся на неограниченный срок. |  |
| (b) Сертификат прекращает действие, если организация - Держатель Сертификата разработчика ликвидирована. | (b) Сертификат прекращает действие, если организация - Держатель Сертификата разработчика ликвидирована. |  |
| (с) Действие Сертификата Разработчика может быть приостановлено или прекращено Авиарегистром, если: | (с) Действие Сертификата Разработчика может быть приостановлено или прекращено Авиарегистром, если: |  |
| (1) организация не соответствует применимым требованиям данного Раздела; | (1) организация не соответствует применимым требованиям данного Раздела; |  |
| (2) Держатель Сертификата разработчика не обеспечивает Авиарегистру возможности проведения необходимых проверок в соответствии с 21.257 и 21.259А в организации и у соисполнителей; | (2) Держатель Сертификата разработчика не обеспечивает Авиарегистру возможности проведения необходимых проверок в соответствии с 21.257 и 21.259А в организации и у соисполнителей; |  |
| (3) имеются объективные данные о том, что Держатель Сертификата разработчика не обеспечивает надлежащий контроль за сертифицированной авиационной техникой; | (3) имеются объективные данные о том, что Держатель Сертификата разработчика не обеспечивает надлежащий контроль за сертифицированной авиационной техникой; |  |
| (4) Держатель Сертификата разработчика отказался от выполнения своих обязанностей, указанных в данном Разделе. | (4) Держатель Сертификата разработчика отказался от выполнения своих обязанностей, указанных в данном Разделе. |  |
| (d) О решении прекратить действие Сертификата разработчика Авиарегистр уведомляет Держателя Сертификата. | (d) О решении прекратить действие Сертификата разработчика Авиарегистр уведомляет Держателя Сертификата. |  |
| (e) В случае прекращения действия Сертификата разработчика Сертификат подлежит возврату в Авиарегистр. | (e) В случае прекращения действия Сертификата разработчика Сертификат подлежит возврату в Авиарегистр. |  |
| 21.259А Подтверждение действия Сертификата разработчика | 21.259А Подтверждение действия Сертификата разработчика |  |
| (а) Для контроля за соответствием Держателя Сертификата разработчика требованиям настоящего Раздела Авиарегистр проводит периодические проверки один раз в три года. При необходимости периодичность проверок может быть изменена Авиарегистром. | (а) Для контроля за соответствием Держателя Сертификата разработчика требованиям настоящего Раздела Авиарегистр проводит периодические проверки один раз в три года. При необходимости периодичность проверок может быть изменена Авиарегистром. |  |
| (b) По результатам проверки Авиарегистр принимает решение о возможности и условиях подтверждения действия Сертификата разработчика. О принятом решении Авиарегистр извещает Держателя Сертификата. | (b) По результатам проверки Авиарегистр принимает решение о возможности и условиях подтверждения действия Сертификата разработчика. О принятом решении Авиарегистр извещает Держателя Сертификата. |  |
| 21.259В Возобновление действия Сертификата разработчика | 21.259В Возобновление действия Сертификата разработчика |  |
| Возобновление действия приостановленного Сертификата разработчика осуществляется Авиарегистром после устранения организацией причин, явившихся основанием для приостановки действия Сертификата. | Возобновление действия приостановленного Сертификата разработчика осуществляется Авиарегистром после устранения организацией причин, явившихся основанием для приостановки действия Сертификата. |  |
| 21.263 Полномочия Держателя Сертификата разработчика | 21.263 Полномочия Держателя Сертификата разработчика |  |
| Держатель Сертификата разработчика, применительно к авиационной технике, указанной в Области действия Сертификата, и в соответствии с Авиационными правилами Часть 21 и Часть 39 может: | Держатель Сертификата разработчика, применительно к авиационной технике, указанной в Области действия Сертификата, и в соответствии с Авиационными правилами Часть 21 и Часть 39 может: |  |
| (1) осуществлять разработку и модификацию авиационной техники с доказательством соответствия применимым требованиям Авиационных правил; | (1) осуществлять разработку и модификацию авиационной техники с доказательством соответствия применимым требованиям Авиационных правил; |  |
| (2) классифицировать модификации авиационной техники в качестве главных или второстепенных изменений; | (2) классифицировать модификации авиационной техники в качестве главных или второстепенных изменений; |  |
| (3) сертифицировать второстепенные изменения авиационной техники; | (3) сертифицировать второстепенные изменения авиационной техники; |  |
| (4) выпускать техническую документацию, обеспечивающую внедрение второстепенных изменений, без одобрения Авирегистра (кроме документов, непосредственно одобряемых Авиарегистром); | (4) выпускать техническую документацию, обеспечивающую внедрение второстепенных изменений, без одобрения Авиарегистра (кроме документов, непосредственно одобряемых Авиарегистром); | Исправлена опечатка в слове "Авиарегистра" |
| (5) определять условия обеспечения безопасности полёта для выдачи разрешения на полёт воздушным судам, временно не соответствующим требованиям лётной годности; | (5) определять условия обеспечения безопасности полёта для выдачи разрешения на полёт воздушным судам, временно не соответствующим требованиям лётной годности; |  |
| (6) утверждать ремонтную документацию и её изменения. | Нет | Нигде в тексте Правил не указана роль Авиарегистра в части контроля разработки и выпуска ремонтной документации, поэтому п. (6) лучше исключить как юридически ничтожный, либо надо прописывать в Правилах процедуры рассмотрения/одобрения ремонтных документов |
| 21.265 Обязанности Держателя Сертификата разработчика | 21.265 Обязанности Держателя Сертификата разработчика |  |
| Держатель Сертификата разработчика должен: | Держатель Сертификата разработчика должен: |  |
| (1) Поддерживать систему обеспечения качества авиационной техники в состоянии, соответствующем актуальным структуре организации, распределению ответственности и процедурам деятельности. | (1) Поддерживать систему обеспечения качества авиационной техники в состоянии, соответствующем фактической структуре организации, действующим распределению ответственности и процедурам деятельности. | Редакционное уточнение для исключения расплывчатого понятия "актуальные" |
| (2) Обеспечивать использование Руководства по качеству как основного руководящего документа. | (2) Обеспечивать использование Руководства по качеству как основного руководящего документа. |  |
| (3) Контролировать соответствие сертифицированной авиационной техники требованиям лётной годности и охраны окружающей среды и отсутствие небезопасных состояний этой техники; | (3) Контролировать соответствие сертифицированной типовой конструкции авиационной техники требованиям к лётной годности и охране окружающей среды и отсутствие ее небезопасных состояний; | Уточнение нормы для ее привязки именно к типовой конструкции авиатехники |
| (4) Осуществлять контроль за производством, эксплуатацией и ремонтом авиационной техники; | (4) Осуществлять контроль за производством, эксплуатацией и ремонтом авиационной техники; |  |
| (5) Поддерживать систему учета и анализа данных об отказах, неисправностях, дефектах и других авиационных событиях, с целью разработки и внедрения корректирующих мероприятий; | (5) Поддерживать систему учета и анализа данных об отказах и других авиационных событиях, с целью разработки и внедрения корректирующих мероприятий; | Уточнение редакции |
| (6) Информировать Авиарегистр об отказах, неисправностях, дефектах и других авиационных событиях, которые привели или могут привести к небезопасным состояниям авиационной техники. | (6) Информировать Авиарегистр об отказах и других авиационных событиях, которые привели или могут привести к небезопасным состояниям авиационной техники. | Уточнение редакции |
| (7) Обеспечивать разработку и представление в Авиарегистр технических решений для издания им Директив летной годности, своевременно принимать меры по реализации технических решений, предусмотренных Директивами летной годности Авиарегистра. | (7) Обеспечивать разработку и представление в Авиарегистр технических решений для издания им Директив летной годности, своевременно принимать меры по реализации технических решений, предусмотренных Директивами летной годности Авиарегистра. |  |
| (8) Информировать Авиарегистр об изменениях: | (8) Информировать Авиарегистр об изменениях: |  |
| (i) в системе обеспечения качества авиационной техники; | (i) в системе обеспечения качества авиационной техники; |  |
| (ii) которые могут потребовать корректировки данных, указанных в Сертификате разработчика; | (ii) которые могут потребовать корректировки данных, указанных в Сертификате разработчика; |  |
| (9) Обеспечивать Авиарегистру возможность проведения периодических проверок с целью подтверждения действия Сертификата разработчика. | (9) Обеспечивать Авиарегистру возможность проведения периодических проверок с целью подтверждения действия Сертификата разработчика. |  |
| РАЗДЕЛ К. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОНЕНТОВ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ | РАЗДЕЛ К. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОНЕНТОВ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ |  |
| 21.301 Общие положения | 21.301 Общие положения |  |
| Данный Раздел определяет процедуры сертификации производства компонентов II класса, являющихся частью одобренного Авиарегистром образца авиационной техники, а также комплектующих изделий (компонентов III класса), получивших в соответствии с Разделом О настоящих Правил Свидетельство о годности комплектующего изделия. | Данный Раздел определяет процедуры сертификации производства компонентов II класса, являющихся частью одобренного Авиарегистром образца авиационной техники, а также комплектующих изделий (компонентов III класса), получивших в соответствии с Разделом О настоящих Правил Свидетельство о годности комплектующего изделия. |  |
| 21.303 Применимость | 21.303 Применимость |  |
| (a) Производство компонентов III класса - КИ категории А подлежит обязательной сертификации. | (a) Производство компонентов III класса - КИ категории А подлежит обязательной сертификации. |  |
| (b) Перечень компонентов II класса конкретного образца авиационной техники, производство которых подлежит сертификации, определяется его Разработчиком, исходя из влияния компонента на лётную годность образца, и согласовывается Авиарегистром. | (b) Перечень компонентов II класса конкретного образца авиационной техники, производство которых подлежит сертификации, определяется его Разработчиком, исходя из влияния компонента на лётную годность образца, и согласовывается Авиарегистром. |  |
| 21.305 Подача Заявки | 21.305 Подача Заявки |  |
| (а) Для проведения сертификации производства компонентов II и III класса Изготовитель должен подать Заявку по форме, установленной Авиарегистром. | (а) Для проведения сертификации производства компонентов II и III класса Изготовитель должен подать Заявку по форме, установленной Авиарегистром. |  |
| (b) К Заявке прилагаются: | (b) К Заявке прилагаются: |  |
| (1) Руководство по качеству, отвечающее требованиям 21.139, | (1) Руководство по качеству, отвечающее требованиям 21.139, |  |
| (2) Описание организации производства в соответствии с 21.143; | (2) Описание организации производства в соответствии с 21.143; |  |
| (3) Подтверждение, что в распоряжении Заявителя находится конструкторская и технологическая документация, необходимая для изготовления компонентов; | (3) Подтверждение, что в распоряжении Заявителя находится конструкторская и технологическая документация, необходимая для изготовления компонентов; |  |
| (4) Указание образца авиационной техники, частью типовой конструкции которого является компонент II класса; | (4) Указание образца авиационной техники, частью типовой конструкции которого является компонент II класса; |  |
| (5) Соглашение о взаимодействии с Держателем Сертификата типа или Свидетельства о годности. | (5) Соглашение о взаимодействии с Держателем Сертификата типа или Свидетельства о годности. |  |
| 21.307 Выдача Сертификата | 21.307 Выдача Сертификата |  |
| (a) Сертификат одобрения производственной организации по изготовлению компонентов выдаётся Авиарегистром, если организация продемонстрировала соответствие требованиям 21.139 и 21.143. | (a) Сертификат одобрения производственной организации по изготовлению компонентов выдаётся Авиарегистром, если организация продемонстрировала соответствие требованиям 21.139 и 21.143. |  |
| (b) Выявленные несоответствия классифицируются Авиарегистром и должны быть устранены Изготовителем согласно 21.158. | (b) Выявленные несоответствия классифицируются Авиарегистром и должны быть устранены Изготовителем согласно 21.158. |  |
| 21.309 Действие Сертификата | 21.309 Действие Сертификата |  |
| (a) Сертификат одобрения производственной организации по изготовлению компонентов действителен в течение трёх лет. Заявка на продление Сертификата подаётся Держателем Сертификата за 90 дней до истечения срока его действия. | (a) Сертификат одобрения производственной организации по изготовлению компонентов действителен в течение трёх лет. Заявка на продление Сертификата подаётся Держателем Сертификата за 90 дней до истечения срока его действия. |  |
| (b) Действие Сертификата может быть приостановлено или отменено Авиарегистром, если организация: | (b) Действие Сертификата может быть приостановлено или отменено Авиарегистром, если организация: |  |
| (1) не соответствует требованиям данного Раздела; | (1) не соответствует требованиям данного Раздела; |  |
| (2) не предоставляет Авиарегистру возможности проведения необходимых проверок; | (2) не предоставляет Авиарегистру возможности проведения необходимых проверок; |  |
| (c) В случае отказа Держателя от Сертификата или отмены его действия Сертификат подлежит возврату в Авиарегистр. | (c) В случае отказа Держателя от Сертификата или отмены его действия Сертификат подлежит возврату в Авиарегистр. | Такой пункт логично вставить везде по тексту, где речь идет об одобрительных документах (не везде он есть) |
| 21.311 Изменение Сертификата | 21.311 Изменение Сертификата |  |
| (a) После выдачи Сертификата его Держатель должен уведомлять Авиарегистр о планируемых изменениях в месте расположения производства, системе обеспечения качества или организации производства, перечне разрешённых работ. | (a) После выдачи Сертификата его Держатель должен уведомлять Авиарегистр о планируемых изменениях в месте расположения производства, системе обеспечения качества или организации производства, перечне разрешённых работ. |  |
| (b) На основании обращения Авиарегистр может затребовать дополнительные материалы или провести необходимые проверки для принятия решения об изменении Сертификата. | (b) На основании обращения Авиарегистр может затребовать дополнительные материалы или провести необходимые проверки для принятия решения об изменении Сертификата. |  |
| 21.313 Передача Сертификата | 21.313 Передача Сертификата |  |
| Сертификат одобрения производственной организации по изготовлению компонентов передаче не подлежит. | Сертификат одобрения производственной организации по изготовлению компонентов передаче не подлежит. |  |
| 21.315 Обязанности Держателя Сертификата | 21.315 Обязанности Держателя Сертификата |  |
| Держатель Сертификата одобрения производственной организации по изготовлению компонентов должен: | Держатель Сертификата одобрения производственной организации по изготовлению компонентов должен: |  |
| (1) поддерживать постоянное соответствие системы обеспечения качества и организации производства требованиям настоящего Раздела; | (1) поддерживать постоянное соответствие системы обеспечения качества и организации производства требованиям настоящего Раздела; |  |
| (2) подтверждать, что каждый изготовленный компонент соответствует одобренной типовой конструкции и находится в состоянии, обеспечивающем безопасную эксплуатацию; | (2) подтверждать, что каждый изготовленный компонент соответствует одобренной типовой конструкции; | Конец нормы неуместен, поскольку приведение компонента в "состояние, обеспечивающее безопасную эксплуатацию" это функция эксплуатанта (расконсервация, заправка, зарядка и т.п.) |
| (3) идентифицировать (маркировать) каждый изготовленный компонент согласно требованиям Раздела Q; | (3) идентифицировать (маркировать) каждый изготовленный компонент согласно требованиям Раздела Q; |  |
| (4) оказывать содействие держателю Сертификата типа в выполнении действий, направленных на поддержание лётной годности образца авиационной техники; | (4) оказывать содействие держателю Сертификата типа в выполнении его обязанностей, связанных с обеспечением соответствия типовой конструкции образца авиационной техники применимым требованиям к летной годности и охране окружающей среды как при разработке, так и на стадии эксплуатации образца авиационной техники; | Уточнение редакции с учетом ранее предложенных изменений в аналогичные пункты требований |
| (5) обеспечивать возможность проведения Авиарегистром и Независимой инспекцией необходимых проверок для подтверждения соответствия требованиям данного Раздела; | (5) обеспечивать возможность проведения Авиарегистром и Независимой инспекцией необходимых проверок для подтверждения соответствия требованиям данного Раздела; |  |
| (6) проводить работы по учёту и анализу данных об отказах компонентов, связанных с производственными недостатками; разрабатывать и реализовывать корректирующие действия; | (6) проводить работы по учёту и анализу данных об отказах компонентов, связанных с производственными недостатками, разрабатывать и реализовывать корректирующие действия; | Вместо ";" после "недостатками" лучше поставить запятую |
| (7) информировать организации, для которых Изготовитель компонентов является поставщиком, обо всех случаях выпуска компонентов с отклонениями от одобренной типовой конструкции; | (7) информировать организации, для которых Изготовитель компонентов является поставщиком, обо всех случаях выпуска компонентов с отклонениями от одобренной типовой конструкции; |  |
| (8) вести записи о выполненных работах и поддерживать систему архивного хранения отчётных документов. | (8) вести записи о выполненных работах и поддерживать систему архивного хранения отчётных документов. |  |
| РАЗДЕЛ L. СЕРТИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ | РАЗДЕЛ L. СЕРТИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ |  |
| 21.321 Применимость | 21.321 Применимость |  |
| (a) Данный Раздел определяет процедуры взаимодействия с уполномоченным органом государства импортера, а также процедуры выдачи Авиарегистром экспортных сертификатов лётной годности и экспортных одобрений на новые экземпляры авиационной техники. | (a) Данный Раздел определяет процедуры взаимодействия с уполномоченным органом государства импортера, а также процедуры выдачи Авиарегистром экспортных сертификатов лётной годности и экспортных одобрений на вновь изготовленные экземпляры авиационной техники. | Уточнение редакции |
| (b) Экспортные сертификаты выдаются на воздушные суда, авиационные двигатели и воздушные винты, тип которых сертифицирован Авиарегистром. | (b) Экспортные сертификаты выдаются на вновь изготовленные воздушные суда, авиационные двигатели и воздушные винты, тип которых сертифицирован Авиарегистром. | Редакция изменена для увязки с нормами раздела Н |
| (c) Экспортные одобрения выдаются на компоненты II и III классов, сертифицированные Авиарегистром. | (c) Экспортные одобрения выдаются на вновь изготовленные компоненты II и III классов, сертифицированные Авиарегистром. | То же |
| Примечание: экспортные одобрения могут выдаваться уполномоченными представителями Авиарегистра. | Примечание: Экспортные одобрения могут выдаваться уполномоченными представителями Авиарегистра. | Ранее по тексту содержание Примечаний начинается с прописной буквы |
| (d) В том случае, когда в государстве Изготовителя действуют национальные правила выдачи экспортных сертификатов летной годности и экспортных одобрений, то указанные документы выдаются соответствующим уполномоченным органом этого государства в соответствии с национальными правилами. | (d) В тех случаях, когда в государстве-изготовителе действуют национальные правила выдачи экспортных сертификатов летной годности и экспортных одобрений, то указанные документы выдаются соответствующим уполномоченным органом этого государства в соответствии с национальными правилами. | Редакционное уточнение с учетом принятой терминологии ИКАО |
| 21.323. Взаимодействие с уполномоченным органом государства импортёра авиационной техники | 21.323. Взаимодействие с уполномоченным органом государства импортёра авиационной техники |  |
| (a) Авиарегистр и уполномоченный орган государства импортера определяют процедуры сертификации экспортируемой авиационной техники. | (a) Авиарегистр и уполномоченный орган государства импортера определяют процедуры сертификации Авиарегистром экспортируемой авиационной техники. |  |
| (b) Указанные процедуры должны содержать требования к летной годности и охране окружающей среды, а также положения, выполнение которых считается достаточным для выдачи уполномоченным органом государства импортера Сертификата типа/Одобрительного документа на экспортируемую авиационную технику. | Нет | Пункт юридически несостоятелен. Данные Правила не могут регламентировать процедуры, являющиеся предметом национального воздушного законодательства государства импортёра |
| (c) В том случае, если уполномоченный орган государства импортера представит дополнительные технические требования, содержащие требования к летной годности и охране окружающей среды применительно к типу экспортируемой авиационной техники, Держатель Сертификата типа обеспечивает выполнение указанных условий, включая проведение дополнительных сертификационных работ, с оформлением необходимой конструкторской, доказательной и эксплуатационной документации. | (b) В том случае, если уполномоченный орган государства импортера представит дополнительные технические условия, содержащие требования к летной годности и охране окружающей среды применительно к типу экспортируемой авиационной техники, Держатель Сертификата типа обеспечивает выполнение указанных условий, включая проведение дополнительных сертификационных работ, с оформлением необходимой доказательной и конструкторской документации, включая эксплуатационную документацию. | Редакция уточнена. ЭД включена в состав КД |
| 21.327 Подача Заявки | 21.327 Подача Заявки |  |
| (а) Изготовитель нового экземпляра авиационной техники должен подать в Авиарегистр Заявку на получение Экспортного сертификата или Экспортного одобрения. Порядок подачи и форма Заявки устанавливаются Авиарегистром. | (а) Изготовитель нового экземпляра авиационной техники должен подать в Авиарегистр Заявку на получение Экспортного сертификата или Экспортного одобрения. | Последнее предложение лучше убрать, либо надо приводить форму заявки и порядок ее подачи |
| (b) К Заявке должны быть приложены: | (b) К Заявке должны быть приложены: |  |
| (1) заявление о соответствии изготовленного экземпляра требованиям государства-импортёра; | (1) заявление о соответствии изготовленного экземпляра требованиям государства импортёра; |  |
| (2) свидетельство о выполнении применимых к данному экземпляру Директив лётной годности; | (2) свидетельство о выполнении применимых к данному экземпляру Директив лётной годности; |  |
| (3) информация о наработке экземпляра в процессе приемо-сдаточных испытаний; | (3) информация о наработке экземпляра в процессе приемо-сдаточных испытаний. |  |
| (4) подтверждение укомплектованности экземпляра эксплуатационной документацией. | Нет | Пункт плохо сформулирован и не нужен, это вопрос ТУ на изделие |
| 21.329 Действие Экспортного сертификата | 21.329 Действие Экспортного сертификата |  |
| (a) Экспортный сертификат удостоверяет, что экспортируемый экземпляр относится к сертифицированному Авиарегистром типу авиационной техники и соответствует требованиям государства-импортера к лётной годности и охране окружающей среды. | (a) Экспортный сертификат удостоверяет, что экспортируемый экземпляр относится к сертифицированному Авиарегистром типу авиационной техники и соответствует применимым требованиям к лётной годности и охране окружающей среды. | Уточнение редакции., поскольку рассматриваются не только требования государства импортера |
| (b) Экспортный сертификат не является документом, разрешающим эксплуатацию экспортируемой авиационной техники. | (b) Экспортный сертификат действует в пределах ограниченного срока, согласованного с государством импортёра. | Замена содержания пункта, поскольку в исходной редакции он выходит за рамки области регулирования данных Правил |
| РАЗДЕЛ M. Не применяется | РАЗДЕЛ M. Не применяется |  |
| РАЗДЕЛ N. СЕРТИФИКАЦИЯ ИМПОРТИРУЕМОЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ | РАЗДЕЛ N. СЕРТИФИКАЦИЯ ИМПОРТИРУЕМОЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ | Без изменений |
| 21.500 Применимость | 21.500 Применимость | Без изменений |
| (a) Данный Раздел определяет процедуры сертификации Авиарегистром импортируемых образцов авиационной техники. | (a) Данный Раздел определяет процедуры сертификации Авиарегистром импортируемых образцов авиационной техники, созданных лицами иностранными государств, не являющихся участниками Соглашения (далее - иностранный образец). | Необходимо более четко определить понятие импортируемой авиационной техники с учетом категорий экономического пространства СНГ |
| Примечание: Иностранные очень легкие самолеты с максимальной взлетной массой не более 750 кг, винтокрылые аппараты с максимальной взлетной массой не более 600 кг, а также пилотируемые свободные аэростаты и дирижабли не подлежат обязательной сертификации Авиарегистром. | (b) Иностранные образцы, относящиеся к категориям: очень легких самолетов с максимальной взлетной массой не более 750 кг, винтокрылых аппаратов с максимальной взлетной массой не более 600 кг, а также пилотируемых свободных аэростатов и дирижаблей, - не подлежат обязательной сертификации Авиарегистром. | Предлагается такую серьезную норму вводить не примечанием, а отдельным пунктом. Кроме того, она нуждается в редактировании для юридической чистоты (понятие "иностранные ВС" слишком расплывчатое, см. п. (а) выше) |
| (b) Импортируемый образец авиационной техники (далее - иностранный образец), заявляемый на сертификацию в Авиарегистр, должен иметь Сертификат типа, выданный уполномоченным органом государства-разработчика (первоначальный Сертификат типа), или находиться в процессе первоначальной сертификации. | (с) Иностранный образец, заявляемый на сертификацию в Авиарегистр, должен иметь Сертификат типа, выданный уполномоченным органом государства-разработчика (первоначальный Сертификат типа), или находиться в процессе первоначальной сертификации. | Уточнение нумерации с учетом предлагаемых изменений |
| 21.501 Взаимодействие с уполномоченным органом государства экспортёра авиационной техники | 21.501 Взаимодействие с уполномоченным органом государства экспортёра авиационной техники |  |
| Авиарегистр и уполномоченный орган государства экспортёра определяют процедуры сертификации импортируемой авиационной техники. | Авиарегистр и уполномоченный орган государства экспортёра определяют процедуры сертификации иностранного образца. | Уточнение терминологии согласно п. 21.500 |
| Указанные процедуры должны содержать условия распространения требований Авиационных правил к летной годности и охране окружающей среды на импортируемую авиационную технику, а также положения, выполнение которых считается достаточным для выдачи Авиарегистром Сертификата типа/Одобрительного документа на импортируемую авиационную технику. | Указанные процедуры должны содержать условия распространения требований Авиационных правил к летной годности и охране окружающей среды на иностранный образец, а также положения, выполнение которых считается достаточным для выдачи Авиарегистром Сертификата типа/Одобрительного документа на иностранный образец. | Уточнение терминологии согласно п. 21.500 |
| 21.502 Подача Заявки | 21.502 Подача Заявки |  |
| (a) Заявка на получение Сертификата типа на иностранный образец подается в Авиарегистр Разработчиком образца. | (a) Заявка на получение Сертификата типа на иностранный образец подается в Авиарегистр Разработчиком образца. | Без изменений |
| (b) К Заявке прилагаются: | (b) К Заявке прилагаются: |  |
| (1) сопроводительное письмо уполномоченного органа государства-разработчика; | (1) сопроводительное письмо уполномоченного органа государства-разработчика; |  |
| (2) копия первоначального Сертификата типа с Картой данных, если первоначальная сертификация завершена; | (2) копия первоначального Сертификата типа с Картой данных, если первоначальная сертификация завершена; |  |
| (3) описание типовой конструкции образца; | (3) описание типовой конструкции образца; |  |
| (4) сертификационный базис образца; | (4) сертификационный базис образца; |  |
| (5) эксплуатационная документация. | (5) эксплуатационная документация. |  |
| (c) Заявка и прилагаемые к ней документы представляются в Авиарегистр на русском или английском языке. | Нет | Пункт лучше убрать как противоречащий федеральному закону РФ о государственном языке |
| 21.503 Принятие Заявки | 21.503 Принятие Заявки |  |
| (a) Заявка на сертификацию импортируемой авиационной техники принимается Авиарегистром при наличии официального обращения потенциального потребителя (эксплуатанта или покупателя) о намерении эксплуатировать эту авиационную технику. В обращении должны также указываться предполагаемые сроки начала эксплуатации. | (a) Заявка на сертификацию иностранного образца принимается Авиарегистром при наличии официального обращения потенциального потребителя (эксплуатанта или покупателя) о намерении эксплуатировать эту авиационную технику. В обращении должны также указываться предполагаемые сроки начала эксплуатации. | Уточнение терминологии согласно п. 21.500 |
| (b) По результатам рассмотрения Заявки, прилагаемой к ней документации и обращения потенциального потребителя Авиарегистр направляет Заявителю и уполномоченному органу государства-разработчика уведомление о принятии Заявки на получение Сертификата типа/Одобрительного документа на иностранный образец. | (b) По результатам рассмотрения Заявки, прилагаемой к ней документации и обращения потенциального потребителя Авиарегистр направляет Заявителю и уполномоченному органу государства разработчика уведомление о принятии Заявки на получение Сертификата типа/Одобрительного документа на иностранный образец. | Редакционное уточнение с учетом принятой терминологии ИКАО |
| 21.504 Требования к лётной годности и охране окружающей среды | 21.504 Требования к лётной годности и охране окружающей среды |  |
| Авиарегистр может предъявить к импортируемой авиационной технике дополнительные требования к летной годности и охране окружающей среды по отношению к сертификационному базису государства-разработчика. | Авиарегистр может предъявить к иностранному образцу дополнительные требования к летной годности и охране окружающей среды по отношению к сертификационному базису государства разработчика. | Редакционное уточнение с учетом принятой терминологии ИКАО и п. 21.500 |
| 21.505 Сертификационный базис | 21.505 Сертификационный базис |  |
| Сертификационный базис Авиарегистра на импортируемый образец формируется на основе требований Авиационных правил, действующих на дату подачи Заявки в Авиарегистр, и предъявленных Авиарегистром дополнительных технических требований, если иное не предусмотрено международными соглашениями в области сертификации летной годности. | Сертификационный базис Авиарегистра на иностранный образец формируется на основе требований Авиационных правил, действующих на дату подачи Заявки в Авиарегистр, и предъявленных Авиарегистром дополнительных технических требований, если иное не предусмотрено международными соглашениями в области сертификации летной годности. | Уточнение терминологии согласно п. 21.500 |
| 21.506 Проведение сертификации | 21.506 Проведение сертификации |  |
| (a) Заявитель устанавливает соответствие типовой конструкции образца требованиям сертификационного базиса Авиарегистра по результатам дополнительных сертификационных работ, оформляет и одобряет в уполномоченном органе государства-разработчика доказательную документацию. Уполномоченный орган государства Разработчика от имени Авиарегистра одобряет дополнения (изменения) эксплуатационной документации. | (a) Заявитель устанавливает соответствие типовой конструкции иностранного образца требованиям Сертификационного базиса Авиарегистра по результатам дополнительных сертификационных работ, оформляет и одобряет в уполномоченном органе государства разработчика доказательную документацию, а также дополнения (изменения) эксплуатационной документации. | Редакционное уточнение с учетом принятой терминологии ИКАО и п. 21.500. Кроме того, последнее предложение уточнено для исключения сомнительной в правовом аспекте фразы "от имени Авиарегистра" |
| (b) По результатам рассмотрения представленной Заявителем при поддержке уполномоченного органа государства-разработчика конструкторской, доказательной и эксплуатационной документации, Авиарегистр принимает решение о выдаче Сертификата типа/Одобрительного документа на импортируемый образец авиационной техники. | (b) По результатам рассмотрения представленной Заявителем в соответствии с требованиями 21.506(а) конструкторской, доказательной и эксплуатационной документации Авиарегистр принимает решение о выдаче Сертификата типа/Одобрительного документа на иностранный образец. | Редакционное уточнение с учетом принятой терминологии ИКАО и п. 21.500. Кроме того, сомнительная в правовом аспекте фраза "при поддержке уполномоченного органа государства-разработчика" заменена ссылкой на конкретные требования п. (а) |
| 21.507 Поставка экземпляров импортируемой авиационной техники | 21.507 Поставка экземпляров импортируемой авиационной техники |  |
| Соответствие изготовленного экземпляра авиационной техники типовой конструкции, указанной в Сертификате типа Авиарегистра, удостоверяется экспортным Сертификатом или иным эквивалентным документом, которые выдаются уполномоченным органом государства-изготовителя. | Соответствие изготовленного экземпляра авиационной техники типовой конструкции, указанной в Сертификате типа Авиарегистра, удостоверяется экспортным Сертификатом или иным эквивалентным документом, которые выдаются уполномоченным органом государства-изготовителя. |  |
| РАЗДЕЛ О. КВАЛИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ | РАЗДЕЛ О. КВАЛИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ |  |
| 21.601 Общие положения. Виды Одобрений комплектующих изделий | 21.601 Общие положения. Виды Одобрений комплектующих изделий |  |
| (a) На комплектующие изделия (КИ) выдаются следующие Одобрения Авиарегистра: | (a) На комплектующие изделия (КИ) выдаются следующие Одобрения Авиарегистра: |  |
| (1) Свидетельство о годности комплектующего изделия (СГКИ); | (1) Свидетельство о годности комплектующего изделия (СГКИ); |  |
| (2) Одобрительное письмо на комплектующее изделие (ОПКИ). | (2) Одобрительное письмо на комплектующее изделие (ОПКИ). |  |
| (b) Выдача СГКИ означает, что в ходе квалификационных испытаний определена типовая конструкция КИ и установлено ее соответствие требованиям Квалификационного базиса. КИ, на которое выдано СГКИ, может устанавливаться на любом образце при условии соблюдения ограничений, указанных в Декларации о конструкции и характеристиках (ДКХ) КИ. | (b) Выдача СГКИ означает, что в ходе квалификационных испытаний определена типовая конструкция КИ и установлено ее соответствие требованиям Квалификационного базиса. КИ, на которое выдано СГКИ, может устанавливаться на любом образце при условии соблюдения ограничений, указанных в Декларации о конструкции и характеристиках (ДКХ) КИ. |  |
| (с) Выдача ОПКИ означает, что в ходе квалификационных испытаний определена типовая конструкция КИ и установлено ее соответствие требованиям Квалификационного базиса. КИ, на которое выдано ОПКИ, может устанавливаться на конкретном типе авиационной техники в соответствии с конструкторской документацией Разработчика образца при условии соблюдения ограничений, указанных в ДКХ КИ. | (с) Выдача ОПКИ означает, что в ходе квалификационных испытаний определена типовая конструкция КИ и установлено ее соответствие требованиям Квалификационного базиса. КИ, на которое выдано ОПКИ, может устанавливаться на конкретном типе авиационной техники в соответствии с конструкторской документацией Разработчика образца при условии соблюдения ограничений, указанных в ДКХ КИ. |  |
| 21.602 Заявка на выдачу Одобрения | 21.602 Заявка на выдачу Одобрения |  |
| (a) Организация, разрабатывающая КИ, может подать в Авиарегистр Заявку на получение СГКИ или ОПКИ. | (a) Организация, разрабатывающая КИ, может подать в Авиарегистр Заявку на получение СГКИ или ОПКИ. |  |
| (b) К Заявке прилагаются: | (b) К Заявке прилагаются: |  |
| (1) Спецификация КИ, которая должна содержать описание основных технических характеристик КИ и эксплуатационные ограничения; | (1) Спецификация КИ, которая должна содержать описание основных технических характеристик КИ и эксплуатационные ограничения; |  |
| (2) проект Квалификационного базиса; | (2) проект Квалификационного базиса; |  |
| (3) проект Плана-графика квалификационных работ. | (3) проект Плана-графика квалификационных работ. |  |
| (с) На основании рассмотрения представленных материалов Авиарегистр направляет Заявителю уведомление о принятии Заявки, необходимости проведения этапа макета КИ и назначает Сертификационные центры для участия в квалификации КИ. | (с) На основании рассмотрения представленных материалов Авиарегистр направляет Заявителю уведомление о принятии Заявки, необходимости проведения этапа макета КИ и назначает Сертификационные центры для участия в квалификации КИ. |  |
| (d) Заявка на получение СГКИ/ОПКИ действительна не более 5 лет. | (d) Заявка на получение СГКИ/ОПКИ действительна не более 5 лет. |  |
| (e) Если СГКИ/ ОПКИ не было выдано в указанный срок или Заявитель убеждается в том, что Одобрение не может быть получено в период действия Заявки, Заявитель должен подать новую Заявку с обоснованием причин задержки работ. При этом Квалификационный базис данного КИ может быть пересмотрен по решению Авиарегистра. | (e) Если СГКИ/ ОПКИ не было выдано в указанный срок или Заявитель убеждается в том, что Одобрение не может быть получено в период действия Заявки, Заявитель должен подать новую Заявку с обоснованием причин задержки работ. При этом Квалификационный базис данного КИ может быть пересмотрен по решению Авиарегистра. |  |
| 21.603 Квалификационный базис | 21.603 Квалификационный базис |  |
| (а) Основой Квалификационного базиса являются Квалификационные требования и действующие Авиационные правила с Поправками на дату подачи Заявки. По инициативе Заявителя и/или Авиарегистра в Квалификационный базис могут также включаться Специальные технические условия. | (а) Основой Квалификационного базиса являются Квалификационные требования и действующие Авиационные правила с Поправками на дату подачи Заявки. По инициативе Заявителя и/или Авиарегистра в Квалификационный базис могут также включаться Специальные технические условия. Конкретный состав Квалификационного базиса формируется Разработчиком с учетом требований, изложенных в Директивных письмах Авиарегистра. | Уточнение редакции для конкретизации процедуры выбора Разработчиком состава квалификационных требований. |
| (b) Квалификационный базис КИ, заявленного на получение Одобрительного письма Авиарегистра, должен учитывать особенности установки и функционирования КИ на образце и должен быть согласован с Разработчиком образца, на который устанавливается КИ. | (b) Квалификационный базис КИ, заявленного на получение Одобрительного письма Авиарегистра, должен учитывать особенности установки и функционирования КИ на образце и должен быть согласован с Разработчиком образца, на который устанавливается КИ. |  |
| 21.604 Этап макета комплектующего изделия | 21.604 Этап макета комплектующего изделия |  |
| (a) Необходимость проведения этапа макета КИ определяется Авиарегистром по результатам рассмотрения Заявки. | (a) Необходимость проведения этапа макета КИ определяется Авиарегистром по результатам рассмотрения Заявки. |  |
| (b) Проведение этапа макета КИ обеспечивает Заявитель. До начала этапа макета КИ Заявитель направляет в Авиарегистр и Сертификационные центры, назначенные Авиарегистром для проведения квалификации КИ, Уведомление о готовности к проведению этапа макета. Уведомление должно быть согласовано с Независимой инспекцией в организации Заявителя. | (b) Проведение этапа макета КИ обеспечивает Заявитель. До начала этапа макета КИ Заявитель направляет в Авиарегистр и Сертификационные центры, назначенные Авиарегистром для проведения квалификации КИ, Уведомление о готовности к проведению этапа макета. Уведомление должно быть согласовано с Независимой инспекцией в организации Заявителя. |  |
| (c) Работы на этапе макета КИ проводит Макетная комиссия, состав которой утверждается Авиарегистром с учетом предложений Заявителя. | (c) Работы на этапе макета КИ проводит Макетная комиссия, состав которой утверждается Авиарегистром с учетом предложений Заявителя. |  |
| (d) Основными задачами макета КИ являются: | (d) Основными задачами этапа макета КИ являются: | Уточнение редакции для единообразия изложения однотипных пунктов по всем разделам Правил |
| (1) ознакомление с конструкцией КИ с целью определения объема и методов проведения квалификационных испытаний; | (1) ознакомление с конструкцией КИ с целью определения объема и методов проведения квалификационных испытаний; |  |
| (2) определение полноты и достаточности Квалификационного базиса КИ; | (2) определение полноты и достаточности Квалификационного базиса КИ; |  |
| (3) рассмотрение Плана-графика квалификационных испытаний КИ; | (3) рассмотрение Плана-графика квалификационных испытаний КИ; |  |
| (e) По результатам Макета КИ Комиссия оформляет Протокол, содержащий оценку выполнения задач макета (21.604(d)), а также мероприятия по устранению выявленных недостатков. | (e) По результатам этапа макета КИ Комиссия оформляет Протокол, содержащий оценку выполнения задач макета (21.604(d)), а также мероприятия по устранению выявленных недостатков. | Уточнение редакции для единообразия изложения однотипных пунктов по всем разделам Правил |
| (f) Заключение Протокола Макетной комиссии подписывается членами Комиссии. Протокол Макетной комиссии согласовывается Заявителем, назначенными Сертификационными центрами и Независимой инспекцией в организации Заявителя и утверждается Авиарегистром. | (f) Заключение Протокола Макетной комиссии подписывается членами Комиссии. Протокол Макетной комиссии согласовывается Заявителем, назначенными Сертификационными центрами и Независимой инспекцией в организации Заявителя и утверждается Авиарегистром. |  |
| 21.605 Квалификационные испытания | 21.605 Квалификационные испытания |  |
| (а) Целями квалификационных испытаний являются: | (а) Целями квалификационных испытаний являются: |  |
| (1) установление типовой конструкции КИ и ее соответствия требованиям Квалификационного базиса; | (1) установление типовой конструкции КИ и ее соответствия требованиям Квалификационного базиса; |  |
| (2) определение эксплуатационных ограничений, в пределах которых установлено соответствие. | (2) определение эксплуатационных ограничений, в пределах которых установлено соответствие. |  |
| (b) До начала квалификационных испытаний Заявитель должен представить в Авиарегистр Уведомление о готовности КИ и его эксплуатационной документации к проведению квалификационных испытаний, согласованное Независимой инспекцией в организации Заявителя. | (b) До начала квалификационных испытаний Заявитель должен представить в Авиарегистр Уведомление о готовности КИ и его эксплуатационной документации к проведению квалификационных испытаний, согласованное Независимой инспекцией в организации Заявителя. |  |
| (c) Квалификационные испытания КИ проводятся Заявителем с участием Сертификационных центров, назначенных Авиарегистром. | (c) Квалификационные испытания КИ проводятся Заявителем с участием Сертификационных центров, назначенных Авиарегистром. |  |
| (d) Квалификационные испытания КИ могут включать стендовые, наземные, летные испытания и аналитические работы, проводимые в целях, указанных в 21.605(a). | (d) Квалификационные испытания КИ могут включать стендовые, наземные, летные испытания и аналитические работы, проводимые в целях, указанных в 21.605(a). |  |
| (e) Программа квалификационных испытаний КИ разрабатывается Заявителем, согласовывается назначенными Сертификационными центрами и подлежит одобрению Авиарегистром. Для комплектующего изделия, заявленного на получение ОПКИ, Программа согласовывается также с Разработчиком образца, на который оно устанавливается. | (e) Программа квалификационных испытаний КИ разрабатывается Заявителем, согласовывается назначенными Сертификационными центрами и подлежит одобрению Авиарегистром. Для комплектующего изделия, заявленного на получение ОПКИ, Программа согласовывается также с Разработчиком образца, на который оно устанавливается. |  |
| (f) По результатам квалификационных испытаний Заявитель оформляет: | (f) По результатам квалификационных испытаний Заявитель оформляет: |  |
| (1) Акт квалификационных испытаний КИ; | (1) Акт квалификационных испытаний КИ; |  |
| (2) Таблицу соответствия требованиям Квалификационного базиса; | (2) Таблицу соответствия требованиям Квалификационного базиса; |  |
| (3) Квалификационный базис КИ, откорректированный по результатам квалификационных испытаний; | (3) Квалификационный базис КИ, откорректированный по результатам квалификационных испытаний; |  |
| (4) Декларацию о конструкции и характеристиках КИ; | (4) Декларацию о конструкции и характеристиках КИ; |  |
| (5) Эксплуатационную документацию КИ, откорректированную по результатам квалификационных испытаний; | (5) Эксплуатационную документацию КИ, откорректированную по результатам квалификационных испытаний; |  |
| (6) Технические условия на изделие. | (6) Технические условия на КИ. | Уточнение редакции для единообразия изложения однотипных пунктов по всем разделам Правил |
| (g) Акт квалификационных испытаний КИ утверждается Заявителем, согласовывается Независимой инспекцией и Сертификационными центрами, участвовавшими в испытаниях. Акт квалификационных испытаний КИ, заявленного на получение ОПКИ, должен согласовываться также с Разработчиком образца, на который устанавливается КИ. | (g) Акт квалификационных испытаний КИ утверждается Заявителем, согласовывается Независимой инспекцией и Сертификационными центрами, участвовавшими в испытаниях. Акт квалификационных испытаний КИ, заявленного на получение ОПКИ, согласовывается также с Разработчиком образца, на который устанавливается КИ. | Уточнение редакции для единообразия изложения однотипных пунктов по всем разделам Правил |
| (h) Декларация о конструкции и характеристиках утверждается Заявителем и согласовывается Независимой инспекцией. | (h) Декларация о конструкции и характеристиках утверждается Заявителем и согласовывается Независимой инспекцией. |  |
| (i) Акт квалификационных испытаний комплектующего изделия и Декларация о конструкции и характеристиках одобряются Авиарегистром МАК. | (i) Акт квалификационных испытаний комплектующего изделия и Декларация о конструкции и характеристиках одобряются Авиарегистром МАК. |  |
| 21.606 Выдача Одобрения | 21.606 Выдача Одобрения |  |
| (а) После завершения квалификационных испытаний КИ Заявитель направляет в Авиарегистр МАК Представление на получение СГКИ/ОПКИ с приложением документов, указанных в 21.605(f), и Уведомление, согласованное с Независимой инспекцией, о том, что рабочая конструкторская документация откорректирована по результатам квалификационных испытаний, отражает типовую конструкцию, подготовлена для изготовления КИ, утверждена и хранится у Заявителя. | (а) После завершения квалификационных испытаний КИ Заявитель направляет в Авиарегистр МАК Представление на получение СГКИ/ОПКИ с приложением документов, указанных в 21.605(f), и Уведомление, согласованное с Независимой инспекцией, о том, что рабочая конструкторская документация откорректирована по результатам квалификационных испытаний, отражает типовую конструкцию, подготовлена для изготовления КИ, утверждена и хранится у Заявителя. |  |
| (b) На основании результатов рассмотрения Представления и Уведомления Авиарегистр принимает решение о выдаче СГКИ/ОПКИ. | (b) На основании результатов рассмотрения Представления и Уведомления Авиарегистр принимает решение о выдаче СГКИ/ОПКИ. |  |
| 21.607 Одобрение импортируемых комплектующих изделий | 21.607 Одобрение импортируемых комплектующих изделий |  |
| Одобрение КИ, импортируемых из государств, не являющихся государствами - участниками Минского Соглашения, проводится по процедурам, устанавливаемым Авиарегистром. | Одобрение КИ, импортируемых из государств, не являющихся государствами - участниками Минского Соглашения, проводится по процедурам, устанавливаемым Авиарегистром. |  |
| 21.608 Модификации комплектующих изделий | 21.608 Модификации комплектующих изделий |  |
| (a) Модификации типовой конструкции КИ, получивших СГКИ/ОПКИ, подлежат классификации в качестве главных или второстепенных. | (a) Модификации типовой конструкции КИ, получивших СГКИ/ОПКИ, подлежат классификации в качестве главных или второстепенных. |  |
| (b) Классификация модификаций осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке одобрения модификаций типовой конструкции КИ, оформленной Разработчиком КИ, согласованной с Независимой инспекцией и одобренной Авиарегистром. | (b) Классификация модификаций осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке одобрения модификаций типовой конструкции КИ, оформленной Разработчиком КИ, согласованной с Независимой инспекцией и одобренной Авиарегистром. |  |
| (c) Одобрение главных изменений типовой конструкции КИ, получивших СГКИ/ОПКИ и выдача Дополнений к СГКИ/ОПКИ осуществляется по процедуре, указанной в настоящем Разделе. При этом Авиарегистр определяет применимость действующих на момент принятия Заявки Квалификационных требований и поправок к Авиационным правилам. | (c) Одобрение главных изменений типовой конструкции КИ, получивших СГКИ/ОПКИ и выдача Дополнений к СГКИ/ОПКИ осуществляется по процедуре, указанной в настоящем Разделе. При этом Авиарегистр определяет применимость действующих на момент принятия Заявки Квалификационных требований и поправок к Авиационным правилам. |  |
| (d) Одобрение второстепенных изменений типовой конструкции КИ осуществляет Держатель СГКИ/ОПКИ в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке одобрения модификаций типовой конструкции КИ. Перечень второстепенных изменений направляется Держателем СГКИ/ОПКИ ежеквартально в Авиарегистр. Авиарегистр рассматривает классификацию модификаций, согласовывает ее и может перевести второстепенное изменение в ранг главного. | (d) Одобрение второстепенных изменений типовой конструкции КИ осуществляет Держатель СГКИ/ОПКИ в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке одобрения модификаций типовой конструкции КИ. Перечень второстепенных изменений ежеквартально направляется Держателем СГКИ/ОПКИ в Авиарегистр. Авиарегистр рассматривает классификацию модификаций, согласовывает ее и может перевести второстепенное изменение в ранг главного. | Лучше переставить слово "ежеквартально" |
| РАЗДЕЛ Q. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ | РАЗДЕЛ Q. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ |  |
| 21.801 Область применения | 21.801 Область применения |  |
| В данном разделе устанавливаются требования к идентификации экземпляров воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и их компонентов, а также к порядку изменения идентификационной информации. | В данном разделе устанавливаются требования к идентификации экземпляров воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и их компонентов, а также к порядку изменения идентификационной информации. |  |
| 21.802 Общие требования к идентификации | 21.802 Общие требования к идентификации |  |
| (a) Разработчик должен предусмотреть в конструкторской документации, а Изготовитель обеспечить идентификацию каждого выпущенного изделия путем установки на нем опознавательной таблички или нанесения маркировки. | (a) Разработчик должен предусмотреть в конструкторской документации, а Изготовитель обеспечить идентификацию каждого выпущенного изделия путем установки на нем опознавательной таблички, нанесения маркировки или установки иных средств идентификации. | Уточнение редакции с учетом перспективных средств идентификации (радиочастотные метки и т.п.) |
| (b) Опознавательная табличка должна быть установлена таким образом, чтобы она была доступна и четко видна. Табличка не должна повреждаться или смещаться в ходе эксплуатации. | (b) Средства идентификации устанавливаются таким образом, чтобы они были доступны и четко видны, надежно закреплены и устойчивы к повреждениям. | Редакционное уточнение с учетом новой редакции п. (а), кроме того, эксплуатация - это стадия жизненного цикла, у нее не может быть "хода" |
| (c) Допускается разнесение требуемой идентификационной информации на несколько опознавательных табличек. При этом они должны быть установлены в соответствии с требованиями п. 21.802(b). | (c) Допускается разнесение требуемой идентификационной информации между несколькими средствами идентификации. При этом они должны быть установлены в соответствии с требованиями п. 21.802(b). | Редакционное уточнение с учетом новой редакции п. (а) |
| 21.803 Изменение идентификационной информации | 21.803 Изменение идентификационной информации |  |
| (a) Не допускается внесение изменений и/или удаление идентификационной информации, нанесенной на изделие или на его опознавательную табличку, а также ее демонтаж, кроме случаев, регламентированных в эксплуатационной документации. | (a) Не допускается внесение изменений и/или удаление идентификационной информации, нанесенной на изделие, а также демонтаж идентификаторов, кроме случаев, предусмотренных в эксплуатационной документации. | Редакционное уточнение с учетом новой редакции п. (а) |
| (b) Не допускается установка опознавательной таблички, демонтированной при проведении работ по техническому обслуживанию или ремонту, на изделие иное, чем то, с которого она была демонтирована. | (b) Не допускается установка идентификаторов, демонтированных в соответствии с указаниями эксплуатационной документации, с одного изделия на другое. | Редакционное уточнение с учетом новой редакции п. (а) |
| 21.804 Идентификация воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов | 21.804 Идентификация воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов |  |
| (а) Каждый экземпляр воздушного судна, авиационного двигателя и воздушного винта должен быть идентифицирован посредством установки на него опознавательной таблички, изготовленной из огненепроницаемого материала, с информацией, нанесённой штамповкой, гравировкой, травлением или другим методом, определенным в конструкторской документации. Опознавательная табличка и информация на ней должны сохраняться при авиационном происшествии или инциденте. | (а) Каждый экземпляр воздушного судна, авиационного двигателя и воздушного винта должен быть идентифицирован посредством установки на него опознавательной таблички, изготовленной из огненепроницаемого материала, с информацией, нанесённой штамповкой, гравировкой, травлением или другим методом, определенным в конструкторской документации. Опознавательная табличка и информация на ней должны сохраняться при авиационном происшествии или инциденте. |  |
| (b) Состав информации на опознавательной табличке: | (b) Состав информации на опознавательной табличке: |  |
| (1) Наименование или логотип Изготовителя; | (1) Наименование или логотип Изготовителя; |  |
| (2) Обозначение изделия; | (2) Обозначение изделия; |  |
| (3) Заводской номер изделия, присвоенный Изготовителем; | (3) Заводской номер изделия, присвоенный Изготовителем; |  |
| (4) Номер Сертификата типа; | (4) Номер Сертификата типа; |  |
| (5) Номер Сертификата об одобрении производства; | (5) Номер Сертификата об одобрении производства; |  |
| (6) Тяга или мощность (для авиационного двигателя). | (6) Тяга или мощность (для авиационного двигателя). |  |
| Нанесение на опознавательную табличку любой другой информации подлежит согласованию с Авиарегистром. | Нанесение на опознавательную табличку любой другой информации подлежит согласованию с Авиарегистром. |  |
| (c) Опознавательная табличка воздушного судна должна быть установлена на внешней поверхности фюзеляжа в зоне задней входной двери или в хвостовой части и быть читаема с земли в стояночном положении воздушного судна. | (c) Опознавательная табличка воздушного судна должна быть установлена на внешней поверхности фюзеляжа в зоне задней входной двери или в хвостовой части и быть читаема с земли в стояночном положении воздушного судна. |  |
| (d) Опознавательная табличка авиационного двигателя должна быть установлена в доступном для прочтения месте. Требования к идентификации модулей авиационного маршевого двигателя модульной конструкции определяются разработчиком двигателя по согласованию с Авиарегистром. | (d) Опознавательная табличка авиационного двигателя должна быть установлена в доступном для прочтения месте. Требования к идентификации модулей авиационного маршевого двигателя модульной конструкции определяются разработчиком двигателя по согласованию с Авиарегистром. |  |
| (e) Опознавательная табличка воздушного винта должна быть установлена на некритических поверхностях. | (e) Опознавательная табличка воздушного винта должна быть установлена на некритических поверхностях. |  |
| Нет | (d) По согласованию с Авиарегистром возможно использование дополнительных средств идентификации | Дополнение с учетом новой редакции п. (а) |
| 21.805 Идентификация комплектующих изделий | 21.805 Идентификация комплектующих изделий |  |
| (a) Каждый экземпляр комплектующего изделия категории А должен быть идентифицирован посредством установки на него опознавательной таблички, содержащей следующую информацию, нанесенную методом, определенным Разработчиком КИ в конструкторской документации: | (a) Каждый экземпляр комплектующего изделия категории А должен быть идентифицирован посредством установки на него опознавательной таблички, содержащей следующую информацию, нанесенную методом, определенным Разработчиком КИ в конструкторской документации: |  |
| (1) Наименование или логотип Изготовителя; | (1) Наименование или логотип Изготовителя; |  |
| (2) Обозначение и чертёжный номер комплектующего изделия; | (2) Обозначение и чертёжный номер комплектующего изделия; |  |
| (3) Заводской номер изделия, присвоенный Изготовителем; | (3) Заводской номер изделия, присвоенный Изготовителем; |  |
| (4) Номер версии программного обеспечения (при наличии); | (4) Номер версии программного обеспечения (при наличии); |  |
| (5) Номер Свидетельства о годности КИ; | (5) Номер Свидетельства о годности КИ; |  |
| (6) Номер Сертификата об одобрении производства. | (6) Номер Сертификата об одобрении производства. |  |
| (b) В случае, если конструкция комплектующего изделия не позволяет установить опознавательную табличку, содержащую все требуемые 21.805(a) данные, допускается указывать идентификационную информацию в сопроводительной документации комплектующего изделия. | (b) В случае, если конструкция КИ не позволяет установить опознавательную табличку, содержащую все требуемые 21.805(a) данные, допускается использовать другие средства идентификации или указывать идентификационную информацию в сопроводительной документации КИ. | Редакционное уточнение с учетом новой редакции п. (а) |
| (c) Идентификация экземпляров КИ категории Б должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Разработчиком КИ в конструкторской документации. | (c) Идентификация экземпляров КИ категории Б должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Разработчиком КИ в конструкторской документации. |  |
| 21.806 Идентификация компонентов II класса | 21.806 Идентификация компонентов II класса |  |
| (а) Компоненты II класса, должны быть идентифицированы методом, указанным в конструкторской документации, с обозначением следующей информации: | (а) Компоненты II класса, должны быть идентифицированы методом, указанным в конструкторской документации, с обозначением следующей информации: |  |
| (1) Наименование или логотип Изготовителя; | (1) Наименование или логотип Изготовителя; |  |
| (2) Обозначение и/или чертежный номер компонента; | (2) Обозначение и/или чертежный номер компонента; |  |
| (3) Заводской номер компонента, присвоенный Изготовителем; | (3) Заводской номер компонента, присвоенный Изготовителем; |  |
| (4) Обозначение изделия авиационной техники, элементом конструкции которого является компонент; | (4) Обозначение изделия авиационной техники, элементом конструкции которого является компонент; |  |
| (5) Номер Сертификата об одобрении производства (при наличии). | (5) Номер Сертификата об одобрении производства (при наличии). |  |
| (b) В случае, если размеры или исполнение компонента не позволяют маркировать его указанной информацией в полном объеме, допускается внесение идентификационной информации в сопроводительную документацию компонента. | (b) В случае, если размеры или исполнение компонента не позволяют маркировать его указанной информацией в полном объеме, допускается внесение идентификационной информации в сопроводительную документацию компонента. |  |
| 21.807 Идентификация особо ответственных элементов конструкции | 21.807 Идентификация особо ответственных элементов конструкции |  |
| Каждый изготовленный элемент конструкции, отнесенный Разработчиком образца авиационной техники к особо ответственным, должен быть идентифицирован путем нанесения следующей информации, методом, определенным в конструкторской документации: | Каждый изготовленный элемент конструкции, отнесенный Разработчиком образца авиационной техники к особо ответственным, должен быть идентифицирован путем нанесения следующей информации, методом, определенным в конструкторской документации: |  |
| (1) Чертежный номер; | (1) Чертежный номер; |  |
| (2) Заводской номер, присвоенный Изготовителем. | (2) Заводской номер, присвоенный Изготовителем. |  |